Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Сальского городского поселения

от _____________2012 г. № _____

ПРОЕКТ

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Сальского городского  поселения

Сальского района Ростовской области

на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Содержание

1. Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области   на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года»

2. Обосновывающие материалы

Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района.

1.1. Характеристика муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района

1.2.  Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

1.3. Прогноз развития промышленности на территории муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района.

1.4.  Прогноз развития  застройки муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района. (приложение№1)

Раздел.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги.

2.1. Водоснабжение;

2.2. Водоотведение;

2.3. Теплоснабжение

2.4. Газоснабжение

2.5. Электроснабжение

2.6. Вывоз твердых бытовых отходов

2.7. Инвестиционные площадки (приложения 2,3,4,5,)

Раздел.3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и  их решения

3.1.Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями (приложение 6)

3.2. Анализ существующего технического состояния систем ресурсоснабжения

3.2.1. Техническая характеристика водопроводного хозяйства

3.2.2. Техническая характеристика водоотведения и очисти сточных вод.

3.2.3.Техническая характеристика теплогазоснабжения населения Сальского городского поселения

3.2.4. Техническая характеристика электроснабжения

3.2.5. Анализ существующей системы санитарной очистки территории Сальского городского поселения

3.3. Анализ финансово-экономического состояния организаций коммунального комплекса

Раздел 4. Характеристика  состояния и проблем в реализации энергосбережения и учета сбора информации

4.1. Анализ состояния энергосбережения в муниципальном образовании «Сальское городское поселение» Сальского района.

Раздел 5. Целевые показатели коммунальной инфраструктуры

5.1. Технические индикаторы.

5.2. Финансово-экономические индикаторы.(приложения 7, 8,9,10)

5.3.  Целевые достижения реализации программных мероприятий

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Приложение 11. Программа развития систем водоснабжения Сальского городского поселения на 2012-2015гг.

Приложение 12. Программа развития систем водоотведения Сальского городского поселения на 2012-2015гг.

Приложение 13. План мероприятий по обеспечению ввода жилья в муниципальном образовании «Сальское городское поселение» на 2012-2015 гг.

Приложение 14. График выполнения работ по обеспечению инженерной инфраструктурной объектов жилищного строительства муниципального образования «Сальский район» в 2012-2015г.г.

Приложение 15. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по филиалу ОАО «Донэнерго» «СМЭС»

7. Заключение

Приложение16: Схемы систем ресурсоснабжения

- Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года»

| 1. Наименование программы | Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г №102-р; Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. Заказчик программы | Сальское городское поселение Сальского района Ростовской области |
| 4. Основные разработчики программы | Администрация Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области |
| 5. Целевые показатели программы | Основная цель программы это создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), а также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Улучшение экологическую ситуацию на территории Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области 4. Повышение инвестиционной привлекательности Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области |
| 6. Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - реализация Генерального плана Сальского городского поселения и других документов территориального планирования. - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района; - выполнить работы по новой площадке полигона ТБО; - обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2011 – 2030 гг. 1 этап – 2012-2015 годы. 2 этап – 2016-2030 годы. |
| 8. Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами; основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы; нормативное обеспечение; механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Основные программные мероприятия: прогноз развития Сальского городского поселения; определение состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в Сальского городского поселении; мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов на территории Сальского городского поселения |
| 9. Исполнители программы | Сальское городское поселение Сальского района Ростовской области |
| 10. Источники финансирования | Источники финансирования: средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства местного бюджета; внебюджетные источники |
| 11. Объемы финансирования | Объем финансирования составляет 626,30 млн. руб., в том числе: - по системам водоснабжения, всего 79,95 млн. руб., в том числе: I этап развития - 27,65млн. руб., II этап развития - 52,30 млн. руб., - по системам водоотведения, всего 257,00 млн. руб., - теплоснабжение, всего 226,89 млн. руб., - газификация, всего 9,8 млн. руб., -электроснабжения, всего 29,76 млн. руб. - антитеррористические мероприятия – 22,9 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | По системам водоснабжения: обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения объектов нового строительства общей нагрузкой 312 куб.м./сут; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 5 %; снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 7 %; снижение коэффициента потерь до 0,32 куб.м./км; снижение энергоемкости транспортировки воды до 0,7 кВт/куб.м.; обеспечение индекса замены оборудования насосных станций в размере 57 % за весь период; обеспечение индекса замены водопроводных сетей в размере 49 % за весь период; снижение аварийности системы водоснабжения до 1,3 ед./км. По системам водоотведения и очистки сточных вод: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоотведения 312 куб.м./сут; увеличение доли потребителей, подключенных к системе водоотведения, до 72 %; обеспечение 100 % очистки отводимых сточных вод. По системам теплоснабжения: обеспечение доли котельных, работающих на газе – 30 %; - обеспечение индекса нового строительства – 2,1 % |
| 13. Руководитель программы | Глава Администрации Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Раздел 1 . Перспективные показатели развития муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района.

  - 1.1. Характеристика муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района.

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сальский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в городе Сальск. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Сальское городское поселение», входящего в состав муниципального образования "Сальский район".

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» расположено в центральной части Сальского района, входит в состав Сальского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Сальское городское поселение» входит один пункт -город Сальск;

Город Сальск – крупный промышленный и культурный центр юго-востока области. В городе насчитывается 148 крупных и средних, и 129 малых предприятий, и  сеть  промышленных предприятий.

Город Сальск  расположен в Сальских степях на  берегу реки Средний Егорлык  (левый приток реки Маныч, относящейся к бассейну Дона). Общая площадь городских земель составляет 4474 га. с населением 60,44 тыс. чел.

Физико-геологические условия района г.Сальска определяются положением его вблизи границ ландшафтных областей Предкавказья: Кубано-Приазовской черноземной степи и полупустыни Прикаспийской низменности. В летний период проходят массы сильно прогретого воздуха, что вызывает устойчивые летние температуры воздуха и отсутствие дождей. Эти обстоятельства позволяют  отнести г. Сальск к засушливой зоне Ростовской области. Средне-месячная температура самого жаркого месяца достигает 24-25 градусов. Продолжительность теплого периода года 220-250 дней.  Почвенный покров в районе г. Сальска представлен маломощными тяжелсуглинистыми карбанатными черноземами на лессовидных суглинках. Растительность – носит характерные для разнотравно-ковыльной степи.

Жилой фонд Сальского городского поселения насчитывает 325 многоквартирных домов и более 15 тыс. частных домовладений. Город газифицирован. Источником водоснабжения горожан служат  водозаборные скважины. Централизованным водоснабжением пользуются 98% населения, централизованной канализацией -28% населения. Источником теплоснабжения городского поселения являются 24 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведены в таблице № 22

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на    2,5 % и составит 3700 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 5 % и составит 3793 человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Предусматривается  позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать.  При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

Динамика возрастной структуры населения Сальского городского  поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица № 1

| № п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период | на II период |
|  |  |  | Позитив. | Позитив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 18701 | 18941 | 19184 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 21574 | 21921 | 22204 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 20913 | 21238 | 21512 |
|  | ИТОГО: | 61188 | 62100 | 62900 |

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

##### 1.3. Прогноз развития промышленности на территории муниципального образования «Сальское городское поселение»  Сальского района.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сочетание крупных промышленных производств, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики города Сальска выглядит следующим образом:

( промышленность – 83%;

( сельское хозяйство – 9,0%;

( строительство – 1,9;

( жилищно-коммунальное хозяйство – 3,3%;

( торговля и общественное питание – 1,2%;

( на остальные отрасли приходится 1,6%.

Предприятиями города Сальска производят: кирпичи, черепицу и прочие строительные изделия из обожженной глины, станки, мясную, молочную продукцию, перерабатывают и консервируют фрукты и овощи. Основным предприятием Сальского района является ЗАО «Сальский кирпичный завод»

- один из крупнейших в Ростовской области производителей  продукции кирпича и других изделий из обожженной глины.

В структуре экономики Сальского городского поселения значительные объемы занимают производства предприятий пищевой промышленности        ЗАО «Мясокомбинат Сальский», ОАО «Сальское Молоко», ООО «Консервный завод». ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» производит

станки

В таблице  приводится перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Сальское городское поселение».

Перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Сальского городское поселение»

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетворительное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Мясокомбинат Сальский» | Кислица Тимофей Иванович, 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Промышленная, 68 т. 5-35-62 | 12 | Производство мясной продукции | Критическое |
| 2 | ООО «Консервный завод» | Савальха Ихаб Ахмедович, 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Фрунзе, 37, Т. 5-35-76, 5-35-77 | 120 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | Стабильное |
| 3 | ОАО «Сальское Молоко» | Панченко Татьяна Викторовна, 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Кузнечная, 45 Т. 7-29-70, 7-29-74 | 183 | Производство молочных продуктов | Стабильное |
| 4 | ЗАО «Сальский кирпичный завод» | Полухина Татьяна Александровна, 347630, г. Сальск, ул. Промышленная 12, т. 5-34-64 | 384 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных Изделий из обожженной глины | Стабильное |
| 5 | ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» | 347630, г. Сальск, Ростовской области, ул. Промышленная 59, Любимов Юрий Васильевич т. 5-40-17, 5-40-22 | 150 | Производство станков | Удовлетворительное |

Важной особенностью экономического развития Сальского городского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

В поселении действует 4 предприятия, основное  направление техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств сельхозхозяйственного назначения.  Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ)  немаловажную роль играют в аграрной деятельности поселения.

В таблице №7  приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования «Сальское городское поселение»

Таблица№3

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сальск-сельхоз химия» | 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. К. Маркса, 1, Поздняк Сергей Владимирович т. 5-61-12 | 150 | Предоставление услуг в области растениеводства, животноводства кроме ветеринарных услуг |
| 2 | ЗАО «Сальское ремонтно-техническое предприятие» | 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Прямая, 85, Зенин Геннадий Иванович т. 5-71-76 | - | Предоставление услуг по техническому обслуживанию сельхозпредприятий |

Прочие предприятия

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Сальский хлебокомбинат» | 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Буденного, 70, Зубенко Артем Викторович, т. 5-22-29,5-21-10 | ОАО «Сальский хлебокомбинат» ООО «Трио» ООО «Сальский хлеб» | 77 90 31 | Производство прочих пищевых продуктов | Стабильное |
| 2 | ОАО «Сальский комбикормовый завод» | 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Промышленная, 1, Калаченский Алексей Витольдович Т. 5-39-62, 5-39-63 | ООО «РОСЗЕРНОТРАНС» | 63 | Производство комбикормов | Удовлетворительное |
| 3 | ОАО «Сальск-Лада» | 347630, г. Сальск, Ростовская область, 1-й км. автодороги Сальск-Ростов, Нечесов Алексей Борисович т. 5-77-24, 5-77-92 | ОАО «Автоваз» | 24 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Удовлетворительное |
| 4 | ОАО РТП «Авторемонтник» | 347630, г. Сальск, Ростовская область, ул. Фабричная, 2, Тестов Николай Иванович, т. 5-61-97 | - | 96 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Стабильное |

Направления территориального развития поселения.
Потребности в территориях на перспективу

Развитие Сальского городского  поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области от 21.12.07 г. №510.

На расчётный период определены перспективные направления развития населенных пунктов, выявлены резервные площадки для жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Областным законом №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе        "Сальское городское  поселение» сохраняется в своих административных границах  с основной площадью занимаемой территории.

На расчётный период предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на I период расчетного срока             (до 2020 г.), на II период расчетного срока (до 2030 г.) и за расчетный срок.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- сложившейся градостроительной ситуации;

- планируемым градостроительным развитием Сальского района Ростовской области, согласно «Схеме территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области №510 от 21.12.07 г.;

прогнозируемого роста численности населения Сальского городского  поселения (с 61188 до 62900 человек) и обусловленной этим необходимости увеличения территории населенных пунктов

-    подготовки формирования инвестиционных площадок;

- реконструкции внешней транспортной сети – автомобильных дорог регионального – Р61-2, межмуниципального значения –  ММ 61-280, и местного значения;

-  создания лесопарковой зоны  с целью улучшения экологического состояния.

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

# 1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования «Сальское  городское поселение» Сальского района.

# Развитие г. Сальска – административного центра поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

За период с 2006-2010год в  муниципальном образовании «Сальский район» введено жилья общей площадью -  138310кв.м., в том числе индивидуального -  122346 кв.м.

Ввод жилья в среднем составил -  27662тыс.кв.м. в год.

За 2010-2011 годы  введено  31096 кв.м жилья, в том числе индивидуального – 24183 кв. м, многоэтажного – 6913 кв.м – это 10-ти этажный, 108-ми квартирный жилой дом  в г. Сальске по ул. Дзержинского.

Общая потребность жилья по муниципальному образованию «Сальское городское поселение» составляет :

- семьи, состоящие в муниципальной очереди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий – 420 семей;

- семьи,  проживающие в ветхих аварийных домах – 105 квартир.

Кроме того, имеются категория граждан, желающих улучшить свои жилищные условия за счет собственных средств.

На территории муниципального образования «Сальское городское поселение» находятся в аварийном состоянии 14 жилых домов, из них:

– 4 жилых дома, в количестве - 95 квартир;

.

Для реализации программы по расселению граждан из ветхих и аварийных жилых домов предусматривается строительство 3-х  24 квартирных жилых домов в 2011г. и 16-ти квартирный жилой дом.

Программа по вводу жилья составлена отделом градостроительства и архитектуры,  совместно с главным архитектором администрации Сальского района. Строительство нового жилья до 2015 года планируется вести по двум направлениям: строительство многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов.

Жилой фонд Сальского городского поселения насчитывает 325 многоквартирных домов и более 15 тыс. частных домовладений. Город газифицирован. Источником водоснабжения горожан служат  водозаборные скважины. Централизованным водоснабжением пользуются 98% населения, централизованной канализацией -28% населения. Источником теплоснабжения городского поселения являются 24 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

На территории Сальского городского поселения имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты территории от названных факторов предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- расчистка акватории р.Средний Егорлык и проведение дноуглубительных работ с целью увеличение скорости водотока и ликвидации застойных и заболачиваемых участков;

- устройство ливневой канализации;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Достаточно широко распространены в районе водная эрозия и дефляция, оврагообразование.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения вдоль водных объектов. Проектирование и осуществление противоэрозионных мероприятий должно быть тесно увязано и проводиться на базе генеральных схем использования земельных ресурсов.

В настоящее время в области разработаны и осуществляются комплексные областные программы по борьбе с эрозией почв – «Плодородие».

Водорегулирующие защитные лесополосы высаживаются по границам землеустроительных контуров, на склонах крутизной более 3° в направлении, приближенном к горизонталям, а также по контурам эрозионно-опасных гидрографических элементов.

В соответствии с положениями «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция 2009 г.) ширина ессхраной зоны реки Средний Егорлык установлена в размере – 200 м. Для балок расположенных на территории поселения 50м.

Гидротехнические сооружения на территории поселения имеются, согласно реестру  прудов и водохранилищ, расположенных на территории Сальского района, емкостью более 100 млн. куб м.:

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в городе активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного, программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение»  (далее ПКР) на 2012-  2015 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05. 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», предусматривающий

методические указания по разработке ПКР и мероприятия, направленные на обеспечение потребностей жилищно-гражданского строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сальское городское поселение».

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного строительства, создания условий для привлечения инвестиций, обеспечения ресурсосбережения, создания современной системы ценообразования.

Определены площадки под комплексное освоение в целях жилищного строительства на следующих земельных участках:

- Земельный участок, расположенный в г. Сальске по ул. Трудовая, площадью 8,3 га, с кадастровым  №61:57:0011045:11 под среднеэтажную жилую застройку, этажностью  2-3 этажные, с ожидаемой вводимой площадью 9340,0 м2;

- Земельный участок, расположенный в г. Сальске по ул. Магистральная, площадью 4,5 га,  под среднеэтажную жилую застройку, этажностью 2-3 этажные, с ожидаемой вводимой площадью 5000,0 м2;

- Земельный участок, расположенный в г. Сальске по ул. Аэродромная, площадью 40,0 га,  под индивидуальную  жилую застройку, этажностью 1-2 этажные, с ожидаемой вводимой площадью 20000,0 м2. (приложение: рисунок (2, 3,4)

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального образования «Сальское городское поселение» в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов.

Программа разработана  на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и  Генерального плана Сальского городского поселения.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, объектов.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории города, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищно-гражданского строительства.

Сальское городское поселение располагает высокими показателями среди муниципальных поселений Ростовской области.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2030 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсноэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Сальского района, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон.

Город Сальск – крупный промышленный и культурный центр юго-востока области. В городе насчитывается 148 крупных и средних, и 129 малых предприятий, и  сеть  промышленных предприятий. Город Сальск  расположен в Сальских степях на  берегу реки Средний Егорлык  (левый приток реки Маныч, относящейся к бассейну Дона). Общая площадь городских земель составляет 4474 га. с населением 61188 тыс. чел.  Физико-геологические условия района г.Сальска определяются положением его вблизи границ ландшафтных областей Предкавказья: Кубано-Приазовской черноземной степи и полупустыни Прикаспийской низменности. В летний период проходят массы сильно прогретого воздуха, что вызывает устойчивые летние температуры воздуха и отсутствие дождей. Эти обстоятельства позволяют  отнести г. Сальск к засушливой зоне Ростовской области. Средне-месячная температура самого жаркого месяца достигает 24-25 градусов. Продолжительность теплого периода года 220-250 дней.  Почвенный покров в районе г. Сальска представлен маломощными тяжелыми суглинистыми карбонатными черноземами на лессовидных суглинках. Растительность – носит характерные для разнотравно-ковыльной степи.

Жилой фонд Сальского городского поселения насчитывает 325 многоквартирных домов и более 15 тыс. частных домовладений. Город газифицирован. Источником водоснабжения горожан служат  водозаборные скважины. Централизованным водоснабжением пользуются 98% населения, централизованной канализацией -28% населения. Источником теплоснабжения городского поселения являются 24 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в городе активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного, программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов. В настоящее время на территории Сальского городского поселения с учётом подключения к инфраструктуре при незначительных вложениях в развитие инженерных сетей  возможно предоставить в черте города около 200 земельных участков, в том числе:

микрорайон Заречье-2  - 150 земельных участков (схема расположения земельного участка №1);

микрорайон Кучур-Да  - 50 земельных участков (схема расположения земельного участка №2).

На 200 земельных участках, при средней площади индивидуального жилого дома 100 кв.м., возможно построить 20 тыс. кв.м. по период 2020 года и 60 жилых домов, площадью 6000кв.м до 2015 г.  с разбивкой по годам:

Таблица №5

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 10 | 1000 |
| 2 | 2013 | 15 | 1500 |
| 3 | 2014 | 15 | 1500 |
| 4 | 2015 | 20 | 2000 |
|  | Итого: | 60 | 6000 |

Индивидуальное жилищное строительство будет развиваться также из числа ранее выделенных земельных участков, общее количество которых по муниципальному образованию «Сальское городское поселение» составляет 320 земельных участков, из них планируется построить и ввести в эксплуатацию 128 жилых домов.

За период с 2011   по 20 15 год доля вводимого в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства из числа ранее выделенных земельных участков составит:

Таблица №6

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 22 | 2200 |
| 2 | 2013 | 25 | 2500 |
| 3 | 2014 | 30 | 3000 |
| 4 | 2015 | 31 | 3100 |
|  | Итого: | 108 | 10800 |

Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать и за счет строительства на реконструируемых территориях поселений Сальского района.

В среднем по Сальскому городскому поселению в год выдается до 95 разрешений на строительство  индивидуальных жилых домов и 15 разрешений на строительство по Сальскому району. Итого в среднем 100-110 разрешений на строительство в год.

Так как средняя площадь индивидуального жилого дома на реконструируемой территории составляет 90 кв.м, то в год возможно ввести в эксплуатацию до 110 жилых домов, общей площадью 9900кв.м.

Планирование по годам  ввода индивидуального жилья на реконструируемой территории приведено в таблице:

Таблица №7

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 95 | 7950 |
| 2 | 2013 | 100 | 9000 |
| 3 | 2014 | 110 | 9900 |
| 4 | 2015 | 115 | 10350 |
|  | Итого: | 420 | 37200 |

Данные по вводу индивидуального жилищного строительства на перспективу с 2011-2015 гг. приведены в сводной таблице:

Таблица №8

| Годы строите-льства | На реконструируемых территориях | Ранее выделенные зем. участки | Вновь выделенные зем. участки | Всего по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во индив. жилых домов | Площ. кв.м. | Кол-во индив. жилых домов | Площ,, кв.м. | Кол-во индив. жилых домов | Площ., кв.м. | Кол-во Инд. жилых домов | Площ., кв.м. |
| 2012 | 95 | 7950 | 22 | 2200 | 10 | 1000 | 127 | 11150 |
| 2013 | 100 | 9000 | 25 | 2500 | 15 | 1500 | 140 | 13000 |
| 2014 | 110 | 9900 | 30 | 3000 | 15 | 1500 | 155 | 14400 |
| 2015 | 115 | 10350 | 31 | 3100 | 20 | 2000 | 166 | 15450 |
| Итого: | 37200 | 108 | 10800 | 60 | 6000 | 578 | 54000 |

Строительство многоквартирных жилых домов, с квартирами площадью в пределах социальной нормы, для переселения граждан по гарантированным федеральным и областным программам, а также для участников программ ипотечного кредитования (в т.ч. для работников бюджетной сферы) будет производиться в Сальском городском поселении.

Под многоквартирную застройку имеется возможность выделения земельных участков в микрорайонах Сальского городского поселения:

- микрорайон Низовский – 3га = 500 квартир (Схема №3);

- микрорайон Кучер-Да  - 2,5га =400 квартир(Схема №4);

- микрорайон Ново-Сальск – 5 га = 500 квартир(Схема №5);

- микрорайон Центр  - 0,8 га = 160 квартир(Схема №6);

Итого:       1610 квартир, площадью – 103040 кв.м.

Перспектива.  ввода многоквартирного жилья на период 2011-2015 г.г выглядит следующим образом:

2012 год:

24 кв. жилой дом по ул. Новостройка,135-а               - 1500кв.м (Схема №7);

24 кв. жилой дом по ул. Новостройка,135-б              - 1500кв.м. (Схема №8);

24 кв. жилой дом по ул. Николая Островского,63-д   - 1500кв.м (Схема №9);

16 кв. жилой дом по ул. Халтурина, 17-б                    - 600 кв.м;

16 кв. жилой дом по ул. Халтурина, 17-в                    - 600 кв.м.

16 кв. жилой дом по ул. Халтурина,17-г                    - 600 кв.м

16 кв. жилой дом по ул. Николая Островского,2-г    - 600 кв.м.

36 кв. жилой дом по ул. Пушкина                                - 2300кв.м (Схема №10);

70 кв. жилой дом по ул. Коломийцева                         - 4480кв.м;

Итого: 232 кв.                                                                 13680 кв.м.

2013 год:

50 кв. жилой дом по ул. Дзержинского                          - 3200кв.м;

Итого: 50 кв.                                                                   3200 кв.м.

2014год:

30 кв. жилой дом по ул. Николая Островского             - 1920 кв.м;

50 кв. жилой дом по ул. Родниковая                              - 3200 кв.м.

Итого: 80 кв.                                                                     5120 кв.м.

2015 год:

50 кв. жилой дом по ул. Родниковая                               - 3200кв.м;

70 кв. жилой дом по ул. Шаумяна,4                                - 4480 кв.м;

Итого: 120 кв.                                                                    7680 кв.м.

Программа жилищного строительства муниципального образования «Сальский район» на период 2012-2015 г.г. представлена в сводной таблице:

Таблица №9

| № п/п | Годы строительства | Виды строительства | Вводимая площадь всего (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирное жил. стр-во. | Индивидуальное жил. стр-во. |  |  |
|  |  | Кол-во квартир | Площадь (кв.м.) | Кол-во жилых домов | Площадь (кв.м.) | Кол-во квартир и жилых домов | Площадь (кв.м.) |  |
| 1 | 2011 | 136 | 6900 | 110 | 10100 | 246 | 17000 |  |
| 2 | 2012 | 96 | 6780 | 127 | 11150 | 223 | 17930 |  |
| 3 | 2013 | 50 | 3200 | 140 | 13000 | 190 | 16200 |  |
| 4 | 2014 | 80 | 5120 | 155 | 14400 | 235 | 19520 |  |
| 5 | 2015 | 120 | 7680 | 166 | 15450 | 286 | 23130 |  |
|  | Итого: | 482 | 29680 | 688 | 64100 | 1170 | 93780 |  |

Объекты социальной инфраструктуры.

Для развития социальной программы на 2012-2015гг. в муниципальном образовании «Сальский район» запланировано строительство следующих объектов:

2013г. – МДОУ на 240 мест в микрорайоне Заречье сметной стоимостью               130 млн. руб.;

2014г. – МДОУ на 140 мест по ул. Чернышевского сметной стоимостью                   63 млн. руб;

2015г– МДОУ на 140 мест в с. Сандата сметной  стоимостью 63 млн. руб..

2012-2013гг. - плавательный бассейн по ул. Новостройка сметной стоимостью 150 млн. руб.;

2014-2015гг. – ледовый каток по ул. Кутузова сметной  стоимостью                230 млн. руб..

В г. Сальске учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.)  средний состав семьи – 3,0чел., потребность в новых участках составит:

3200 : 3,0 = 1066 участков;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,4 га, согласно публичной кадастровой карте. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 1,5 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон населенных пунктов Сальского городского поселения составит:

1066 × 1,5 = 1599,0 га,

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., с целью улучшения экологической ситуации в черте населенного пункта организуется озелененная рекреационная зона.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Основное развитие жилой зоны города предлагается в  границах населенного пункта. Также предусматриваются к освоению на I период расчетного срока реализации пустующие территории в существующих границах населенного пункта

Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы города, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Раздел 2.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

2.1 Водоснабжение

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения  и водоотведения на территории Сальского городского поселения рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений.

Обследование, проведённое в натуре, а также анализ отчётов основных фондов по водопроводным сетям показал следующее: в городе имеется 259,3 км

сетей, в том числе:

- по материалам труб:							    м	          %

- асбестоцементные трубы				- 216486	83,5

- стальные 	трубы					- 40208      15,5

- чугунные трубы						- 1306         0,5

- полиэтиленовые трубы				- 1303	0,5

259300          100

По десятилеткам принимаем усреднённый фактический срок эксплуатации:

годы	                  срок                         износ

1951 — 1960 гг.  – 57 лет		K1 = 57x100/(20+5) =228%

1961 — 1970 гг.  – 47 лет		К2 = 47x100/(20+5) = 188%

1971 — 1980 г.г. – 37 лет		K3= 37x100/(20+5) = 148%

1981 — 1990г.г.  – 27 лет		К4 = 27x100/(20+5) = 108%

1991 — 1995г.г.  – 20 лет		К5 = 20x100/(20+5) = 80%

Износ сетей 1951 года и выше — до 1995 г. является полным, критическим и эти сети подлежат замене.

ВЫВОД: из 259300 м водопроводной сети  213404м подлежит замене, что составляет 82,3 %.

Вышеприведённые данные показывают, что сети, выполненные из асбестоцементных труб, нецелесообразно эксплуатировать, т. к. затраты на проведение ремонтных работ выше, чем строительство новых (заменяемых), сетей из долговечных стеклопластиковых, полиэтиленовых, эмалированных и т. п.труб.

Необходимо выполнить проект реконструкции водопроводной сети с разработкой:

- гидравлических расчётов сети;

- конструкции сети со всеми современными элементами.

На планируемый период предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  территории  Сальского городского поселения:

- реконструкция водохозяйственных сооружений  с организацией зон их санитарной охраны :

- реконструкция водовода d-500мм, ул. Мирная;

- реконструкция водовода d-500мм, от в/з Бровки до ул. Чкалова;

- реконструкция водоводаd-500мм. по ул. Дзержинского;

- реконструкция сооружений водозабора х. Бровки со строительством резервуара V=2500 м3;

- строительство четырех скважин, для обеспечения потребности населения в воде;

- установка оборудования по обеззараживанию воды «Хлорэфс»;

- развитие водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-проведение комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и сооружений на территории   Сальского городского поселения. На расчетный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и  шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно- питьевые нужды, сокращение использования питьевое воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Генеральным планом Сальского городского поселения  принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных  предприятий;

- технологические производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- полив территорий, зеленных насаждений;

- противопожарные мероприятия.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СНиП 2.094.02-84*, в зависимости от принятого уровня благоустройства жилой застройки.

Расходы воды на нужды коммунальных  и  промышленных предприятий  приняты в процентах от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды  поселения в соответствии со СНиП 2.094.02-84*.

Расход воды на полив зеленых насаждений в одноэтажной застройке принят из расчета удельного расхода 150л/сут. На одного жителя при 1 поливке в сутки.

Для промышленных предприятий подача воды принята равномерно в течении суток. При необходимости на  территории промпредприятий следует предусмотреть локальные сооружения водопровода (резервуары запаса воды, насосные станции и пр.)

Расход воды на наружное пожаротушение принят 35 л/с при условном количестве одновременных пожаров;-2; расход воды на внутреннее пожаротушение общественных зданий принят -7,5 л/с , промышленных предприятий -15 л\с.

Схема водоснабжения

Источником  водоснабжения застройки Сальского городского поселения приняты разведанные запасы подземных вод конкско-каррганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных  Сальского и Новосальского месторождений с утвержденными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс.м3/сутки соответственно.

Кроме этого, разведано  «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс.м3/сутки, расположенного в 16 км от населенно пункта.

Новосальское месторождение в настоящее время зарезервировано,  водоснабжение осуществляется в основном от Сальских водозаборных сооружений, расположенных в 3 км. от города, в районе х. Бравки.

Конкско-караганский водоносный горизонт характеризуется значительной и выдержанной мощностью, высокими фильтрационными свойствами.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ по показателям сухого осадка, нитратов, аммиака, фенолов. Сероводород содержится до 0,41 г/л.  Однако, учитывая отсутствие других более качественных источников воды, согласовано использование для централизованного водоснабжения. Надежность источника воды подтверждена многолетним опытом эксплуатации его на территории города Сальска (горизонт эксплуатируется с 1913 года).

Система водоснабжения принята с двумя подъемами. 1-й подъем- на площадке водозабора в районе х. Бровки. Водопроводные сооружения 11-го подъема расположены севернее площадки водозабора, на отдельном участке.

На перспективу принята система водоснабжения с двухсторонним питанием- вторе со стороны зарезервированного водозабора, расположенного в планировочном районе «Новосальск».

Схема водоснабжения: вода от скважин с помощью насосов 1-го подъема подается двумя водоводами в сборные резервуары при насосной станции 11-го подъема, затем насосной станцией 11-го подъема по двум водоводам диаметром 500мм вода подается в разводящую сеть города. Обезораживание воды осуществляется жидким хлором.

Водозаборный узел состоит из эксплуатационных скважин и насосных станций 1-го подъема.

Общая глубина скважин  125-140м.

Водоносный горизонт напорный со статическим уровнем порядка 17-20м и

25-28 м.

Насосные станции 1-го подъема оборудованы насосами производительностью 50-75 м3/час, высотой 72-56м.

Площадка насосной 11-го подъема расположена севернее площадки водозабора на расстоянии 400м и занимает площадь 3 га.

Насосная станция 11-го подъема оборудована насосами производительностью 540м3/час, высотой подъема 94-78м. На территории насосной станции находятся 3 резервуара по 2 тыс. м3 каждый, хлораторные и вспомогательные сооружения.

Расходы на 1-ую очередь  расчетного срока полностью обеспечиваются Сальским водозабором.

Необходимое количество питьевой воды на 11-ой период расчетного

срока будет обеспечено за счёт включения в систему водообеспечения городского поселения Новосальского водозабора.

При этом, все существующие водозаборные скважины, расположенные по городской территории, подлежат тампонажу.

Схема подачи воды в город Сальск сохраняется, с закольцовкой сетей от Новосальского водозабора.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Новые прокладываются в существующих и проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят из условия подачи воды в 9-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети через каждые 1500 м.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто - кольцевыми.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб 0 110 - 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей - 1,8 м до верха трубы.

Магистральные сети каждой обслуживаемой зоны имеют между собой перемычки, образуя единую систему водоснабжения города с водопотреблением от двух источников водоснабжения.

По существующей схеме водоснабжения необходимо:

- организовать зоны санитарной охраны от подземных источников водоснабжения;

- выполнить мероприятия по повышению производительности подземных источников водоснабжения;

- организовать учет расхода воды на выходе из сооружений водопровода;

- усилить ремонтно-эксплуатационную базу ПО ЖКХ оборудованием и механизмами для нормальной эксплуатации системы водоснабжения.

Зона санитарной охраны (ЗСО)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы водоснабжения Сальского городского поселения проектом предусматриваются следующие зоны санитарной охраны:

- для водоводов от источников водоснабжения до сооружений водопровода - 10 м в каждую сторону от водовода;

- для площадок водопроводных сооружений принимается граница первого пояса на расстоянии 30 м от стен сооружений водопровода с открытой поверхностью и устройство санитарно-защитной полосы вокруг первого пояса ЗСО шириной 30 м.;

- для площадок подземных источников водоснабжения принимается граница первого пояса на расстоянии 50 м от сооружений водозабора. В границу первого пояса включить прибрежную территорию между водозабором и поверхностным источником водоснабжения.

Водопровод технический.

Вода техническая предназначена только для подачи на производственные нужды промпредприятий и на полив посадок садовых участков.

Расход технической воды на производственные нужды промпредприятий принят в соответствии с аналоговым водопотреблением наиболее водоемких предприятий.

Вода на промышленные предприятия подается равномерно в течение суток для подпитки оборотных систем и на производственные нужды к оборудованию, допускающему потребление технической воды. При расчетном водопотреблении более среднесуточного на территории промпредприятий необходимо строительство резервуаров запаса воды.

Расход воды на полив садовых участков принят согласно 150 л/сутки на одну поливку в сутки на участках усадебной жилой застройки.

Расчетное водопотребление Сальского городского поселения в технической воде приведено в таблице № 51.

Общее расчетное водопотребление городского поселения в технической воде составляет:

- свежей воды из городского технического водопровода - 16 830 м3/сут.;

- воды повторного применения из оборотных систем водоснабжения предприятий - 114 700 м3/сут.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником городского технического водопровода будет являться Воронцово-Николаевское водохранилище при условии дополнительного отводнения его за счёт переброски воды из Весёловского водохранилища (разрабатывается отдельным проектом).

Для реализации схемы водоснабжения технической водой необходимо:

- организовать учет расхода воды, забираемой из источника технической воды;

- усилить ремонтно-эксплуатационную базу ПО ЖКХ оборудованием и механизмами для нормальной эксплуатации системы водоснабжения.

Услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  на территории Сальского городского поселения оказывают следующие поставщики услуг: ОАО «Водоканал» и Сальский региональный  производственный участок ДТВУ-2,    ООО «Водоснабжение».     Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от ОАО «Водоканал» г. Сальска.                                                    На 2012-2015 год планируется строительство наружных сетей канализации жилых домов по пер. Светлый и ул. Волгодонской  г. Сальска. Общая стоимость объекта  (цены 01.01.2011г.) составляет 22711600 рублей. Протяженность самотечного коллектора 1,125 км, протяженность напорного коллектора -0,8 км. Имеется  проектно-сметная документация (№3342009  в реестре №61-1-5-0208-10 от 05.03.2010г.).  Планируется  разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутригородских разводящих водопроводных сетей города Сальска на  общую стоимость – 3000000руб., также в плане корректировка ПСД с разделом на поэтапное строительство по проекту «Расширение и реконструкция канализации г. Сальска Ростовской области» (1-этап реконструкция существующих очистных сооружений и строительство новой канализационной насосной станции). В наличии повторное заключение экспертизы №0516200500-00-00 от01.08.2005г.- 10829036 (в базисных ценах 2001г.) Пропускная способность системы канализации -15000м3/сут. Планируется приобретение и установка оборудования по обеззараживанию воды «Хлорэфс»   на водозаборе   х. Бровки г. Сальска.

В бюджете Сальского городского поселения  запланировано финансирование строительства скважины района Заречья - 2526004руб и софинансирование областного бюджета  -411300руб.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения
 Сальского городского поселения на период с 2012-2015 г.г.

Таблица №10

| № | Наименование объектов | Мероприятия | Потребность воды м3 сутки | Потребность канализации м3 сутки | Финансовые потребности в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сальск ул. Халтурина,17 «Б» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 12,120 | 12,120 | 182,0 |
| 2 | г. Сальск ул. Халтурина,17 «В» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 12,120 | 12,120 | 182,0 |
| 3 | г. Сальск ул. Халтурина,17 «Г» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 12,120 | 12,120 | 182,0 |
| 4 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «А» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 5 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «Б» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 6 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «В» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 7 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «Г» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 8 | г. Сальск ул. Пушкина, №32 | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 29,00 | 29,00 | 125,0 |
| 9 | г. Сальск ул. Новостройка- угол ул. Халтурина строительство спортивного зала с бассейном | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 67,02 | 67,02 | 240,0 |
| 10 | г. Сальск ул. Островского,63 «А» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 24,78 | 24,78 | 499,0 |
| 11 | г. Сальск, ул. Береговая строительство МДОУ с крытым плавательным бассейном | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 83,48 | 83,48 | 450,0 |
| 12 | г. Сальск ул. Чернышевского,133 «Е» строительство МДОУ | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 18,91 | 18,91 | 490,0 |
| 13 | г. Сальск, р-н Заречья | Строительство скважины | Д= 30 м3/ч | - | 4000,0 |

Расчетное водопотребление технической воды.

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | производственная | оборотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Промышленные предприятия | 4 500 | 104 000 |  |
| 2. | Полив посадок на садовых участках | 10 800 | - |  |
| 3. | Неучтенные расходы | 1530 | 10 400 | 10% от п. 1.2 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут. | Примечание |
|  |  | производственная | оборотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТОГО: | 16 830 | 114 400 |  |

|  |  | Таблица №12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| План мероприятия к "Инвестиционному проекту по развитию систем водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод города Сальска" на 2013-2015 гг в сфере водоснабжения. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, Всего, тыс. Руб. | Реализация мероприятия по годам, тыс.руб. | Источники |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | финансиров |
| I | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации. |  |
| 1.1 | Проект реконструкции разводящих сетей Г.Сальска Ростовской обл. |  | 14000 | 14000 |  |  | бюджет |
| 1.2 | Установка оборудования по обеззараживанию воды. "Хлорэфс" |  | 50000 | 20000 | 20000 | 10000 | надбавка к тарифу |
| 1.3 | Стрительство скважин |  | 12000 | 3000 | 6000 | 3000 | бюджет |
| 1.4 | Реконструкция в/з Бровки Строительство резервуара V=2500м3 |  | 50000 |  |  | 50000 | бюджет |
|  | ИТОГО по п. I |  | 126000 | 37000 | 26000 | 63000 |  |
| III | Инвестиционный проект по улучшению технического состояния оборудования. |  |
| 2.1 | Проект реконструкции водовода по ул.Мирная |  | 500 | 500 |  |  | бюджет |
| 2.2 | Реконструкция водовода d-500мм, ул.Мирная | Предотвращение аварийных ситуаций | 12300 | 4100 | 4100 | 4100 | бюджет |
| 2.3 | Проект реконструкции водовода d=500мм. от в/з Бровки до ул Чкалова |  | 500 | 500 |  |  | бюджет |
| 2.4 | Реконструкция водовода d-500мм, от в/з Бровки до ул.Чкалова |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | бюджет |
| 2.5 | Проект реконструкции водовода d=500мм. по ул.Дзержинского |  | 500 | 500 |  |  | бюджет |
| 2.6 | Реконструкция водоводаd=500мм. По ул.Дзержинского |  | 13200 | 4400 | 4400 | 4400 | бюджет |
|  | Итого по п.III |  | 48000 | 17000 | 15500 | 15500 |  |
| IV | Инвестиционный проект по энергосбережению |
| 3.1 | Строитенльство подстанции в/зБровки КТП 10/ 0,4кв.2х250ква |  | 1500 | 1500 |  |  | надбавка к тарифу |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  | 175500 | 55500 | 67500 | 78500 |  |

2.2 Водоотведение

Генеральным планом решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Развитие и реконструкция сложившейся системы водоотведения может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с реконструкцией единых канализационных очистных сооружений, расположенных в северо-восточной части поселения. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населённого пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по сборным бассейнам города и, далее, напорными коллекторами на действующие и реконструируемые очистные сооружения биологического типа. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» различной мощности. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по существующему рельефу с последующим выпуском в прилегающие балки (решается на следующей стадии проектирования);

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые на площадках, объединяющих несколько предприятий. Подключение КНС предусмотрено напорными коллекторами, трассы которых размещаются вдоль основных автотрасс. Дальнейший сброс предполагается также на очистные сооружения канализации (ОСК) Сальского городского поселения;

- строительство системы ливневой канализации по проезжим частям жилой застройки и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения;

- строительство системы дождевой канализации селитебной зоны, предусматриваемой с учётом рельефных условий, сложившихся водосборных участков, которые сформированы водоразделами в направлении р. Средний Егорлык и водосбором в балки. Формируемая система дождевой канализации будет как закрытой, по трубопроводам с приёмными водосборными решётками, так и открытой - по ж/б лоткам вдоль улично-дорожной сети (в основном - в существующей части села). Далее, стоки по дождевым коллекторам вдоль балок будут поступать на очистные сооружения, размещаемые в низовьях балок и после очистки выпускаться в р. Средний Егорлык.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ 0 160-250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Суммарный расход стоков по Сальскому городскому поселению.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование водопотребителей | Количество стоков на расчётный период, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка | 24 000 |
| 2. | Промпредприятия | 7 000 |
| 3. | Неучтённые расходы 10% | 3 100 |
|  | Итого: | 34 100 |
|  | в т.ч. - на 1 очередь: | 26 000 |

Существующие канализационные очистные сооружения предусматриваются к радикальной реконструкции с переходом на новые технологии очистки стоков закрытым способом. Таким образом, после проведения реконструкции очистные сооружения будут иметь возможность принять расчётный расход, а также позволят отказаться от использования земледельческих полей орошения и после проведения рекультивации использовать новый земельный ресурс по другому назначению (за расчётный срок).

Проектируемая схема водоотведения.

Схема водоотведения увязана со сложившейся системой водоотведения с использованием существующих перекачивающих и подкачивающих насосных станций, напорных трубопроводов и самотечных коллекторов. Предусмотрены дополнительные самотечные коллекторы, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы от них, а также реконструкция существующих КНС.

Проектом генерального плана городское поселение условно разделено на 6 бассейнов канализования.

1-й бассейн канализования -Западный.

Он охватывает часть планировочного района «Низовский» до ул. Димитрова и часть планировочного района «Капустино» до балки Капустина.

Основным коллектором данного бассейна является коллектор по улице в районе ул. Школьной 0 400-500 мм, по которому стоки поступают в проектируемую канализационную насосную станцию Западную, которая перекачивает стоки в коллектор 0 600 мм Центрального бассейна.

С пониженной части территории этого бассейна, от территории железнодорожной больницы и от территории многоэтажной застройки сточные воды этого бассейна поступают в коллектор с помощью местных канализационных насосных станций.

2-й бассейн канализования - Центральный.

Он охватывает территорию планировочных районов «Сальск» (Центральный) и «Низовский» в пределах ул. Димитрова, балки Рыбасова, реки Средний Егорлык и железной дороги.

Основными коллекторами этого бассейна являются корректоры по ул. Кирова и Дзержинского 0 400-700 мм.

Сточные воды по этим коллекторам поступают на главную канализационную насосную станцию.

Пониженная часть территории канализуется в канализационную насосную станцию «Набережная». Производительность насосной станции -до 180 м3/час.

3-й бассейн канализования - Северный (Заречный).

Он охватывает территорию планировочного района «Заречный». Основной самотечный коллектор 0 300 мм этого бассейна проходит по ул. Набережной и ул. Васильковой и сбрасывает сточные воды в канализационную насосную станцию «Заречная» производительностью до 50-100 м3/час. Насосная станция перекачивает стоки по напорному трубопроводу - дюкером через р. Средний Егорлык в насосную станцию «Набережная».

Существующая канализационная насосная станция психоневрологического интерната производительностью 23 м3/час обслуживает интернат и может после реконструкции быть использована для канализации прилегающей территории.

Сточные воды этой насосной станции подаются в основной коллектор этого бассейна канализования.

4-й бассейн канализования - Южный.

Бассейн охватывает территорию планировочных районов «Промышленный» и «Новосальск». Основным коллектором этого бассейна с притоками является коллектор по ул. Фрунзе, Промышленной, Гончарова 0 500 мм.

Сточные воды от промпредприятий (после локальной очистки) по этому коллектору поступают в насосную станцию «Промышленная» производительностью до 600 м3/час.

5-й бассейн канализования - Восточный.

Этот бассейн охватывает планировочный район «Кучур-Да», жилые кварталы и восточную промзону и канализуется самотеком непосредственно в отводящий самотечный коллектор 1-го варианта расположения площадки по 2 варианту насосной станцией в сети центрального района.

6-й бассейн канализования - Юго-Западный.

Он охватывает часть планировочного района «Капустино» всю жилую застройку южнее балки Капустина.

Канализование ведётся самотечными коллекторами до ул. Кагальницкого, где устанавливаются КНС и далее напорным коллектором, через железнодорожные пути - в существующую реконструируемую КНС Южного бассейна канализования.

Увеличение мощностей очистных сооружений выполнено в пределах существующей площадки без изъятия дополнительных площадей под строительство.

В связи с тем, что на территории новой застройки  отсутствует инженерная инфраструктура необходимо выполнить проектирование инженерных сетей водопровода, канализации, электрификации и газификации за счёт средств городского бюджета. В 2011 г.закончить проектно-изыскательные работы на комплексное обустройство инженерными сетями микрорайона Заречнье-2 и микрорайона Кучур-Да.

Проектно-изыскательские работы по инженерной подготовке на перспективные территории будут проводиться в 2013-2014гг.

Для водоснабжения микрорайона Заречье-2 планируется построить магистральный водопровод, соединяющий водозабор «Заречный» с существующей водопроводной линией «Заречье-1», протяженностью 3,5 км. за счёт средств областного и местного бюджетов. Разводящие сети водопровода будут строится за счёт средств инвесторов и городского бюджета.

Для водоснабжения микрорайона  Кучур-Да планируется строительство магистрального водопровода, соединяющего водозабор по ул. Трудовая и водовода по ул. Халтурина, протяженностью 1,3 км, а также строительство 2-х артезианских скважин  с устройством хлораторной и резервуара объемом 2000 м3, за счёт местного и областного бюджета. Ориентировочный ввод в эксплуатацию системы водоснабжения 2015г. Для предотвращения свободного доступа к объекту водоснабжения планируется  установка ограждений 1 подъема водозабора х. Бровки.  Для улучшения качественных показателей питьевой воды требуется установка оборудования по обеззараживанию воды на водозаборе х. Бровки. Для выполнения  данных условий требуется привлечение инвестиций на территорию Сальского городского поселения.

Водоснабжение перспективного многоэтажного строительства будет выполняться от существующих водопроводных сетей.

Канализование городских микрорайонов будет проводиться по следующим направлениям:

- строительство канализационных сетей в микрорайоне Заречье намечено на 2012г.

Общая стоимость строительства составит 25 млн. руб., из них: 20 млн. руб.- за счёт средств областного бюджета; 5 млн. руб. - за счёт средств местного  бюджета. Проектно- сметная документация имеется.

- строительство канализации объектов малоэтажного строительства в микрорайонах Заречья -1 и 2 планируется за счёт средств застройщиков, с устройством локальных очистных сооружений.

- Канализование малоэтажных жилых домов микрорайона Кучур-Да планируется путём строительства напорного канализационного коллектора, протяженностью 3 км и самотечного коллектора, протяженностью 500 м.

Подключение объектов многоэтажного жилищного строительства к  канализации осуществляется в существующие сети канализации г.Сальска. Для реализации строительства канализации  Сальского городского поселения разработан технико-экономический расчёт с реализацией его  по годам:

Таблица № 14

| Года | Сумма средств | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г. | 313,938 млн. руб. | Не определено | Не определено |
| 2014г. | 306,500 млн. руб. | Не определено | Не определено |
| 2015г. | 306,338 млн. руб. | Не определено | Не определено |

Для качественной очистки  сточных вод  требуется реконструкция  и расширение объектов канализации г. Сальска, а также  строительство новых очистных сооружений, для чего необходимо:

- привести в соответствие с требуемыми нормативами проект  "Расширение и реконструкция  канализации г. Сальска Ростовской области"

- изготовить рабочие чертежи к проекту "Расширение и реконструкция канализации г.Сальска Ростовской области"

- выполнить строительно-монтажные работы по проекту "Расширение и реконструкция канализации г.Сальска Ростовской области"

- установить оборудование по обеззараживанию сточных вод на ОСК г.Сальска

- изготовить проект реконструкции разводящих сетей канализации г.Сальска Ростовской обл.

Таблица №15

| План мероприятий к "Инвестиционному проекту по развитию систем водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод города Сальска" на 2013-2015 гг в сфере водоотведения. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, Всего, тыс. Руб. | Реализация мероприятия по годам, тыс.руб. | Источники |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | финансирования |
| I | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации. |  |
| 1.1 | Приведение в соответствие с требуемыми нормативами проекта "Расширение и реконструкция канализации г.Сальска Ростовской области" | Качественная очистка сточных вод, сбрасываемых в реку | 3000 | 3000 |  |  | бюджет |
| 1.2 | Изготовление рабочих чертежей к проекту "Расширение и реконструкция канализации г.Сальска Ростовской обл,"Реконструкция ОСК |  | 11000 | 5000 | 3000 | 3000 | бюджет |
| 1.3 | Строительно-монтажные работы по проекту "Расширение и реконструкция канализации г.Сальска Ростовской обл." |  | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | бюджет |
| 1.4 | Установка оборудования по обеззараживанию сточных вод на ОСК г.Сальска Установка Хлорээфс. |  | 1000 |  | 500 | 500 | надбавка к тарифу |
| 1.5 | Проект реконструкции разводящих сетей канализации г.Сальска Ростовской обл. |  | 3500 | 3500 |  |  | бюджет |
|  | Итого по п. I |  | 918500 | 311500 | 303000 | 303000 |  |
| II | Инвестиционный проектпо реализации программы антитеррористических мероприятий. |
|  | Реконструкция КНС |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект реонструкции КНС по ул.Севастопольская |  | 169,212 | 169,212 |  |  | надбавка к тарифу |
| 2.3 | Реконструкция КНС ул. Севастопольская |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  | Проект реонструкции ГКНС по ул.Азовская |  | 169,212 | 169,212 |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция ГКНС ул. Азовская |  | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  | Проект реонструкции КНС по ул.Попова |  | 169,212 |  |  | 169,212 |  |
| 2.5 | Реконструкция КНС ул. Попова |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | Проект реонструкции КНС АРЗ по ул.Фабричная |  | 169,212 |  |  | 169,212 |  |
| 2.8 | Реконструкция КНС АРЗ ул. Фабричная |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | Иттого по п. II |  | 7176,848 | 338,424 | 3500 | 3338,424 |  |
| III | Инвестиционный проект по энергосбережению |
| 3.3 | Строительство подстанции 0,4кв.2х250кв. |  | 1500 | 1500 |  |  | надбавка к тарифу |
| 3.4 | Строительство резервной линии ГКНС по ул.Азовская |  | 600 | 600 |  |  |  |
|  | Итого по п. III |  | 2100 | 2100 |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  | 927776,848 | 311500 | 306500 | 306338,424 |  |

Для осуществления намеченного  требуется привлечение инвестиций на территорию.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения и водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

#### -  использование устаревших технологий водоочистки;

#### -  небезопасный метод обеззараживания исходной воды;

#### -  высокая ресурсоемкость производства;

#### -  отсутствие резерва мощности;

#### -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

#### -  низкая энергоэффективность оборудования;

#### -  низкая надежность источника энергоснабжения;

#### -  высокие показатели аварийности на сетях;

#### -  высокие потери воды при транспортировке;

#### -  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

#### -  отсутствие резервного источника водоснабжения.

Совершенствование и развитие систем водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

2.3. Теплоснабжение

Данные о величине теплового потребления промышленных предприятий на перспективу развития Сальского городского поселения предоставлены в п.  таблицы.

Расходы теплоты и горячей воды для многоэтажных жилых зданий, организаций и предприятий Сальского городского поселения.

Таблица  №16

| № п/п | Наименование | Виды потребления | Расчётные расходы тепла | Расход тепла зданий общественного городского назначения, МВт | Общий расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт/ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планировочный район «Сальск» (Центральный): |
| 1. | Существующие и проектируемые многоэтажные жилые здания, организации и предприятия: | • отопление жилых зданий; | 22,329 | 25,969 | 18,500 |  |
|  |  | • горячая вода жилых зданий; | 5,346 | 6,217 |  |  |
|  |  | • отопление общественных зданий; | 5,754 | 6,692 |  |  |
|  |  | • вентиляция общественных зданий. | 2,295 | 2,669 |  |  |
|  | Итого: | 35,724 | 41,547 | 18,500 | 60,47 |
| Планировочный район «Низовский»: |
| 2. | Существующие и проектируемые многоэтажные жилые здания, организации и предприятия: | • отопление жилых зданий; | 1,250 | 1,454 | 1,150 |  |
|  |  | • горячая вода жилых зданий; | 0,291 | 0,338 |  |  |
|  |  | • отопление общественных зданий; | 0,313 | 0,364 |  |  |
|  |  | • вентиляция общественных зданий. | 0,125 | 0,145 |  |  |
|  | Итого: | 1,979 | 2,301 | 1,150 | 3,451 |
| № п/п | Наименование | Виды потребления | Расчётные расходы тепла | Расход тепла зданий общественного городского назначения, МВт | Общий расход тепла, МВт |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт/ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планировочный район «Капустино»: |
| 3. | Существующие и проектируемые многоэтажные жилые здания, организации и предприятия: | • отопление жилых зданий; | - | - |  |  |
|  |  | • горячая вода жилых зданий; | - | - |  |  |
|  |  | • отопление общественных зданий; | 0,295 | 0,343 | 0,800 |  |
|  |  | • вентиляция общественных зданий. | 0,120 | 0,180 |  |  |
|  | Итого: | 0,415 | 0,483 | 0,800 | 1,283 |
| Планировочный район «Новосальск»: |
| 4. | Существующие и проектируемые многоэтажные жилые здания, организации и предприятия: | • отопление жилых зданий; | 20,962 | 24,379 | 4,100 |  |
|  |  | • горячая вода жилых зданий; | 4,882 | 5,678 |  |  |
|  |  | • отопление общественных зданий; | 5,255 | 6,112 |  |  |
|  |  | • вентиляция общественных зданий. | 2,096 | 2,438 |  |  |
|  | Итого: | 33,195 | 38,607 | 4,100 | 42,707 |
| Планировочный район «Кучур-Да»: |
| 5. | Существующие и проектируемые многоэтажные жилые здания, организации и предприятия: | • отопление жилых зданий; | 11,834 | 13,762 | 4,500 |  |
|  |  | • горячая вода жилых зданий; | 2,756 | 3,205 |  |  |
|  |  | • отопление общественных зданий; | 2,967 | 3,451 |  |  |
|  |  | • вентиляция общественных зданий. | 1,183 | 1,376 |  |  |
|  | Итого: | 18,740 | 21,794 | 4,500 | 26,294 |
| Планировочный район «Заречный»: |
| № п/п | Наименование | Виды потребления | Расчётные расходы тепла | Расход тепла зданий общественного городского назначения, МВт | Общий расход тепла, МВт |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт/ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Существующие и проектируемые многоэтажные жилые здания, организации и предприятия: | • отопление жилых зданий; | 0,715 | 0,832 | 3,200 |  |
|  |  | • горячая вода жилых зданий; | 0,166 | 0,193 |  |  |
|  |  | • отопление общественных зданий; | 0,350 | 0,407 |  |  |
|  |  | • вентиляция общественных зданий. | 0,140 | 0,163 |  |  |
|  | Итого: | 1,371 | 1,595 | 3,200 | 4,795 |
| Планировочный район «Промышленный»: |
| 7. | Существующие и проектируемые промышленные предприятия: | • отопление; | 60,000 | 69,780 | - | 69,780 |
|  |  | • горячее водоснабжение; |  |  |  |  |
|  |  | • вентиляция; |  |  |  |  |
|  |  | • технологические нужды. |  |  |  |  |
|  | Итого: | 60,000 | 69,780 | - | 69,780 |

Таким образом, суммарная потребность в тепловой энергии жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий по Сальскому городскому поселению составит 208,357 МВт, в т.ч.: жилищно-коммунальный сектор - 138,577 МВт.

В связи с изменением жилого фонда и численности населения, а также размещением новых микрорайонов и реконструкции существующих с предусматриваемыми новыми жилыми образованиями в них, сохранением существующей застройки, в центральной части города, в принятую схему теплоснабжения города вносятся поправки, касающиеся строительства котельных.

Тепловые сети.

Прокладка тепловых сетей предусматривается двухтрубная и четырёхтруб-ная, в непроходных железобетонных лотковых каналах.

Прокладка трасс тепловых сетей обеспечивает частичную взаимозаменяемость котельных в случае ремонта одной из них.

Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию теплоснабжения Сальского городского поселения позволит существенно улучшить экологическое состояние города. При сжигании природного газа уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, в том числе окислов углерода, серы и азота. Внедрение на новых централизованных источниках тепла мероприятий, обеспечивающих сокращение образования азота, позволит довести содержание вредных примесей в приземном слое до величины ПДК.

На территории Сальского городского поселения услуги централизованного теплоснабжения оказываются несколькими предприятиями: ОАО филиал «Донэнерго» - «Тепловые сети», ОАО «Авторемонтник», Сальский региональный производственный участок ДТВУ-2  и Вагонное ремонтное депо ст. Сальск.  На 2012 год планируется строительство блочно-модульной котельной школы №5 и тепловых сетей от нее по адресу ул. К.Маркса, г. Сальск, Ростовской области на сумму14774000руб.  Источник софинансирования бюджет Сальского района (794000руб).  Имеется  проектно-сметная документация ( в реестре №61-1-5-4437-08 от 24.11.2008г.) Также в плане строительство блочно-модульной котельной детского сада «Красная шапочка» и тепловых сетей от нее по адресу ул. Можайского,16 «в» г. Сальск, Ростовской области на сумму14097000руб.  Источник софинансирования бюджет Сальского района (758000руб). Имеется  проектно-сметная документация (в реестре №61-1-5-4438-08 от 24.11.2008г.)

Теплоснабжение объектов строительства по муниципальному образованию «Сальское городское поселение» планируется проводить за счёт устройства индивидуального отопления и существующих резервных мощностей котельных.

Модернизация котельных и тепловых сетей Сальского городского поселения

ОАО ф-л «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальского района

Таблица  №17

| № п/п | Наименование объекта инвестиций | Наличие проектов, характеристика (мощность, диаметр, протяженность) | Капитальные вложения (тыс. руб.) (цены 2008г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод котлов на котельной Ленина, 5 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 0,0622 Гкал/ч | 300 |
| 2 | Перевод котлов на котельной Южный, 6 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 1,2151 Гкал/ч, установленная – 1,355 Гкал/ч | 1500 |
| 3 | Перевод котлов на котельной Можайского, 16 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 0,0933 Гкал/ч, установленная – 0,32 Гкал/ч | 300 |
| 4 | Перевод котлов на котельной Столбовая, 88 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 1,08 Гкал/ч, установленная – 0,203 Гкал/ч | 600 |
| 5 | Газификация котельной К.Маркса, 19а | Присоединенная нагрузка – 0,1965 Гкал/ч | 3600 |
| 6 | Газификация котельной Соц.Труда, 31 | Присоединенная нагрузка – 1,1815 Гкал/ч, установленная – 0,2475 Гкал/ч | 2857 |
| 7 | Газификация котельной Крымская, 32 | Присоединенная нагрузка – 0,1188 Гкал/ч, установленная – 0,91 Гкал/ч | 3235 |
| 8 | Реконструкция ТС от котельной Промышленная, 2 до ТК №3 до д/с «Ивушка», ж/д Шаумяна, 4, 4а, 4б | Диаметр 89 мм,, протяженность 182 тр.м, Д 76мм – 107тр.м; Д 57мм – 520 тр.м | 1183 |
| 9 | Реконструкция ТС от котельной Южный до ТК №10 | Диаметр 159 мм, протяженность 515 тр.м | 2162 |
| 10 | Реконструкция ТС от котельной Южный уч-ка 11 до ж/д по ул. Мечникова | Диаметр 76 мм, протяженность 160 тр.м, Д 57мм – 50 тр.м | 439 |
| 11 | Реконструкция ТС от котельной Южный до ТК №1 до ж/д по ул. Ленина | Диаметр 108 мм, протяженность 145 тр.м., Д 89мм – 140 тр.м, Д 48 мм – 30 тр.м | 920 |
| 12 | Реконструкция ТС от котельной Морской, 1 до ТК №4 | Диаметр 159 мм, протяженность 153 тр.м, д 133 мм – 43 тр.м. | 849 |
| 13 | Реконструкция ТС от котельной Московская, 14 от уч-ка14а до ТК 38 | Диаметр 108 мм, протяженность 310 тр.м, Д 89 мм – 407 тр.м | 1970 |
| 14 | Реконструкция ТС от котельной Павлова, 2 от ж/д Свободы, 60 до школы №1 | Диаметр 159 мм, протяженность 65 тр.м., Д 89 мм – 30 тр.м. | 399 |
| 15 | Реконструкция ТС от котельной Школьная, 6 ТК №2 до медпункта | Диаметр 76 мм, протяженность 134 тр.м, Д 57 мм – 39 тр.м. | 364 |
| 16 | Прокладка ТС на ГВС от котельной Халтурина, 21 к ж/д Халтурина, 19 | Диаметр 219 мм, протяженность 11 тр.м, Д 159 мм – 235,8 тр.м., Д 76 мм – 10 тр.м, Д 57 мм – 10 тр.м | 2011 |
| 17 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | ЗИЛ 5310 ГА – 1 шт. ЗИЛ 5301 ГА – 2 шт. «Газель» - пассажирская – 1 шт. Универсальные агрегаты MOSA NS200 DS/CF – 2 ШТ. | 1 1,936 0,3 0,33 |

2.4. Газоснабжение

Город Сальск полностью газифицирован. В восточной части поселения, на границе городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления.

От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРП и котельным. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Сальского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и промышленных предприятий.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнёнными показателями.

Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.

Расходы газа по промышленным предприятиям рассчитаны, исходя из анкетных данных предприятий о их теплопотреблении.

Результаты расчётов сведены в таблицу №

Расчётное потребление газа.

Таблица №18

| № п/п | Наименование планировочного района | Наименование потребителей | Расход газа, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап расчётного срока -2019 г. | II этап расчётного срока -2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Сальск» (Центральный) | усадебная застройка | 18,657 | 15,158 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 5,200 | 7,167 |
| 2. | «Низовский» | усадебная застройка | 46,615 | 46,615 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,220 | 0,412 |
| 3. | «Капустине»» | усадебная застройка | 29,434 | 29,783 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,100 | 0,153 |
| 4. | «Новосальск» | усадебная застройка | 40,728 | 59,419 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 4,050 | 5,061 |
| 5. | «Кучур-Да» | усадебная застройка | 31,420 | 31,898 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 2,250 | 3,138 |
| 6. | «Заречный» | усадебная застройка | 40,103 | 53,201 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,310 | 0,572 |
| 7. | «Промышленный» | промышленная и коммунально-складская застройка | 4,080 | 8,328 |
|  | Всего: |  | 223,167 | 260,905 |

Исходными материалами для проектирования электроснабжения генерального плана Сальского городского поселения послужили:

- Решение основных материалов генерального плана.

- Отчётные данные межрайонных электрических сетей г. Сальска.

При разработке настоящего раздела генерального плана использовалась схема развития энергосистемы согласно Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2004 года.

Расчёт электрических нагрузок и уровней электропотребления.

В основу определения электрических нагрузок и уровней электропотребления на перспективу положены исходные данные о росте численности населения, развитии промышленности, коммунально-бытовых предприятий и социально-культурных учреждений.

На первую очередь (2019 год) и расчётный срок (2029 год) по промышленным предприятиям уровни электропотребления приняты по ранее проектируемым объектам - аналогам.

На коммунально-бытовые нужды населения уровни электропотребления определены исходя из заданной численности населения 69,60 тыс. человек на I этапе расчётного периода и 89,70 тыс. человек на II этап расчётного периода, а также средних удельных норм электропотребления, и с учётом фактического уровня электропотребления и темпа его роста, а именно 900 квт.ч./чел. в год на I этап расчётного периода и 1350 кВт.ч/чел. в год на II этап расчётного периода.

Согласно СНиП в приведённые укрупнённые показатели предусматривается электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки потребителей городского поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД

34.20.185-94, а также по объектам - аналогам.

В таблице №  22 приведены расчётные нагрузки на проектный срок с выделением I очереди.

Таблица  №19

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2019 год) | Расчётн (202S | ый срок год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электропотребление, тыс. кВт./час | электронагрузка, кВт | электропотребление, тыс. кВт./час | электронагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Промышленность | 90 000 | 20 000 | 120 000 | 26 000 |
| 2. | Коммунально-бытовое потребление населением малоэтажной усадебной застройки и коммунально-бытовые предприятия и социально-культурные учреждения | 50 400 | 109 580 | 87 750 | 127 180 |
| 3. | Коммунально-бытовое потребление населением многоквартирной застройки, коммунально-бытовые предприятия и социально-культурные учреждения | 12 240 | 15 622 | 33 345 | 23 615 |
| 4. | Потребители общегородского значения | 9 500 | 2 500 | 19 600 | 5 000 |
| 5. | Не учтённые потребители | 1 000 | 400 | 2 000 | 600 |
|  | Итого: | 163 140 | 148 102 | 262 695 | 182 395 |
| 6. | То же, с коэффициентом совмещения максимума нагрузок К=0,81 | - | 119 960 | - | 147 740 |
| 7. | Потери в сетях 5% | 8 160 | 6 000 | 13 135 | 7 390 |
|  | Всего: | 171 300 | 125 960 | 264 000 | 155 130 |

Источником покрытия ожидаемых электрических нагрузок 155,13 МВт является Ростовская энергосистема.

2.5. Электроснабжение

Электроснабжение на I этап расчётного срока и II этап расчётного срока будет осуществляться по действующей схеме: от существующей подстанции 220/110/35 кВ «Сальская», которая в свою очередь запитана от ЛЭП 220 кВ от подстанции «Тихорецкая» и имеет связь по ЛЭП 110 кВ с другими подстанциями.

Все подстанции предусмотрены к реконструкции с заменой трансформаторов на более мощные.

Схема электрических сетей 10 кВ.

В основу проектируемой питающей сети 10 кВ положена двухзвенная схема с сооружением распределительных пунктов, а также однозвенная схема с подключением распределительных сетей непосредственно к шинам 10 кВ центров питания.

Существующие распределительные пункты реконструируются.

Необходимость сооружения дополнительных РП в городе обусловлена уменьшением расхода кабелей по сравнению с вариантом присоединения распределительной сети непосредственно к центральному пункту.

При установленной суммарной нагрузке на расчётный срок 155,13 МВт распределительная сеть 10 кВ из условия допустимых отклонений напряжения должна состоять из множества линий, присоединяемых к РУ 10 кВ подстанций, однако в условиях городской застройки прокладка значительного количества кабелей от подстанции глубокого ввода затруднена. Вместе с тем наличие в городе 4-5 подстанций глубокого ввода позволяет присоединить часть распределительной сети непосредственно к РУ 10 кВ.

Распределительные сети 10 кВ рекомендуется выполнить по петлевой схеме, при которой все линии связаны друг с другом рядом разомкнутых линий (перемычек). При такой схеме, в случае необходимости, любая из линий полностью или частично может быть переключена на питание от смежной линии с помощью выключателей нагрузки, установленных на вводах в каждый ТП.ТП закрытого типа рекомендуются для установки в центральной части городского поселения. ТП проходного типа - на резервируемых перемычках и комплектные тупиковые - на окраинах городского поселения.

Проектирование внутриквартальных сетей 0,4 кВ подлежит выполнению при разработке проектов планировки отдельных жилых образований.

Выбор сечений кабелей питающих линий 10 кВ должен быть произведён по экономической плотности тока с последующей проверкой на допустимую длительную токовую нагрузку по нагреву, на допустимые потери и отклонение напряжения, на термическую устойчивость при токах короткого замыкания.

Предварительный перечень основных мероприятий по развитию системы электроснабжения города Сальска

на период 2012-2015 гг.

Таблица №20

| №п/п | Наименование района застройки | Наименование основных объектов строительства | Показатели Остаточные объемы работ | Ориентировочная стоимость. Млн.руб. ( в ценах 2005 г.) | Территория инженерного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |  |
|  | ул.Заречная, ул.Прогресс, ул. Кошевого | КТП-160кВА | 2 шт |  | 0,4 | Инженерные сети МКР «Заречье» |
|  | ул.Бутлерова, ул. Огородная, ул. Ромашковая | КТП-160кВА | 1 шт |  | 0,2 | Инженерные сети МКР «Капустино» |
|  | ул.Трудовая, ул.Суворова | КТП-160кВА | 2 шт 1,7 км |  | 1,2 | Инженерные сети МКР «Кучерда» |
|  | п/с «КПО»-«Сальский кирпичный завод» | ВЛ-10кВ | 2 ,7 км |  | 4,9 | В границах г. Сальска |
|  | Строительство ВЛ-ЮкВ Л-23 п/с «Сальская» - Л-З п/с «Тяговая» | ВЛ-10кВ | 0,8 км |  | 0,56 | В границах г. Сальска |
|  | Реконструкция сетей 0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ | 6,5 км 2,0км 0,2 км 0,2км 0,4 км 0,4км 0,3 км 0,4 км 0,8 км 0,5 км 0,5 км 0,8 км |  | 3,9 | ул. 8-е Марта ул.8-е Марта ул.Звенигодская пер.Тихий ул.Азовская ул.Азовская ул.Севастопольская ул.Ломаносова ул.Дзержинского ул.Артюхина ул.Волкова |
|  | Капитальный ремонт УО | Сети УО | 28,11км |  | 0,57 | В границах г. Сальска |
|  | Замена КЛ-10 кВ от ЗТП-133 до ЗТП-85, от оп.118 до оп.119 Л-6 п/с «АРЗ» | КЛ-10кВ | 0,85 км |  | 0,54 | В границах г. Сальска |
|  | Замена КЛ-10кВ от ЗТП-106 до ЗТП-143 Л-6 п/с «Сальская» | КЛ-10кВ | 0,42 км |  | 0,27 | В границах г. Сальска |
|  | Замена КЛ-10 кВ от ЗТП-5 до ЗТ П-38, от ЗТП-5 до ЗТП-138 Л-10 п/с «Сальская» | КЛ-10кВ | 0,97 км |  | 0,62 | В границах г. Сальска |

2.6. Вывоз твердых бытовых отходов

В комплексе санитарной очистки существующей и проектируемой территории Сальского городского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборники и  вывозится на полигон ТБО, новая площадка, которого выбрана южнее городского поселения.

На 11 расчетный период предусматривается строительство мусороперерабатывающего завода, который помимо сортировки и переработки отходов будет выпускать на основе вторсырья строительные материалы, продукцию хозяйственео-бытового назначения, фильтропласты, нетканые материалы, агломерат, гранулят, полимерную пленку, трубы, туалетную бумагу, биогумус, товарный компост.

2.7. Инвестиционные площадки

На территории Сальского городского поселения  определены инвестиционные площадки. Земельные участки относятся к единому землепользованию из земель населенных пунктов, кадастровый №61:57:0000000:29, общая площадь 487,1 га, состоит из обособленных участков:

С кадастровым №61:57:011001:0001 площадью 95,8 га;

С кадастровым №61:57:011001:0002 площадью 23,6 га;

С кадастровым №61:57:011001:0003 площадью 94,8 га;

С кадастровым №61:57:011001:0020 площадью 143 га;

С кадастровым №61:57:011001:0021 площадью 19,3га;

С кадастровым №61:57:011001:0022 площадью 5,4 га;

С кадастровым №61:57:011001:0023 площадью 5,0 га;

С кадастровым №61:57:011001:0024 площадью 7,4 га;

С кадастровым №61:57:011001:0025 площадью 34,2 га;

С кадастровым №61:57:011001:0026 площадью 0,7 га;

С кадастровым №61:57:011001:0027 площадью 13,6 га;

С кадастровым №61:57:011001:0028 площадью 1,6 га;

С кадастровым №61:57:011001:0029 площадью 1,6 га;

С кадастровым №61:57:011003:0041 площадью 31,5 га;

С кадастровым №61:57:011003:0042 площадью 5,4 га;

С кадастровым №61:57:011003:0043 площадью 4,2 га.

Земельный участок предоставлен в аренду ООО «Коломийцевское» согласно договора аренды от 04.06.2007г. №205, цель использования: для сельхозяйственного производства, срок действия договора с 30.05.2007г. по 30.05.2017г. Схемы инвестиционных площадок прилагаются.

ПАРАМЕТРЫ

к инвестиционным площадкам по потребности

в электро-газо – и водоснабжении ( для промышленных объектов)

Из расчёта на 1 га:

| Электроэнергия | 0,125 Мв |
| --- | --- |
| Водоснабжение | 50 м3/сут. |
| Газоснабжение | 960 м3/сут. |

Параметры (средние) к инвестиционным площадкам по потребности в электро-газо-водоснабжении – прилагаются. Данные предоставлены Департаментом инвестиций

Раздел 3. Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

3.1.1 Описание организационной структуры, формы собственности  и системы договоров между организациями, а также  с потребителями.

Способы управления многоквартирным домом

При непосредственном управлении многоквартирным домом договора холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твёрдого топлива при наличии печного отопления) заключаются каждым собственником помещения.

При управлении многоквартирным домом ТСЖ или иным специализированным потребительским кооперативом, договорные отношения по поводу предоставления коммунальных услуг заключаются только с одним юридическим лицом.

В случае управления  управляющей организации, договорные отношения только с одним юридическим лицом. Договор управления содержит и обязательства по содержанию и ремонту, и обязательства по предоставлению коммунальных услуг.

На территории Сальского городского поселения  в  многоквартирных домах  услугу  «Управление жилого фонда» оказывают     5- Управляющих компаний (УК) и  40-  Товариществ собственников жилья  (ТСЖ), собственники 24 домов выбрали непосредственное управление.

Управляющие компании:

ЗАО «Сальскжилсервис» ;

ООО «ТЭП-ГАЗ»;

ООО «Коммунальщик»;

ООО «Статус» ;

ООО «УК Сальское ЖКО №1».

В специализированном жилье  оказывают услуги ОАО «Славянка»

По состоянию на  01.01.2012 года  на территории  Сальского городского поселения    действуют 40  ТСЖ, что составляет  25,6 % от общего количества многоквартирных домов.

Договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями Управляющих организаций, ТСЖ собственников МКД,  выбравших  непосредственное управление.

В протоколах общих собраний собственников МКД  Сальского городского поселения  одним из пунктов значится пункт о договорах с ресурсоснабжающими организациями, обязанность Управляющих организаций  и председателей правлений  ТСЖ заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. УК и  правления  ТСЖ производят расчет размера платы, согласно постановлениям  Правительства РФ и Жилищного кодекса РФ. Собственники МКД, выбравших  непосредственное управление заключают договора на поставку коммунальных ресурсов  на прямую с ресурсоснабжающими организациями.

Система управления многоквартирными домами на территории Сальского городского поселения определена следующим образом.

(приложение №6)

3.1.2.Анализ существующего технологического состояния систем ресурсоснабжения

Техническая характеристика  систем водоснабжения и водоотведения

Сальского городского поселения

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищно-гражданского строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

Источником водоснабжения Сальского городского поселения является подземные воды конкско-карагандинского водоносного горизонта. В настоящее время пробурено более 50 эксплуатационных скважин. Суммарной производительностью- 47 тыс. м3/сутки. В основном система городского водопровода находится в ведении ОАО «Водоканал»  и обеспечивает водоснабжением население города и предприятия города. Производительность водопровода составляет 4,2 тыс. м3/сутки. Водозабор кроме этого, представлен группами и отдельными скважинами, которые расположены в застроенной части города без организации зон санитарной охраны.  Глубина скважин составляет от 117 до 140 м. Скважины оборудованы  артезианскими насосами различной мощности.   При нескольких скважинах имеются насосные станции 11-го подъема с хлораторными установками для подачи в городскую сеть, от остальных скважин вода поступает в сеть непосредственно. Протяженность существующей водопроводной сети с диаметром труб 100-200 мм составляет ориентировочно 700 км., в том числе 100км. Сетей находится в аварийном состоянии и требует замены. Материалы труб –асбесто-цемент, чугун, сталь. Большая часть сетей –тупиковые.

Скважины,  расположенные на территории  города, были пробурены в разное время и подключение к сет производилось без реконструкции и возможности развития сети.  Сформированная таким образом общая схема водоснабжения с многосторонним питанием от отдельных скважин, не обеспечивает их оптимальное использование. Среднее потребление воды на одного жителя в сутки составляет 128,6 л.

Крупные промышленные предприятия имеют свои схемы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения:

1.Сальское отделение управления СКЖД-3 скважины;

2.Текстильно-галантерейная фабрика, заводы: консервный, молочный, кирпичный, мясокомбинат, винзавод и другие- по отдельной скважине;

3. Завод КПО –собственный подземный, водозабор производительностью 70 м3/час.

В настоящее время в городе существует система водоотведения состоящая из коллекторов и насосных станций, которые подают стоки в центральный коллектор и далее к главной перекачивающей станции управления «Водоканал», расположенной в центральном районе города у балки Рыбасова. Насосами главной перекачивающей станции стоки по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм подаются на очистные сооружения, и после очистки сбрасываются в реку Средний Егорлык после сооружений механической очистки).Сооружения биологической очистки в настоящее время находятся в стадии реконструкции. Пропускная способность очистных сооружений – 6,3 тыс. м3/сутки.  Очистка стоков предусмотрена полная биологическая, для чего приняты следующие сооружения песколовка, двухярусные отстойники, биологические фильтры, хлораторная, вторичные отстойники, песковые, иловые  площадки. Сброс после полной биологической очистки производится в реку Средний Егорлык.

Город Сальск по особенностям своей планировки и рельефа местности разделен на бассейны канализования. В центральный бассейн канализования входит весь центр города с главными коллекторами и главной насосной  станцией управления №Водоканал». В городе существует целый ряд ведомственных насосных станций и ряд локальных сооружений, обслуживающих отдельные бассейны канализования.

Существующие сети города уложены из труб диаметром 200-500мм и по своей пропускной способности недостаточны для обеспечения нужд города. Общая протяженность уличных канализационных сетей-56км.

Районы одноэтажной застройки оборудованы выгребными ямами. Водоотведение ливневых стоков с территории города открытое, неорганизованное в сторону и, далее, в основной водоприемник ливневых вод-реку Средний Егорлык.

Таблица №21

| №п/п | Определяемые показатели | НД на методы исследований | ЕД. ИЗМ | Величина допустимого уровня | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 200С/ 600С | ГОСТ 3351-74 | балл | не более 2 | 1хл/1хл |
| 2 | Вкус | ГОСТ 3351-74 | балл | не более 2 | 0 |
| 3 | Привкус | ГОСТ 3351-74 | балл | не более 2 | 0 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3351-74 | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,01±0,001 |
| 5 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | град. | 20 | 0,7±0,2 |
| 6 | рН (водородный показатель) | ПНДФ 14.1:2.34121 | рН | 6 - 9 | 7,36±0,2 |
| 7 | Щелочность | РД 34.37.523.7-88 | мг-экв/дм3 | - | 3,2±0,03 |
| 8 | Общая жесткость | ГОСТ Р 52407-2005 | 0 ж | до 7,0 | 5,8±0,9 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | мг/дм3 | не более 5 | 1,2±0,24 |
| 10 | Ионы аммония | ГОСТ 4192-82 | мг/дм3 | до 2,0 | <0,05 |
| 11 | Нитрит -ионы | ГОСТ 4192-82 | мг/дм3 | до3,3 | 0,004±0,0004 |
| 12 | Нитрат -ионы | ГОСТ 18826-73 | мг/дм3 | до 45,0 | 0,28±0,06 |
| 13 | Хлорид -ионы | ГОСТ 4245-72 | мг/дм3 | до 350,0 | 54,2±1,4 |
| 14 | Сульфат -ионы | ГОСТ 4389-72 | мг/дм3 | до 500,0 | 135,1±20,3 |
| 15 | Общее .железо | ГОСТ 4011-72 | мг/дм3 | до 0,3 | <0,1 |
| 16 | Магний | ФР.1.31.2002.00647 | мг/дм3 |  | 14,5±0,7 |
| 17 | Кальций | РД 52.24.403-2007 | мг/дм3 |  | 92,2±6,0 |
| 18 | Сумма ионов калия и натрия | РД 52.24.514-02 | мг/дм3 |  | 40,8±10,2 |
| 19 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | мг/дм3 | до 1000 | 494,0±7,1 |
| 20 | Кадмий | ГОСТ Р 51309-99 | мг/дм3 | до 0,01 | <0,0001 |
| 22 | Бор | МУК 4.1.1257-03 | мг/дм3 | до0,5 | <0,1 |
| 23 | Мышьяк | ГОСТ Р51309-99 | мг/дм3 | до 0,001 | <0,005 |
| 24 | Стронций | ГОСТ 23550-88 | мг/дм3 | до 7,0 | 0,65±0,07 |
| 25 | Ртуть | ГОСТ Р 51212-98 | мг/дм3 | 0,0005 | <0,0001 |
| 26 | Нефтепродукты | МУК 14.1.1262-03 | мг/дм3 | не более 0,1 | <0,005 |
| 27 | Фенолы | МУК 14.1.1263-03 | мг/дм3 | не более 0,1 | <0,005 |
| 28 | ДДТ | МУ 4120-86 | мг/дм3 | не более 0,002 | менее 0,002 |
| 29 | 2,4-Д | МУ 1541-76 | мг/дм3 | не более 0,03 | менее 0,03 |
| 30 | Суммарная α активность | Радиологическ. комплекс «Прогресс» | Бк/кг | 0,1 | 0±0,023 |
| 31 | Суммарная β активность |  | Бк/кг | 1 | 0,27±0,29 |

Динамика износа объектов

систем водоснабжения и канализации

Таблица №22

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Водопроводно-канализационные сети | 87,25% | 87,68% | 88,14% |

Техническая характеристика   системы тепло и газоснабжения населения  Сальского городского поселения.

Теплоснабжение

В настоящее время в городе Сальске преобладает одноэтажная  жилая застройка, имеющая отопление от индивидуальных источников тепла, работающих на газе и твердом топливе. Среднеэтажная жилая застройка рассредоточена по всему городу и имеет централизованную систему отопления. По такой же схеме обеспечиваются теплом учреждения и предприятия обслуживания. Всего в городе действует 80 источников теплоснабжения, в.т.ч. : 66-мощностью менее 3 Гкал/ч. Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении -55км. Потребность в тепле жилищно-коммунального сектора на I очередь и расчётный срок определены по укрупнённым показателям.

Проектными решениями генерального плана установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ. Проектируемая средне-этажная и многоэтажная многоквартирная жилая застройка будет обеспечена теплоснабжением и горячей водой за счёт предлагаемых к строительству микрорайонных блочно-модульных котельных на газовом топливе. При этом не исключено применение крышных и пристроенных котельных, а также прогрессивных когера-ционных установок на газовом топливе, также вырабатывающих ещё и электроэнергию. Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения, размещаемые в микрорайонах многоэтажной жилой застройки, будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

В настоящее время на территории городского поселения действует около 25 котельных на газовом и твёрдом топливе. В соответствии с решениями генерального плана, все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Расхода тепла от потребителей определены по укрупнённым показателям в зависимости от численности населения и величины жилой площади.

Схема газоснабжения.

Схема газоснабжения города решена, исходя из градостроительных решений, а также расположения ГРС, ГРП, промышленных и сельскохозяйственных объектов, по схеме газоснабжения.

Распределение газа по городу проектируется по 2-х ступенчатой системе: первая ступень - газопроводы среднего давления до 0,6 МПк.; -    вторая ступень - газопроводы низкого давления до 300 ДаПа.

Схема газопровода высокого давления принята тупиковая. Газопроводами среднего давления подключаются блочно-модульные котельные и ГРПШ.

Схема газопровода низкого давления принята кольцевая и тупиковая. Газопроводам низкого давления подключаются: жилые дома, коммунально-бытовые предприятия. Схемой газоснабжения предусматривается строительство 7 ГРПШ.

ГРПШ проектируются с одноступенчатым редуцированием и с одной выходной ниткой. Давление на выходе из ГРПШ принято 300 ДаПа.

Отопление зданий предусматривается как индивидуальное - для малоэтажной жилой застройки усадебного типа, так и центральное - от отдельно стоящих котельных и блокированных источников. В качестве топлива используется газ.

Покрытие тепловых нагрузок города на перспективу его развития в одно

этажной застройке планируется в основном от АОГВ. В многоквартирной застройке - от котельных.

3.2.4. Техническая характеристика    электроснабжения .

Электроснабжение г. Сальска в настоящее время осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на опорной подстанции «Сальская» 220/110/35 кВ. На подстанции установлены: один трансформатор 220/110 кВ мощностью 125 мВА и три  110/35/10 кВ мощностью 15,16,25 мВА. Подстанция питается от ЛЭП 220кВ от подстанции «Тихорецкая» и имеется связь по ЛЭП 110кВ с другими подстанциями. На протяжении 35 кВ мощность выдается в прилегающие населенные пункты. Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 10 кВ также от подстанции  110/10 кВ завода кузнечно- прессового оборудования, из которой установлен один трансформатор мощностью 10 мВа и от подстанции 35/10 кВ Мелькомбината, на котором установлены два трансформатора мощностью 6300  и 3200 кВА.

Имеются также два распределительных пункта 10 кВ, размещенные: РП-1 по ул. Железнодорожная и РП-2 по. Ул. Крупской. Распределительная сеть

10 кВ состоит из 156 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью более 30 мВА, в том числе на балансе городских электросетей около 100 ТП с суммарной мощностью около 17 мВА. Питающие и распределительные сети 10 кВ ав основном воздушные. Около 50% линии требуют замены.

3.2.5. Анализ существующей системы санитарной очистки территории Сальского городского поселения

Система обращения с отходами на территории включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией поселения

Производственные отходы I – III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций

В настоящее время на территории Сальского городского поселения захоронение отходов производства и потребления осуществляется  на     санкционированный полигон размещения  отходов расположен по адресу: 600 м  вправо от автодороги  Сальск – Городовиковск

На  территории  Сальского городского поселения сбор и вывоз  твердых бытовых  отходов осуществляют 2  организации ОАО «Чистый город» и ИП «Солопов».

ОАО «Чистый город» работает на территории Сальского городского поселения с 1926 года  (с учетом правопреемственности). 100% акций предприятия принадлежат  муниципальному образованию «Сальский район».

ИП «Солопов» оказывает  услуги по сбору и вывозу  твердых бытовых  отходов с 1997 года.  На обслуживании  данной организации  состоит 4521 жителей.

Численность населения  Сальского городского поселения  составляет 61188 чел.  Численность абонентов, обслуживаемых ОАО «Чистый город» и ИП «Солопов» по вывозу ТБО, составляет  53,1 тыс. чел.  Процент  охвата населения, проживающего в муниципальном образовании «Сальское городское поселение» по сбору и вывозу ТБО – 86,8%.

Регулярность вывоза отходов: для частного сектора – 1 раз в неделю;

Для  многоквартирных жилых домов – 5-7 раз в неделю.

Количество контейнерных площадок для сбора ТБО- 203 шт. количество контейнеров  608 шт.

Административной комиссией ведется постоянная работа по ликвидации несанкционированных свалок.

.

В связи с этим, предусмотрены следующие мероприятия по решению вопроса складированию и утилизации твердых бытовых отходов : ликвидация несанкционированных свалок ТБО с последующей рекультивацией

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  входит уборка участков, улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого твердого мусора, а также санация озелененных территорий. Твердый мусор будет собираться в мусоросборные контейнеры, устанавливаемые на специально отведенных огражденных площадках с водонепроницаемым покрытием. Контейнерные площадки должны размещаться на расстояниях, не далее 100м и не ближе 20 метров от участков жилых домов.

.

Вывоз твердых бытовых отходов планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Вывоз крупногабаритного мусора планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги. Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого бытового мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием,  с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых бытовых отходов  на 1 жителя в год принимается  в среднем 2 м3.

Наполнение мусора в год составляет- 126000м3 отходов.

3.3. Анализ финансово-экономического состояния коммунального комплекса

На территории Сальского городского поселения  организации коммунального комплекса предоставляют коммунальные услуги:

Холодное водоснабжение

в разрезе поставщиков:

- ОАО «Водоканал»;

- ООО «Водоснабжение;

-  Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок).

Горячее водоснабжение

в разрезе поставщиков:

- Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети»;

-  Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок);

- ОАО РТП «Авторемонтник»;

-ОАО "РЖД", филиал  Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по ремонту грузовых вагонов (вагонное ремонтное депо г. Сальск).

Водоотведение

в разрезе поставщиков:

- ОАО «Водоканал»;

-  Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок).

Теплоснабжение

в разрезе поставщиков:

Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети»;

-  Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок);

-  ОАО РТП «Авторемонтник»;

-ОАО «Ремонтно-Эксплуатационное Управления», филиал «Ростовский» потребителям, другим теплоснабжающим организаций Ростовской области»;

- ОАО "РЖД", филиал  Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по ремонту грузовых вагонов (вагонное ремонтное депо г. Сальск).

Газоснабжение

ОАО «Ростовоблгаз» филиал «Сальскрайгаз»

Сжиженный газ

ООО "Ростгаз

Электроснабжение

ООО "Донэнергосбыт",

ЮВМО ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Утилизация

ОАО «Чистый город»

Организации коммунального комплекса:

- ОАО «Водоканал»;

- ООО «Водоснабжение;

-  Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок);

- Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети»;

-  Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок);

- ОАО РТП «Авторемонтник»;

-ОАО "РЖД", филиал  Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по ремонту грузовых вагонов (вагонное ремонтное депо г. Сальск).

-ОАО «Ремонтно-Эксплуатационное Управления», филиал «Ростовский» потребителям, другим теплоснабжающим организаций Ростовской области»;

- ОАО "РЖД", филиал  Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по ремонту грузовых вагонов (вагонное ремонтное депо г. Сальск).

ОАО «Ростовоблгаз» филиал «Сальскрайгаз»

Сжиженный газ

ООО "Ростгаз

ООО "Донэнергосбыт",

ЮВМО ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

ОАО «Чистый город»

По данным обслуживающих организаций  состояние  ОКК устойчивое, дебиторская задолженность отсутствует.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения и учета сбора информации.

4.1 Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании.

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития экономики России. Одна из важнейших стратегических задач страны – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Вступление  в законную силу Федерального закона РФ от 23.11.2009 г.     № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   где определены полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также статистика роста тарифов на все виды коммунальных ресурсов и размера платы населения за услуги ЖКХ  последних лет на территории Сальского района, разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2010-2014 годы в Сальском районе», которая ежегодно корректируется в соответствии с реализацией Программных мероприятий.

В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы меняются непрерывно в течение года, изменение тарифов на коммунальные услуги является неизбежным процессом, поскольку государство обеспечивает лишь планомерность такого изменения тарифов (цен) и гарантирует их экономическую обоснованность. Помимо естественных инфляционных процессов, рост тарифов обусловлен текущим состоянием основных фондов, выполнением не только мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту основных средств, но и необходимостью выполнения капитальных ремонтов и их реконструкции.

В Сальском городском поселении  Сальского района население оплачивает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по 100 % уровню оплаты  экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих предприятий. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию и ежегодный значительный рост платы населением на коммунальный услуги вызывает социальное напряжение на территории поселений.

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Сальского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Сальского района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

На основании вышеизложенного энергосбережение – комплекс мер, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов  на территории Сальского района, является необходимым и целесообразным.

Структура потребления энергетических ресурсов в 2010 году  территории Сальского района выглядит следующим образом:

Электроэнергия (тыс. кВт ч)

Тепловая энергия (тыс. Гкал)

Газ (тыс. м3)

Таблица №23

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 31 | 2 | 20 | 22 |
| транспорт |  | 14 | 0 | 1 |
| Сельское хозяйство | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Население и жилищный фонд | 28 | 55 | 67 | 54 |
| Социальная сфера | 3 | 25 | 1 | 4 |
| Коммунальное хозяйство | 5 | 0 | 12 | 9 |
| Прочие | 28 | 4 | 0 | 9 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает около 67 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 54 процента, коммунальное хозяйство – 9 процентов и социальная сфера – 4 процента от суммарного потребления ТЭР.

В предстоящий период на территории Сальского района должны быть выполнены мероприятия в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями «Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сальского района.

Раздел 5. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Сальское городское поселение"   разделены на 3 группы:

5.1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Сальское городское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

5.2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Сальское  городское  поселение" Сальского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Таблица  №24

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» критериями доступности для населения платы за коммунальные услуги являются:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

На территории Сальского городского  поселения  численность населения составляет

60440 человек, в многоквартирных жилых домах проживает 20215 человек, в индивидуально-определенных зданиях  40225 человека.

В 252 многоквартирных домах  установлены приборы учета

-    по холодному водоснабжению -  91%  от общего числа жителей;

- по горячему  водоснабжению – 92% от числа жителей, обеспеченных горячим водоснабжением (8840 чел.);

- по централизованному отоплению- 26 %  от числа жителей, пользующихся услугами централизованного отопления (18222 чел.).

Население проживающие в индивидуально-определенных зданиях  обеспечено приборами учета    по холодному водоснабжению -  62%  от общего числа (40225чел.),  приборами учета по газоснабжению – 92% от числа жителей, пользующихся сетевым газом (39576 чел.).

- по электроснабжению – 100% от общего числа жителей (60440 чел.)

На согласование в Региональную службу по тарифам представлены предложения по предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере

113 %, который определен, как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2012 году – 569 216,37тыс. руб.  к совокупной плате населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования 2011г. – 504 353,79 тыс. руб.

Проведена оценка доступности граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом прогнозных тарифов на 2012г. в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010. №378.

Определен совокупный платеж граждан за коммунальные услуги с учетом различных видов благоустройства  жилого фонда и наличие в них приборов учета на 2012г. он составил – 569 217,5 тыс.руб., расчет представлен в соответствии с прилагаемыми таблицами №1; №2.

Определены критерии доступности на 2012г.

Для проведения расчетов использовались следующие данные:

- среднедушевой доход населения, в размере  9902,7 руб./чел/в мес.

- годовой прогнозируемый фонд з/платы по территории на 2012 год – 3376191,66  тыс. руб., согласно выписки из прогноза социально-экономического развития по муниципальному образованию (раздел «Труд»);

- годовой прогнозируемый фонд пенсионных выплат принят 3805113,2 тыс.руб. на основании информации за № 31118 от 12.04.2011 года, предоставленной Пенсионным фондом Сальского района, копия прилагается;

- доходы  полученные населением занятым ЛПХ  456,0 тыс. руб. (по информации переписи сельскохозяйственных животных, птиц и пчел на территории Сальского городского поселения насчитывается 456 подворий)  определены на основании   калькуляции расходов с учетом рыночных цен на продукцию.

Всего годовые доходы населения составляют 7181760,86 тыс.руб.                                       Среднедушевой доход населения в месяц равен отношению годового дохода 7181760,86 тыс.руб. к численности населения  60440 чел. / 12 месяцев.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  7,93 %  определена, как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые коммунальные услуги к общему доходу населения:

569217,5 тыс.руб. *1000                .

Др =    60440 чел. * 9902,7 руб./чел./в мес. * 12мес.      * 100% = 7,93 %

этот критерий доступен, т.к. не превышает  15,0% критерия доступности платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.05.2011. №11/1.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги на 2012г. определен по факту платежей граждан за 2010г. на основании справок представленных поставщиками коммунальных услуг:

Таблица №25

| Ресурсоснабжающие организации | Начислено за 2010г. (тыс.руб.) | Оплачено за 2010г. (тыс.руб.) | Уровень собираемости платы за КУ, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| холодное водоснабжение: ОАО «Водоканал» | 37741,68 | 37336,68 | 99,00 |
| холодное водоснабжение ДТВУ ОАО «РЖД» | 2437,4 | 2299,8 | 90,2 |
| холодное водоснабжение ООО «Водоснабжение» | 133,31 | 119,91 | 90,00 |
| водоотведение ОАО «Водоканал» | 10867,0 | 10746,62 | 99,00 |
| водоотведение ДТВУ ОАО «РЖД» | 832,2 | 774,6 | 93,00 |
| горячее водоснабжение ОАО«Донэнерго» «Тепловые сети» | 15662,00 | 13265,7 | 84,70 |
| горячее водоснабжение ДТВУ ОАО «РЖД» | 1036,8 | 1016,1 | 98,00 |
| горячее водоснабжение Вагонное депо ОАО «РЖД» | 146,9 | 146,9 | 100,00 |
| горячее водоснабжение ОАОРТП «Авторемонтник» | 936,59 | 936,59 | 100,00 |
| централизованное отопление ОАО«Донэнерго» «Тепловые сети» | 78005,10 | 66070,32 | 84,70 |
| централизованное отопление ДТВУ ОАО «РЖД» | 5169,40 | 4687,7 | 90,68 |
| централизованное отопление Вагонное депо ОАО «РЖД» | 439 | 439 | 100,00 |
| централизованное отопление ОАОРТП «Авторемонтник» | 5756,36 | 5756,36 | 100,00 |
| Газоснабжение: ООО»Газпром межрегионгаз» | 152562,3 | 161460,5 | 105,80 |
| Электроэнергия: ООО «Донэнергосбыт», ЮВМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | 7669,4 113105 | 5848,3 417501,08 | 76,30 94,3 |
| Итого: | 432500,4 | 417501,08 | 96,53% |

Данный критерий рассчитан  по факту 2010 года  и равен 96,53%, что не ниже 88%, согласно Решения коллегии  Администрации Ростовской области от 04.04.2011года №22 «О согласовании показателей критериев доступности платежей граждан за коммунальные услуги»  в этом случае  показатель считается доступным  для населения Сальского городского поселения.

В виду отсутствия данные по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума по Сальскому городскому  поселению, использовались данные, предоставленные Управления Социальной защиты населения  Сальского района.

Всего прогнозируется  получателей субсидий на коммунальные  услуги (оформление производится при наличии пакета документов с доходами ниже прожиточного минимума)

3695* 2,42= 8942чел.

применен коэффициент семейности

К=  60440/24957(всего семей)= 2,42.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума равна 14,79 %, определена, как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума  8942чел. к общей численности населения 60440 ч.

8942 ч. / 60440 ч  * 100% = 14,79%

Данный критерий является доступным т.к. не превышает 16,2%  критерия доступности платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.05.2011. №11/1.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения равна 14,79%.

ДС =8942 ч. / 60440 ч  * 100% = 14,79%

Данный критерий является доступным для граждан т.к. не превышает 20,1%  критерия доступности платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.05.2011. №11/1.

Рассчитан предельный индекс максимального роста платы граждан с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг согласно расчета равен – 105,7%. В жилом  фонде Сальского городского поселения с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг проживает 649 человек в 225 индивидуально определенных зданиях с отоплением на твердом топливе, с холодным водоснабжением (дворовая колонка), с туалетом   во дворе, пищеприготовление на сжиженном  (баллоном) газе и  с электроснабжением.

5. 3. Целевые достижения реализации программных мероприятий

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

- Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

- Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

Повышение устойчивости системы теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий

- Защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт.

- Строительство тепловой сети по кольцевой системе, прокладка труб отопительной системы в специальных каналах.

- Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений.

- Установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

- Повышение устойчивости системы канализации достигается:

- Строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

- Устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления.

- Строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

Для повышения устойчивости канализации следует строить раздельные системы: одна – для ливневых, другая – для промышленных и хозяйственных (фекальных) вод.

Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций, с последующим их закольцовыванием.

- Перенос инженерных и энергетических коммуникаций в подземные коллекторы, размещение наиболее ответственных устройств (центральных диспетчерских распределительных пунктов) в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.

- Создание резерва автономных источников электро- и водоснабжения, т.е. использование передвижных электростанций, насосных агрегатов с автономными двигателями и т. п.

- Обеспечение возможности работы тепловых электростанций на различных видах топлива, создание запасов топлива и его укрытие в конструктивно усиленных хранилищах.

- Проведение мероприятий по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

- Установка при монтаже новых и реконструкции существующих электрических сетей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.

Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций).

- Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики.

- Расположение узлов и линий газоснабжения под землей.

- Установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры

Сальского городского поселения

Таблица №26

| Наименование инженерных сетей | Источ- ники финан-сирования | Затраты по годам, млн. руб. | Всего, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | обл. бюджет мест. Бюджет |
| Водоснабжение | обл.бюдж. | 10,75 | 13,0 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 68,45 |
|  | мест.бюдж. | 1,75 | 2,15 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 11,50 |
| Канализация | обл.бюдж. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
|  | мест.бюдж. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 7,00 |
| Энергоснабжение | обл.бюдж. | 4,8 | 5,06 | 4,28 | 5,5 | 6,52 | 26,16 |
|  | мест.бюдж. | 0,7 | 0,71 | 0,6 | 0,77 | 0,9 | 3,60 |
| Коммунальные объекты | обл.бюдж. | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 43,0 |
|  | мест.бюдж. | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 12,1 |
| Газоснабжение | сред-ва облгазс | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,8 |
| Итого: | обл.бюдж. | 68,55 | 71,06 | 78,88 | 82,1 | 87,0 | 387,59 |
|  | мест.бюдж | 6,35 | 6,76 | 10,68 | 6,67 | 7,8 | 38,26 |
|  | сре-ва облгаза | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,8 |

Основными  целями Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области;

- повышение инвестиционной привлекательности Сальского городского   поселения Сальского района Ростовской области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района;

- обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон;

-    повышение эффективности использования топливно-энергетических ресур-

сов в районе;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- повышение энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение»  (далее ПКР) на 2012-  2015 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05. 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», предусматривающий

методические указания по разработке ПКР и мероприятия, направленные на обеспечение потребностей жилищно-гражданского строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сальское городское поселение».

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного строительства, создания условий для привлечения инвестиций, обеспечения ресурсосбережения, создания современной системы ценообразования.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального образования «Сальское городское поселение» в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов.

Программа разработана  на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и  Генерального плана Сальского городского поселения.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, объектов.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории города, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищно-гражданского строительства.

Сальское городское поселение располагает высокими показателями среди муниципальных поселений Ростовской области.

Анализ производственной деятельности строительного комплекса Сальского городского поселения показал, что практически  на всей территории поселения ориентированы в основном на строительство инженерных сетей, линий связи, строительство дорог и объектов дорожного сервиса, реконструкция существующего жилого фонда  и строительство нового, и производственных помещений.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере;

- сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо следующее:

- разработка и принятие планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм энергосервисных договоров  направленных на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- энергосбережению, соответствующих  требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,  предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения,  предприятия жилищно-коммунального хозяйства и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Внедрение в практику заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ  целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих  целевых программ.

Ожидаемые результаты  реализации Программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры Сальского городского   поселения Сальского района Ростовской области;

-    снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Сальского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

Срок реализации программы: 2011-2030 гг.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Социально-экономическое  обоснование программы

Вступление в силу с 01.01.2006г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок формирования тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработанная программа направлена на модернизацию, плановое развитие коммунальной инфраструктуры и для нового строительства. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры района (т.е. систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и утилизации твердых бытовых отходов), в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства муниципального района.

Основу документа составляет перечень программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определено ресурсное обеспечение и механизмы реализации ее направлений. В результате реализации программы повысится надежность теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах коммунальной инфраструктуры; улучшится санитарное состояние территории; повысится инвестиционная привлекательность, что позволит обеспечить рост экономики и привлечение инвестиций на территорию Сальского муниципального района.

Управление реализацией Программы

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ростовской области, бюджета Сальского муниципального района и бюджета  Сальского городского   поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Программа социально-экономического развития  Сальского городского   поселения Сальского района Ростовской области утверждается представительным органом местного самоуправления по представлению Главы  Сальского городского  поселения, которые осуществляет общее руководство Программой.

Полномочия Совета Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области:

– утверждение Программы социально-экономического развития поселения;

–   определение объемов и источников финансирования;

– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения;

– контроль за ходом реализации Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления  Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области по поручениям Главы Администрации Сальского городского  поселения, а также депутатами Совета  Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области.

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой Администрации Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области.

Полномочия Главы Администрации Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области.

–  осуществление общего руководства Программой;

–  обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

–  принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

Механизм реализации  программы

Таблица  №27

| Органы местного самоуправления: | Организация коммунального комплекса (ОКК): |
| --- | --- |
| Разрабатывают документы территориального планирования (по Градостроительному кодексу Российской Федерации). Разрабатывают и утверждают программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР). Разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса. Проверяют соответствие инвестиционной программы ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей, синхронизируют все инвестиционные программы ОКК. Рассчитывают надбавки к тарифам и плату за подключение к коммунальной инфраструктуре. Анализируют доступность этих тарифов для потребителей. Определяют потребность в дополнительном финансировании. Отправляют на заключение в орган регулирования Ростовской области проекты инвестиционные программ ОКК. Утверждают инвестиционные программ , надбавки к тарифам и тарифы на подключение. Заключают с ОКК договоры в целях развития СКИ, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК. Осуществляют мониторинг инвестиционных программ ОКК. | Подготовка на основе технического задания проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для ее реализации. Реализация инвестиционной программы |

#### 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Приложение1. Программа развития систем водоснабжения Сальского городского поселения на 2012-2015гг.

Приложение2. Программа развития систем водоотведения Сальского городского поселения на 2012-2015гг.

Приложение3. План мероприятий по обеспечению ввода жилья в муниципальном образовании «Сальское городское поселение» на 2012-2015 гг.

Приложение4. График выполнения работ по обеспечению инженерной инфраструктурной объектов жилищного строительства муниципального образования «Сальский район» в 2012-2015г.г.

Приложение 5. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по филиалу ОАО «Донэнерго» «СМЭС»

#### 7. Заключение

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальского городского поселения» на 2012-2015 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Сальского городского поселения»;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сальского городского поселения»;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования «Сальского городского поселения» в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Сальского городского поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению города Сальска;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Сальского городского поселения

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.

# Text boxes

Способы управления многоквартирным домом

Управление управляющей организацией

Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме