ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Сальского городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сальского РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

МК – 155 – ПЗ

Том  I

СОДЕРЖАНИЕ.

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| Авторский коллектив. | 3 |
|  | Введение. | 4 |
|  | Общие данные. | 4 |
|  | Цели и задачи территориального планирования. | 5 |
|  | Общие сведения о Сальском городском поселении. | 8 |
| 3. | Мероприятия генерального плана. | 9 |
|  | 3.1. Основные направления социально-экономического развития Сальского городского поселения. | 9 |
|  | 3.2. Прогноз перспективной численности населения. | 11 |
|  | 3.3. Основные направления градостроительного развития | 12 |
|  | 3.4.Функциональное зонирование территории. | 18 |
|  | 3.5.Реконструкция и развитие жилых зон. | 20 |
|  | 3.6.Градостроительное развитие общественных центров. | 23 |
|  | 3.7.Градостроительная организация производственно-деловых зон. | 27 |
|  | 3.8.Основные направления развития рекреационных зон, система озеленения. | 30 |
|  | 3.9.Развитие транспортной инфраструктуры. | 31 |
|  | Железнодорожный транспорт. | 31 |
|  | Автомобильный транспорт. | 32 |
|  | 3.9.3. Транспортные сооружения. | 34 |
|  | Городской пассажирский автотранспорт. | 35 |
|  | 3.10.Инженерная подготовка территории. | 36 |
|  | 3.11. Развитие инженерной инфраструктуры. | 36 |
|  | 3.11.1.Водоснабжение. | 36 |
|  | 3.11.2.Водоотведение. | 37 |
|  | 3.11.3.Санитарная очистка территории. | 38 |
|  | 3.11.4.Теплоснабжение. | 39 |
|  | 3.11.5.Газоснабжение. | 39 |
|  | 3.11.6.Электроснабжение. | 41 |
|  | 3.11.7.Сети связи. | 42 |
|  | 3.12. Мероприятия по охране историко-культурного наследия | 43 |
|  | 3.13. Основные показатели. | 46 |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта						                                        И.Н. Фрисс

Начальник градостроительного отдела 				                           О.В. Липовая

Заведующий группой							                                            О.Е. Козлова

Ведущий архитектор							                                        В.А. Воробьёва

Архитектор 2 категории							                                    Н.В. Гончарова

Архитектор 2 категории							                                 О.И. Рамазанова

Архитектор 3 категории							                                        В.В. Куклина

Архитектор 3 категории							                                         А.В. Шкурко

Экономист проекта							                                             Е.Ю. Пустовая

Начальник отдела

инженерных коммуникаций						                                    В.Н. Кириченко

Главный специалист

раздела «Газоснабжение»						                                    В.Н. Кириченко

Ведущий инженер раздела

«Водоснабжение, водоотведение»					                          Т.В. Коноплёва

Главный специалист

раздела «Электроснабжение»						                                    Г.П. Липова

Главный специалист

раздела «Теплоснабжение»						                                    С.А. Резник

Инженер 1 категории

раздела «Слаботочные сети»						                                   С. Киселёва

Заведующий группой

раздела «Автомобильные дороги»					                          Л.Ф. Шинкевич

Разделы «ИТМ ГО и ЧС» и «ОВОС

разработаны ООО «Центр экологии и права»

Директор									                                                       В.П. Аксёнов

1.  Введение.

1.1. Общие данные.

Генеральный план Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области разработан на основании распоряжения Главы Администрации Сальского района «О подготовке проекта генерального плана Сальского городского поселения Сальского района».

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:

    - Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области и утвержденное Главой Администрации Сальского городского поселения.

    - Схема землеустройства территории Сальского городского поселения.

    - Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2004 г.

    - Генеральный план города Сальск, разработанный проектным институтом «Ростовгражданпроект» в 1977 г.

    - Справки местной администрации, городских и районных организаций.

    - Материалы по отводу земельных участков.

    - Материалы обследования.

    - Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями:

      - Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ;

      - Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (в части, не противоречащей ГК РФ);

      - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

      - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2007 г.);

      - Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала М 1:25 000, составленного «ЮжАГП», г. Новочеркасск в 2006 году и М 1:5 000, составленного ГУ «Градостроительный кадастр» в 2006 году и предоставленного Заказчиком в электронном виде (в формате shp-файлов) и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

1.2. Цели и задачи территориального планирования.

Целью разработки генерального плана Сальского городского поселения – как документа территориального планирования муниципального образования является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Сальского городского поселения, явились следующие:

      - анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития городского поселения;

      - разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий;

      - определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

      - развитие социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

      - разработка мероприятий по повышению надёжности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

      - ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

      - повышение устойчивости природного комплекса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений населённого пункта, уникальности места его расположения, проведена оценка потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных, выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции. Определены пути совершенствования транспортной и инженерно-технической инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Сальского городского поселения Сальского района содержит следующие положения, которые решают цели и задачи территориального планирования:

      - установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

      - даны предложения:

        - по установлению границ городского поселения;

        - по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

        - по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

        - по выделению территорий резерва для развития поселения;

      - приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

      - установлены:

        - параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

        - границ зон охраны памятников истории и культуры, особо ограняемых природных территорий;

      - предусмотрены меры:

        - по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

        - по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

        - по улучшению экологической обстановки;

      - разработаны первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития городского поселения с расчётным сроком II периода реализации – 20 лет (2029 г.) и выявлены мероприятия на срок I периода реализации – 10 лет (2019 г.).

2. Общие сведения о Сальском городском поселении.

Сальское городское поселение расположено в Сальском районе, на востоке Ростовской области. Общая площадь поселения 4388,3 га (43,88 кв.км.), на его территории расположен районный центр – г. Сальск, в котором проживает около 61 тыс. человек.

Территория поселения граничит:

- на севере -  с Буденновским и Екатериновским сельскими поселениями Сальского района:

- на юге – с Кручёно-Балковским сельским поселением Сальского района;

- на востоке – с Рыбасовским сельским поселением Сальского района;

- на западе – с Гигантовским сельским поселением Сальского района.

Расположен город Сальск в Сальских степях, на реке Средний Егорлык (левый приток реки Маныч, относящейся к бассейну реки Дон).

Территория городского поселения включает в себя земли населённых пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного фонда, садоводческих товариществ, а также пруды и реку Ср. Егорлык.

Развитая транспортная инфраструктура является отличительной особенностью современного Сальска. Сеть автомобильных и железнодорожных магистралей обеспечивает ему связь с Волгоградской областью, Республикой Калмыкия, Краснодарским и Ставропольским краями. Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону – 180 км.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. Основные направления социально-экономического

развития Сальского городского поселения.

Общая концепция социально-экономического развития Сальского городского поселения направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания горожан.

Региональная политика в отношении г. Сальска ориентирована на обеспечение его статуса как административного центра Сальского района.

Развитая транспортная инфраструктура является оптимальной особенностью современного г. Сальска. Сеть автомобильных и железнодорожных магистралей обеспечивает ему связь с Волгоградской областью, Республикой Калмыкией, Краснодарским и Ставропольским краями.

Выгодное экономико-географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, обеспеченность природными и трудовыми ресурсами будет способствовать развитию и интеграции экономики г. Сальска в общее экономическое пространство области.

Исходя из особенностей и преимуществ размещения города как крупного транспортного узла, имеющего хорошо развитые внешние связи, Сальск должен выполнять следующие основные социально-экономические функции:

- Город районного значения – самый крупный аграрно-индустриальный центр в южной части Ростовской области, важный железнодорожный узел на сочленении железнодорожных линий «Волгоград – Новороссийск» и «Ростов-на-Дону – Сальск».

- Промышленный центр с размещением предприятий различной отраслевой принадлежности. Основные бюджетообразующие предприятия производят кузнечно-прессовое оборудование, сельскохозяйственную технику, кирпич. Кроме того, работают обувная и швейная фабрики, мебельный комбинат, а также целый ряд перерабатывающих производств: мельничный комбинат, мясокомбинат, молочный, винодельческий, плодоконсервный, комбикормовый заводы.

Уверенно набирают темпы предприятия малого и среднего бизнеса. Приоритетными направлениями является торговля и общественное питание, бытовые услуги населению, транспорт, промышленное и сельскохозяйственное производство.

Статус крупного промышленного центра способствует росту темпов строительства недвижимости.

- Наличие целого ряда филиалов вузов и средних специальных учебных заведений делает Сальск крупным образовательным центром юга Ростовской области. На его территории работают филиалы Ростовского института управления, бизнеса и права, Московского гуманитарного института, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Ростовского железнодорожного кооперативного техникума, два сельскохозяйственных колледжа и индустриальный техникум и другие учреждения образования.

Социальная сфера представлена также двумя учреждениями здравоохранения, школами искусств, детскими спортивными и художественной школами, Дворцами культуры, библиотеками, городской картинной галереей.

- В Генеральном плане рассмотрены и такие перспективные направления социально-экономического развития, как связь и коммуникации; торговля и услуги; наука и образование.

Ориентация города на многофункциональную модель развития экономики определяет необходимость резервирования в Генеральном плане территорий для размещения транспортных, финансовых, деловых, коммерческих, производственных объектов; учреждений здравоохранения, культуры, спорта, управления. Необходимо развитие объектов культуры, искусства и туризма; развитие организаций, связанных с отправкой и складированием грузов; формирование современного комплекса информационных технологий и коммуникаций.

Оценивая социально-экономическую ситуацию Сальского городского поселения, его мощный административный ресурс, можно сделать вывод, что город обладает значительными возможностями для перехода к перспективному инновационному типу развития. И его развитие во многом зависит от потенциальных инвесторов, которых можно привлечь не только выгодным географическим положением, но и социальной стабильностью в городе, благоприятными условиями для общественной и хозяйственной деятельности. При этом действия администрации не должны ограничиваться предоставлением налоговых и тарифных льгот иностранным и российским инвесторам. Необходимо опережающее развитие инфраструктуры: дорожно-транспортной сети, водо- и энергоснабжения, системы телекоммуникаций, складских помещений, гостиничных комплексов и зон отдыха.

Благодаря упрочнению позиций инвесторов на территории г. Сальска, городское поселение будет обретать привлекательность для постоянного проживания населения. Таким образом, в будущем численность населения города вырастет, будут созданы новые и сохранятся прежние рабочие места, как за счёт размещения внешними инвесторами в городе новых современных объектов приложения труда, так и за счёт собственных инициатив.

При этом для социально-экономического развития Сальского городского поселения предусматривается улучшение жилищно-социальных условий жизни горожан, что определит дальнейший территориальный рост города.

Поэтому город будет развиваться не только в пределах существующей городской черты, за счёт более рационального использования городских земель, но и за счёт включения прилегающих территорий.

3.2. Прогноз перспективной численности населения.

Перспективная численность населения определена по методу трудового баланса в сравнении с демографическим методом, основанном на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчётная численность населения составит:

- по 1-му этапу реализации расчётного срока – 69,6 тыс. чел.;

- по 2-му этапу реализации расчётного срока – 89,7 тыс. чел.

Успешная реализация национальных проектов отразится на демографических показателях города. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, осуществляемых администрацией города.

В позитивном варианте на расчётный срок величина общего среднегодового прироста населения города принята на уровне показателей для населения, отражённой в территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Ростовской области.

Предполагается достичь положительных значений общего прироста уже на 1-м этапе реализации расчётного срока за счёт выполнения мероприятий по развитию промышленного производства, создание дополнительных рабочих мест и увеличения механического притока населения.

3.3. Основные направления градостроительного развития.

Градостроительная концепция развития Сальского городского поселения базируется на стратегических целях развития аналогичных для любого из поселений – улучшения состояния городской среды и качества жизни.

Планировочные решения базируются на основных положениях территориального планирования, приведённых в разделе 1.2, а также согласно природным и культурно-историческим особенностям города, комплексной оценке территории и современным тенденциям в развитии городской среды.

Генеральным планом определены следующие принципиальные направления социально-градостроительной политики города:

- Сальск – современный, динамично развивающийся город, сформированный вдоль одних из главных планировочных осей территории Ростовской области – автомагистрали межрегионального значения «Ростов-на-Дону - Волгоград», её ответвления в направлении на Яшалту и Городовиковск и железной дороги «Ростов-на-Дону - Волгоград»;

Сальск – город, и экономически и планировочно участвующий в формировании планировочных структур южной части Ростовской области;

- Сальск – населённый пункт с комфортной, экологически безопасной городской средой;

- Сальск – культурный, промышленный, транспортный, деловой и торговый узел с благоприятными условиями для инвестиций.

Генеральным планом территории Сальского городского поселения даны  перспективные направления развития населенного пункта, определены площадки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствование инженерно-технической инфраструктуры.

Планировочная структура городского поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- географической особенности места размещения города;

- сложившейся градостроительной ситуации;

- реконструкции внешней транспортной сети – автодороги межрегионального значения «Ростов-на-Дону - Волгоград» и автомобильных дорог «Сальск - Городовиковск» и «Сальск – Яшалта»;

- ликвидации Сальского аэропорта;

- наличия железной дороги «Ростов-на-Дону - Волгоград» с ответвлением на ст. Тихорецк;

- действующих ограничений по застройке, связанных с установленными месторождениями полезных ископаемых;

- инвестиционных предложений по участкам развития, в т.ч. находящимся в собственности инвесторов.

Генеральным планом Сальского городского поселения предлагаются максимальное преемственное развитие сложившихся исторических принципов формирования городской  среды, сохранение и развитие существующей планировочной структуры города, глубокая комплексная реконструкция исторических сложившихся кварталов жилой и общественной застройки, преимущественно в центральной части города.

Основу проектной планировочной структуры Сальского городского поселения составляют две взаимосвязанные системы – природный и урбанизированный комплексы.

Природный комплекс – система городских озелененных территорий: парков, скверов, бульваров, охраняемых природных территорий – река Средний Егорлык, балки Рыбасова и Капустина, их озеленение, рекреационные зоны, рекультивируемые и благоустраиваемые территории бывших карьеров и т.п.

Основными градостроительными осями города остаются автомагистрали межрегионального значения, в числе которых въезды в город с западной и северной стороны, с выходом в направлении на Городовиковск и Яшалту, а также – река Средний Егорлык и железная дорога «Ростов-на-Дону - Волгоград» с ответвлением в направлении на Тихорецк.

Предыдущий генеральный план определял шесть жилых районов. Исходя из территориального роста городского поселения, генеральным планом определены семь планировочных районов Сальского городского поселения, в каждом из которых предусмотрены преобразования и развития их функциональных зон.

Планировочный район «Сальск» (Центральный).

Этот планировочный район сохраняется в своих сложившихся границах и включает в себя историческую и современную застройку центральной части города и ограничен: с западной стороны – общегородской магистралью – ул. Коломийцева, с восточной – балкой Рыбасова, с юга - железной дорогой, с северной стороны – р. Средний Егорлык, включающие общественный центр города, структурно связанный транспортной сетью с остальными районами города.

В этом планировочном районе предусмотрена комплексная и постепенная реконструкция общественного центра городского поселения с сохранением сложившейся планировочной структуры в границах: ул. Коломийцева – ул. Ломоносова – ул. Привокзальная – ул. Столбовая.

Кроме этого, в северной и восточной части планировочного района предложено активное развитие рекреационных зон, формируемых вдоль реки Средний Егорлык и балки Рыбасова. Здесь намечено устройство набережной с озеленением территории, организацией спортивных зон, зон тихого отдыха с детскими площадками и т.п.

Дальнейшей реконструкции и благоустройству подвергнется центральный пешеходный бульвар – ул. Ленина с обустройством городского парка.

Прочая застройка планировочного района подлежит реконструкции с упорядочением границ кварталов жилой застройки, территориями общественных зданий и улично-дорожной сети.

Структура планировочного района тесно увязывается с прилегающим с западной стороны планировочным районом «Низовский». Основные транспортные связи намечены по ул. Одесской, ул. Крымского – ул. Дзержинского, ул. Свободы, ул. Железнодорожной и пешеходному бульвару – ул. Кирова.

Единый по территории планировочный район города генеральным планом решено разукрупнить с формированием на его основе двух районов – «Низовского» и «Центрального». Границей двух районов определён северный въезд в город со стороны автомагистрали «Ростов-на-Дону - Волгоград», через р. Средний Егорлык.

Планировочный район «Низовский».

Планировочный район «Низовский» также предусмотрен на расчётный срок к реконструкции в своих границах: ул. Свободы на юге, ул. Трактовой – на западе, ул. Коломийцева – на востоке и застройки вдоль береговой черты р. Средний Егорлык по северной границы района, с формированием набережной. При этом развитие рассматривается в направлениях сохранения преимущественного малоэтажного усадебного строительства. Реконструкция кварталов вдоль северного и западного въездов предполагает формирование новой индивидуальной застройки, призванной определить «современное лицо» города.

В центральной части планировочного района значительные территории отводятся под организацию подцентров общественного обслуживания.

Планировочный район «Капустино».

Этот планировочный район, сформированный южнее железной дороги и западного въезда в город, в перспективе получит территориальное развитие в западном и в юго-западном направлениях с увеличением селитебной территории на землях сельхозназначения, а также на участке бывшего аэродрома вплоть до автодороги на Тихорецк и Новороссийск. Южной границей будет служить железная дорога в направлении Новороссийска.

Застройка предусмотрена комплексной, с развитием объектов общественного обслуживания I ступени.

Вдоль балки Капустино, по северному и южному склонам предлагается комплексное благоустройство с созданием значительной по площади зелёной зоной с центрами развлечений, спорта и отдыха вокруг формируемого пруда.

В состав данного планировочного района включена территория коммунальной зоны участка водохозяйственных сооружений города с водозаборными сооружениями.

Планировочный район «Новосальск».

Одним из наиболее значительных по площади район занимает территорию между железной дорогой «Новороссийск – Волгоград» и строящейся объездной автодорогой. Территориальное развитие селитебной зоны этого планировочного района будет включать территории южнее сложившейся застройки от ул. Магистральная до территорий садоводческих товариществ вдоль объездной автодороги на Городовиковск и Яшалту.

Новые жилые кварталы усадебной жилой застройки будут формироваться в продолжении сложившейся застройки и включают как многоквартирное, так и усадебное жильё. Внутри жилой застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового назначения 1-й ступени обслуживания – детский сад, средняя школа, магазины и т.п. Кроме этого, упорядочивается планировочная структура территорий, прилегающих к ул. Фабричной. Используя сложившийся транспортный каркас здесь предусмотрена зона размещения малых производственных предприятий.

В сложившейся жилой среде также предложено упорядочение уличной структуры. Предусмотрена реконструкция рекреационной зоны, включающей участок ипподрома. Резервируется территория перспективной селитебной зоны в юго-восточной части района, а также участок водозаборных сооружений.

В состав планировочного района включена, по сути, чересполосная территория селитебной и производственной зон бывшей воинской части, расположенная южнее города. Вся территория подлежит радикальной реконструкции.

Планировочный район «Кучур-Да».

Этот район также намечен к развитию, и в первую очередь это связано с развитием его планировочной структуры восточнее от улиц Халтурина и Ушакова, с освоением свободной территории, где селитебная зона будет сформирована новыми кварталами усадебной и жилой застройки средней этажности. Проектом предлагается реконструкция существующих общественных зданий, а также строительство новых общественных зданий в подцентрах обслуживания.

Проектируемая уличная структура увязывается с планировочным развитием магистральных улиц районного значения Чайковского, Суворова, Гагарина и Новостройка. Таким образом, все проектируемые кварталы населённого пункта становятся своеобразным продолжением его планировочных структур.

Территориально, в планировочный район включён небольшой посёлок работников Гослесхоза, а также территория очистных сооружений. В установленной черте населённого пункта находится санитарно-защитная зона от очистных сооружений канализации. Данная территория предложена к сельхозиспользованию.

Планировочный район «Заречный».

Наиболее перспективный с точки зрения развития селитебной зоны планировочный район. В юго-западной части планировочного района определена территория первой очереди строительства жилой застройки усадебного типа. Новые кварталы сформируют компактный микрорайон, связываемый магистральной улицей с планировочными структурами как район «Заречный», так и всего городского поселения. На расчётный срок предусматривается развитие жилых структур усадебной застройки в северо-восточной части планировочного района.

Вся новая застройка предлагается комплексной, с формированием подцентров общественного обслуживания.

Одним из основных градостроительных мероприятий является предусматриваемая реконструкция всей прибрежной полосы реки Средний Егорлык и расчистка её акватории. Предусмотрено развитие двух общегородских рекреационных зон с благоустройством, устройством площадок для игр и отдыха, а также городского пляжа.

По пер. Брянский и ул. Ушакова предложено устройство пешеходных мостов для улучшения связи планировочного района «Заречный» с городской территорией.

Во въездной зоне, от автомагистрали «Ростов-на-Дону – Волгодонск» размещён участок оптово-розничного рынка с объектами дорожного сервиса.

Планировочный район «Промышленный».

Генеральным планом выделена в отдельный планировочный район вся промышленная и коммунально-складская зона, сложившаяся вдоль железной дороги, включая железнодорожное хозяйство. В недрах этой зоны ожидаются значительные структурные изменения, вызванные перепрофилированием существующих предприятий, их разукрупнением и сменой функциональности деятельности. Вектор развития предприятий значительно будет изменён в сторону развития.

В виду отсутствия санитарно-защитной зоны от этих предприятий до жилой застройки, предлагается создание фронтальной полосы вдоль всей промзоны, для объектов общественного обслуживания, разрешённых к размещению в этой зоне.

К востоку от жилой застройки предусматривается организация озеленённой санитарно-защитной зоны от железной дороги.

Генеральным планом выявлены основные городские транспортные связи, в том числе с внешней транспортной сетью.

Проектные предложения формируют дифференцированную транспортную структуру городского поселения.

Основные цели предложений:

- максимальное разделение транспортного и пешеходного движения;

- снижение негативного воздействия насыщенных транспортными потоками улиц и дорог, а также железных дорог на проживающее рядом население;

- создание удобной и рациональной транспортной сети с целью исключения транзитных потоков через жилые кварталы;

- удобная связь между сформированными жилыми зонами, разделёнными железной дорогой и рекой Ср. Егорлык;

- организация рациональной сети общественного транспорта.

Проектом предусмотрена организация по южной границе городского поселения объездной транспортной магистрали, выявлена сеть основных транспортных магистралей с выделением, по необходимости, улиц с односторонним движением, в западной и восточной частях города предложен прокол под железной дорогой для укрепления связей между различными планировочными районами, организация транспортных развязок в 2-х уровнях: на пересечении объездов автодороги с автотрассой «Ростов-на-Дону – Волгоград» и железной дорогой, а также по пер. Газетный в южной части городского поселения.

Проектом предложено упорядочение существующей транспортной сети, с исключением движения грузового автотранспорта по территории жилых кварталов, для чего намечено строительство новых дорог, которые свяжут участки производственных предприятий с внешней транспортной сетью – автомагистралью «Ростов-на-Дону – Волгоград», автодорогами «Сальск – Яшалта» и «Сальск - Тихорецк».

Генеральным планом предложено место размещения нового кладбища (к юго-западу от городского поселения).

Проектом предусмотрено вариативное решение по размещению мусороперерабатывающего завода (на санитарном расстоянии от городской застройки, с учётом розы ветров).

Развитие городского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем территория Сальского городского поселения приобретёт современный благоустроенный вид.

3.4. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории городского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана городского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов); месторождения полезных ископаемых; зоны затопления расчетным паводком 1% обеспеченности, придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые -  с  застройкой различных строительных типов: малоэтажной индивидуальной с приусадебными участками, средне- и многоэтажной городского типа;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий;

- рекреационные – включающие общегородские парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- земель Гослесфонда;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильной и железнодорожной) - линейных сооружений и отдельных участков и объектов;

- специального назначения (территории воинских частей);

- прочих объектов - кладбищ, свалки ТБО, скотомогильника и т. п.

Кроме этого, проектом установлена зона резервирования территории до разработки залежей полезных ископаемых – формовочных песков и т.д.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны ручьев балок и прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

3.5. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового строительства в планировочных районах и микрорайонах Сальского городского поселения:

- комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов – ремонт и модернизация жилищного фонда; частичная реконструкция домов первых массовых серий и 2-3-этажной довоенной и послевоенной застройки, инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территории, устройство спортивных и детских площадок. Эти мероприятия относятся к застройке планировочных районов «Центральный», «Низовский» и «Новосальский»;

- комплексность застройки новых жилых микрорайонов и жилых групп, т. е. строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон. Данные мероприятия относятся к застройке в планировочных районах «Заречный», «Кучур-Да», «Капустино» и «Новосальск»;

- строительство разнообразных типов жилых зданий с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья;

- формирование выразительного архитектурного образа жилой застройки. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов города; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов - жилых комплексов, групп домов, кварталов;

- формирование образа «зелёного города»; создание комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к традиционному масштабу застройки и традиционным городским и сельским планировочным элементам – квартал, площадь, пешеходная улица, двор, бульвар, сквер и т. п.;

- выделение зоны активной градостроительной реконструкции, в которых предусматриваются первоочередные мероприятия по комплексной реконструкции жилой среды – зоны исторического городского центра и застройка прилегающих участков в планировочном районе «Центральный» – в границах: ул. Коломийцева, ул. Железнодорожная, ул. Столбовая и ул. Ломоносова;

- улучшение экологического состояния жилых зон, размещение за пределами селитебных территорий новых производственных объектов и реконструкция действующих предприятий, а также вывод транзитного  и грузового автотранспорта за пределы селитебных зон или обеспечение изолированного транзита на коротких отрезках улиц.

Основными зонами реконструкции жилой застройки генеральным планом определены следующие участки в планировочном районе «Сальск» (Центральный) - группа кварталов усадебной жилой застройки, а также участков среднеэтажной жилой застройки в границах ул. Пушкина, ул. Пролетарская, ул. Коломийцева и ул. Ломоносова, а также ул. Московская, ул. Железнодорожная, ул. Столбовая и ул. Севастопольская; радикальная реконструкция кварталов под пешеходную зону по ул. Севастопольская, ул. Ломоносова и ул. Ленина в северной её части.

Прочие зоны реконструкции: планировочный район «Новосальск» - квартал застройки севернее ипподрома вдоль ул. Чернышевского, застройка вдоль ул. Фрунзе и ул. Станиславского на стыке с ул. Калинина, а также выборочно, по ул. Литвинова, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Свободы, ул. Краснодонцев, ул. Димитрова, ул. Верхняя, ул. Кошевого, ул. Кавказская и др.

Общая площадь зоны реконструкции составит 205 га, предназначенные для развития среднеэтажного жилого строительства, объектов общественного обслуживания, а также усадебного жилищного строительства в зоне регулирования застройки.

Площадками нового комплексного жилищного строительства определены следующие:

- планировочный район «Капустино»:

  - 2 участка площадью 42 га и 96 га южнее ул. Аэродромной под малоэтажную жилую застройку усадебного типа;

- планировочный район «Кучур-Да»:

  - территория севернее ул. Халтурина, в районе 9-этажной жилой застройки до ул. Ушакова, площадью 20 га под средне- и многоэтажную жилую застройку;

  - участки, расположенные там же, общей площадью 9 га под малоэтажную жилую застройку усадебного типа.

- планировочный район «Новосальск»:

- территория южнее ул. Магистральной, от ул. А. Невского до ул. К. Маркса, площадью 26 га под среднеэтажную многоквартирную жилую застройку;

- участок в продолжение нынешнего усадебного строительства между ул. Изумрудной и ул. Объездной, площадью 20 га под малоэтажную жилую застройку усадебного типа;

- участок восточнее ул. Объездной и южнее территории водозаборных сооружений, площадью 175 га под малоэтажную усадебную жилую застройку.

- планировочный район «Заречный»:

- малоэтажная жилая застройка усадебного типа планируется здесь в продолжении кварталов, где в настоящее время ведётся строительство, на площади 55 га.

- участок площадью 80 га, в районе севернее ул. Артюхиной и северо-восточнее ул. Полевой, предназначенный для малоэтажной жилой застройки.

С учётом минимального уровня обеспечения на расчётный период – до 2028 года, не менее 30 м2 общей площади квартир на 1 человека, потребность в жилой площади по городскому поселению на расчётный срок составит, с учетом сложившегося за счёт индивидуальной усадебной жилой застройки, 3 806 800 м2 .

За пределами расчётного срока II периода развития, после 2029 года вероятнее всего ожидать территориального развития города в западной его части, на территории бывшей фермы МТФ, на которой необходимо выполнить рекультивацию. Здесь возможно продолжить освоение территории под усадебную индивидуальную жилую застройку.

Одним из перспективных направлений развития городского поселения остаётся и юго-восточное, в сторону проектируемой объездной автодороги. Здесь возможны варианты, как малоэтажного усадебного, так и среднеэтажного многоквартирного строительства, с предварительной инженерной подготовкой площадок строительства.

Актуальной сохраняется необходимость реконструкции территории центральной части городского поселения. Здесь строительство предполагается среднеэтажным, на участках реконструируемой усадебной жилой застройки. Начало реконструкции будет осуществляться в течение расчётного срока.

3.6.  Градостроительное развитие общественных центров.

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам городских условий проживания. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории, а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить жителей всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в населённом пункте, принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазины товаров повседневного спроса, предприятия бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решаться будет за счёт быстровозводимых зданий облегчённого типа (павильонов, ларьков);

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговые центры, кафе или ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Данные учреждения размещаются на территориях общественных  центров городского поселения;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположенные в общественных центрах города, а также в   областном центре – «г. Ростове-на-Дону». Время транспортной доступности, в данном случае, может составить до 1 часа в пределах городского поселения и до 4-х часов – до областного центра г. Ростова-на-Дону. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т.д.

В соответствии с принятой ступенчатостью обслуживания, а также планировочными решениями по организации системы обслуживания, проектом предусмотрено формирование подцентров общественного обслуживания 3 ступени на базе существующих объектов, а также проектируемых в новых микрорайонах. Обеспечение дошкольными и школьными учреждениями будет осуществляться в подцентрах обслуживания в микрорайонах и жилых районах. В сложившейся застройке города формируется несколько подцентров обслуживания 1 ступени, как на базе существующих объектов, так и вновь проектируемые, размещаемые в соответствии с нормативными радиусами доступности. В исторической части города  проектом предлагается  реконструкция общественного центра с дополнением зданиями 2 ступени обслуживания - реконструкцией существующих зданий и строительством новых. Перечень и расчет вместимости необходимых зданий общественного назначения приведён в таблице. При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сфере «Образование», «Здоровье» и «Культура Дона», а также в сфере развития учреждений физической культуры и спорта.

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Генеральным планом учтен тот факт, что к Сальскому городскому поселению непосредственно примыкают или находятся в достаточной близости такие населенные пункты, как усадьба конзавода им. С.М. Будённого, х. Шаблиевка, х. Агаренский, х. Бровки, х. Новосёлый 1-ый, Разъезд Забытый, п. Рыбасово, х. Прогресс и х. Хлебный, что даст возможность их населению пользоваться объектами соцкультбыта 2 и 3 ступени обслуживания. Объекты повседневного обслуживания проектируются в этих населенных пунктах, поэтому подцентры обслуживания 1 ступени рассчитаны только на перспективное население г. Сальска. Проектируемая вместимость объектов повседневного обслуживания рассчитана с учетом существующих и реконструируемых объектов.

Такие предприятия первичного обслуживания как магазины товаров повседневного спроса (продовольственные и промтоварные), кафе и закусочные, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также аптеки проектируются встроенными в первые этажи многоэтажных зданий в новых микрорайонах, планировочных районов «Новосальск», «Кучур-Да», а также в реконструируемых кварталах жилых районов «Сальск» (Центральный), в частности, по ул. Коломийцева, ул. Дзержинского, ул. Пушкина, ул. Первомайская и др., а также по ул. Ленина, где сформирована пешеходная зона от главной площади города до привокзальной площади.

Реконструируется вся сеть объектов здравоохранения. В основе реконструкции положено решение о значительной децентрализации всей системы здравоохранения района, строительстве участковых больниц в соседних сельских поселениях и, соответственно, высвобождение мощностей Сальской районной больницы для обслуживания увеличивающегося населения Сальского городского поселения. Этому будет способствовать, также, реконструкция объектов самой больницы. В перспективе ожидается появление медицинских лечебных частнопрактикующих предприятий, размещение которых возможно также в первых этажах многоэтажной застройки.

Генеральным планом предлагается радикальная реконструкция застройки в центральной части города с модернизацией зданий социального и культурно-бытового назначения, а также со встройкой их в первые этажи проектируемой многоквартирной жилой застройки.

Застройка общегородского общественного центра, находящаяся в хорошем состоянии сохранит свои функции. Частичной реконструкции предлагается подвергнуть встроенно-пристроенные здания общественного назначения по ул. Ленина, а также планировочно завершить формирование одной из главных площадей города в районе строящегося спортивного центра.

Модернизации и развитию подлежит сложившийся линейный общественный центр вдоль всей улицы Ленина.

Генеральным планом предусмотрено создание и развитие благоустроенной общественной зоны линейного типа, формируемой вдоль ул. Станиславского от ул. Калинина до ул. Чапаева, фронтально обуславливающей коммунально-складскую зону. Предусмотрено устройство благоустроенной набережной вдоль р. Средний Егорлык в центральной части. Здесь предполагается размещение зданий общественного обслуживания 2 ступени в составе торговых, развлекательных объектов, предприятий общественного питания, а также спортивных объектов. Возможно размещение, также, и объектов административного назначения.

Одно из основных решений по формированию нового общественного пространства связано с обустройством зоны северо-восточного въезда в г. Сальск со стороны автомагистрали «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград». Здесь предусматривается строительство торгово-складского комплекса, предприятий сервиса, а также предприятий автотранспорта.

Планировочными решениями генерального плана выявлена сеть подцентров общественного обслуживания, как в сложившейся застройке, так и в проектируемых микрорайонах жилой застройки. Такие подцентры организуются в каждом планировочном районе, а их место размещения обусловлено расположением детских садов и средних общеобразовательных школ, учитывающее оптимальные радиусы обслуживания.

В планировочном районе «Новосальск», на территории прилегающей к ипподрому, предлагается размещение объектов спортивно-развлекательного характера.

В связи с организацией в северной части городского поселения вдоль р. Средний Егорлык, а также вдоль балки Капустино развитой рекреационной зоны, особое значение приобретает создание здесь сети благоустроенных площадок отдыха, а также развлекательных и спортивных комплексов. Предусматривается устройство пляжей, прогулочных дорожек, площадок аттракционов, а также предприятий общественного питания.

Реализация вышеперечисленных решений позволит организовать во всех планировочных районах городского поселения чёткую структуру системы общественного обслуживания всех ступеней, в которую, также, предполагается включить обслуживание в г. Ростове-на-Дону.

3.7. Градостроительная организация производственно-деловых зон.

Генеральным планом городского поселения для организации производственно-деловых зон отведены значительные территории. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий, а также проектируемых участков для развития малого предпринимательства. При этом, так или иначе, в силу сложившейся планировочной структуры, практически все производственные зоны сведены в единый планировочный район «Промышленный». Отдельные производственные зоны присутствуют в составе планировочных районов «Новосальск» и «Кучур-Да».

Таким образом, генеральным планом определены производственно-деловые зоны, «подвязанные» на основные транспортные магистрали и инженерную инфраструктуру и имеющие по отношению к селитебным зонам города обособленное месторасположение, с организацией санитарно-защитных зон.

Наиболее значительная по площади производственно-деловая зона сформирована в планировочный район «Промышленный». Включая территории между планировочными районами «Сальск» (Центральный), «Капустино» и «Новосальск», в границах городского поселения, эта зона охватывает все предприятия, расположенные вдоль железнодорожной ветки в направлениях на Волгоград и Тихорецкую, а также севернее от объездной автомобильной дороги, прокладываемой по южной стороне городского поселения. Структурно здесь выделены подзоны реконструкции и развития промышленных предприятий и производственных предприятий сельскохозяйственного назначения, предприятий коммунально-складского назначения, а также участки объектов малого предпринимательства.

Перспективная производственно-деловая зона определена в развитие существующей юго-западной промышленной зоны, а также южнее и юго-восточнее планировочного района «Новосальск». Используя существующий железнодорожный подъезд, а также планируемую объездную автодорогу, решениями генерального плана здесь определены участки развития промышленных и коммунально-складских предприятий.

Производственно-деловые зоны планировочных районов «Низовский», «Кучур-Да» и «Заречный» локализованы в сложившихся границах, при наличии сложившихся хороших транспортных связей с внешней транспортной автомобильной и железнодорожной сетью.

Перспективное развитие получат предприятия базовых отраслей промышленного производства, сформированных на территории городского поселения: машиностроение и металлообработка, промышленность стройматериалов, лёгкая и пищевая промышленность, предприятия сельскохозяйственного производства, автотранспортные предприятия, мебельное производство.

Проектными решениями генерального плана Сальского городского поселения даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон городского поселения, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – для предприятий, размещенных вдоль железнодорожных веток в направлении на Волгоград и Тихорецкую, а также по улице Фабричной, ул. Кутузова, ул. Волгодонской и по ул. Шаумяна, являющихся одними из основных градоформирующих групп и формирующих наиболее значительные из производственных зон города. Сюда входят такие предприятия, как Сальский завод КПО, завод прессовых узлов, ремонтно-технические предприятия бывшего авторемонтного завода, ОАО «Сальский элеватор», ЗАО «Сальский винзавод», предприятия бывшего комбината строительных материалов, ООО «Сальский мясокомбинат», «Сальский консервный завод», ОАО «Сальская мебель», ЗАО «Сальский Горпищекомбинат», ряд предприятий по производству готовых металлических изделий, мебели, стройматериалов, а также предприятия железнодорожного хозяйства – вагонно-ремонтное депо, локомотивное депо и др. Эти предприятия будут развиваться в границах своих участков;

- изменение функционального использования производственных территорий в планировочном районе «Сальск» (Центральный), «Капустино», «Низовский». В планировочном районе «Капустино» предлагается вынос в промышленную зону целого ряда производственных предприятий в границах улиц Прямая, Народная, Довженко и Воровского, а за расётный срок – вынос и рекультивация территории бывшей фермы СТФ. Проектом предлагаются мероприятия по максимальному снижению негативного воздействия промпредприятий на прилегающую жилую застройку. С этой целью необходимо перевести работу предприятий на менее вредное производство – сборочное производство, коммунально-складскую деятельность, а также организовать по периметру территории высадку зеленых насаждений;

- формирование участков проектируемых предприятий на новых территориях промышленно-деловых зон в южной и юго-восточной частях городского поселения. В их числе преимущественно предприятия логистического направления и малых предприятий. Они займут значительные по площади территории и к ним организованы самостоятельные подъезды от объездной автодороги;

- упорядочение границ существующих предприятий внутри селитебных зон в планировочных районах «Сальск» (Центральный), «Новосальск», «Кучур-Да» и «Заречный», с переводом производственных процессов на высокотехнологическое безотходное производство с минимизацией вредных выбросов в атмосферу и загрязнений поверхностных вод (устройством производственной и ливневой канализации) и т. д.; при невозможности выполнения аналогичных мероприятий предусмотрен на перспективу вынос предприятий за пределы селитебных зон (ОАО «Сальская швейная фабрика», ОАО «Сальская обувь» и др.);

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон – это касается всех вышеперечисленных предприятий.

В целом, общие мероприятия генерального плана по реконструкции существующих и организации новых предприятий промышленных и коммунально-складских зон городского поселения, направлены на благоустройство территорий, интенсивное озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон, совершенствование технологических процессов с целью минимизации степени воздействия на окружающую среду, применение безотходных производств, использование возобновляемых источников энергии и оборотного водоснабжения, благоустройство подъездных путей и устройство из с максимальной изоляцией жилых зон от движения грузового автотранспорта, совершенствование транспортной инфраструктуры с целью обеспечения беспрепятственных въездов-выездов на территории предприятий.

3.8. Основные направления развития рекреационных зон,

система озеленения.

Система озеленения является неотъемлемой и органичной частью архитектурно-планировочной структуры городского поселения и включает все необходимые устройства, связанные с тремя основными сферами: жилья, работы и отдыха. Систему зеленых насаждений образуют озелененные территории селитебных зон (городской сквер, сады жилых районов, связывающие их аллеи и бульвары), озеленение промышленных зон, санитарно-защитных зон и зон отдыха.

Основными мероприятиями генерального плана Сальского городского поселения по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- преобразование участков нарушенного природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенных рекреационных зон;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории городского поселения, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

При проектировании системы зеленых насаждений в генеральном плане городского поселения решаются следующие основные задачи:

  - размещение мест массового отдыха общегородского значения и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований удобной доступности для населения и улучшения санитарно-гигиенических и микроклиматических условий во всех зонах городского поселения;

  - обеспечение с помощью системы озеленения единства структурно-планировочной организации города и выразительности его архитектурного облика.

Система озеленения городского поселения рассматривается как единое целое, объединяющее все составляющие элементы ландшафта в единый природный комплекс. Поэтому существующие зеленые массивы включены в проектируемую систему озеленения, как составная часть в структуре городского поселения, а поскольку в структуре городских территорий озелененные пространства, природоохранные рекреационные зоны и отдельные участки ценного природного ландшафта, занимают незначительные площади, проектными решениями обеспечивается максимальное их использование. Основным композиционным стержнем сложившегося природного комплекса поселения является река Средний Егорлык, а также балки Капустина, Рыбасова, Безымянная, карьер (без проведённых рекультивационных мероприятий) в восточной части поселения, а также участки Гослесхоза в северо-восточной части. Все эти территории генеральным планом благоустраиваются

3.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

3.9.1. Железнодорожный транспорт.

Генеральным планом предусматривается увеличение нагрузки на железнодорожную сеть Сальского района в целом и Сальского городского поселения в частности.

В связи с развитием международных связей, в т.ч. экономических, и организации таможенных терминалов, ожидается увеличение грузопотоков с Украины (направление на «ст. Ростов-на-Дону»), а также в направлении на Краснодарский край («ст. Тихорецкая») и Северный Кавказ. Таким образом, здесь ожидается восстановление движения в т.ч. и пригородного сообщения с необходимой реконструкцией всего путевого хозяйства.

Генеральным планом эта планировочная ось выявлена с увеличением нагрузки, связанной с оживлением промышленного производства, развиваемого в планировочном районе «Промышленный».

Генеральным планом предусматривается сохранение планировочно-транспортных осей «запад-восток-юг» с упорядочением границ, в т.ч. полосы отвода железной дороги, для установления транспортного железнодорожного коридора, в т.ч.: в связи с ожиданием возрастания пассажиро- и грузопотока в южном направлении, связанным со строительством и подготовкой к Олимпийским играм в г. Сочи.

В то же время, проектными решениями охвачены все промплощадки, имеющие подвод железнодорожных веток, с целью максимального их использования для подвозки грузов, стройматериалов, сельхозпродукции и т.п.

Предполагается задействование железнодорожной ветки в юго-восточной части городского поселения для обеспечения малых предприятий и предприятий коммунально-складского назначения грузовым железнодорожным транспортом.

Строительство путепроводов через железнодорожную сеть, предусмотренные генеральным планом, обеспечат безопасность и непрерывность движения транспорта.

3.9.2. Автомобильный транспорт.

Проектными решениями предусмотрено укрупнение сложившихся межмагистральных территорий с использованием части улиц как внутриквартальных проездов, таким образом, система магистралей позволит охватить сложившуюся и проектируемую застройку удобным транспортным обслуживанием, обеспечивая транспортные и пешеходные связи внутри районов, а также с другими жилыми и промышленными районами, железнодорожным вокзалом, автовокзалом и внешними дорогами.

Шаг магистральных улиц предусмотрен в пределах 600-1000 м, что позволит обеспечить население городским транспортом с пешеходной доступностью от жилья до остановок общественного транспорта не превышающей нормативные 500 м.

Генеральным планом сложившаяся и проектируемая улично-дорожная сеть городского поселения классифицирована следующим образом:

  - Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.

  - Магистральные улицы районного значения.

  - Жилые улицы и проезды.

Основу перспективной улично-дорожной сети составляют магистральные улицы общегородского и районного значения.

Предложенная система магистралей общегородского значения устраивается таким образом, что они равномерно распределяют потоки городского транзита с обходных дорог и по кратчайшим путям подводят их к участкам промпредприятий, коммунально-складским зонам, центрам жилых районов.

По ним осуществляется движение общественного, легкового, обслуживающего грузового транспорта.

По участкам магистралей общегородского значения, которые являются вводами на селитебную территорию города, осуществляется смешанное движение.

Из-за недостаточной ширины в красных линиях части улиц с транспортным движением и невозможности сноса существующей застройки, функции магистралей общегородского значения могут выполнять существующие транспортные магистрали с условием устройства одностороннего движения по ним и определения улиц дублёров в каждом районе.

К магистральным улицам отнесены следующие:

- дорога, проходящая в зоне железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград» (ул. Трактовая, ул. Свободы, ул. Островского, ул. Урицкого, ул. Фрунзе, ул. Карла Маркса), имеющая выход на внешнюю автодорогу «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград» на северо-востоке, в направлении на г. Городовиковск на юго-востоке (через путепровод в центральной части городского поселения), и на г. Яшалту по ул. Дорожной;

- дорога в южной части городского поселения, проходящая от вышеуказанной автодороги по путепроводу через железную дорогу «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград», выходящая по ул. Островского и пер. Газетный на проектируемую обходную дорогу на юге, и, далее, на ст. Тихорецкую Краснодарского края;

- дорога – главный въезд на территорию городского поселения с северной стороны, с автотрассы «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград» по ул. Береговой, ул. Коломийцева и ул. Димитрова на вышеуказанный путепровод;

- магистральная улица в планировочном районе «Заречный»;

- магистральная улица в планировочных районах «Низовский», «Сальск» (Центральный), «Кучур-Да», формируемая по ул. Чкалова, ул. Крымского, ул. Дзержинского и ул. Суворова.

К магистральным улицам районного значения отнесены следующие:

  - ул. Кошевого – ул. Ильичёва в планировочном районе «Заречный»;

  - в планировочных районах «Низовский», «Сальск» (Центральный) и «Кучур-Да», это связующие их магистрали: по ул. Одесская – ул. Ломоносова – ул. Чайковского, по ул. Свободы до ул. Столбовой и от ул. Столбовой по ул. Краснодонцев, далее – до объездной автодороги; кроме этого, это улицы поперечных по отношению к вышеперечисленным магистралям: по ул. Тельмана, по ул. Пархоменко и пер. Брянскому, по ул. Думенко, по ул. Столбовой, по ул. Кутузова и по ул. Ушакова;

  - в планировочном районе «Капустино» такими улицами определены существующие ул. Кавказская – ул. Донецкая, ул. Верхняя, ул. Аэродромная, а также ул. Тихорецкая и её продолжение на территории новой жилой застройки;

  - в планировочном районе «Новосальск» это ул. Станиславского, ул. Дорожная и продолжение ул. Карла Маркса до пересечения с объездной автодорогой.

Все прочие существующие и проектируемые улицы отнесены к категории жилых улиц и проездов.

Генеральным планом предусматривается устройство объездной автомобильной трассы, которая обеспечит исключение движения транзитного грузового и легкового автотранспорта по направлениям: г. Ростов-на-Дону – ст. Тихорецкая – г. Городовиковск – г. Яшалта – г. Волгоград. Траектория дороги предусматривается от транспортной развязки въезда в город с западной стороны, далее – по южной его границе и по восточному обходу промышленной зоны с выходом на автотрассу «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград».

Главной пешеходной улицей городского поселения является ул. Ленина, сохраняемая на расчётный срок пешеходной с реконструкцией и дополнительным благоустройством.

3.9.3. Транспортные сооружения.

Движение транспорта в городском поселении по магистралям общегородского и районного значения на перспективу предусматривается по принципу непрерывного саморегулируемого движения. Анализ транспортных потоков в узлах пересечений магистралей в час «пик» показал, что все они внутри городского поселения могут быть решены в одном уровне.

В зависимости от характера движения транспорта в узла, пересечения запроектированы либо по типу кольцевых саморегулируемых площадей, либо отнесённых левых поворотов.

Необходимость в строительстве развязок в разных уровнях возникла на пересечении магистральных улиц с железной дорогой. Так, для создания непрерывного движения на кольцевой магистрали общегородского значения на пересечениях улиц Димитрова – Островского и Свободы с железной дорогой реализовано строительство транспортной развязки в двух уровнях с полной развязкой транспортных потоков.

Пересечения с железной дорогой в разных уровнях предусматриваются на пересечении обходной дороги с путями Тихорецкого, Батайского и Волгоградского направлений.

Проектируется прямая транспортная связь планировочного района «Капустино» с планировочным районом «Низовский» путём прокола под железной дорогой.

Проектом предусмотрено устройство транспортной развязки в разных уровнях в месте примыкания обходной автодороги к автомагистрали «г. Ростов-на-Дону – г. Волгоград».

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов проект предусматривает строительство внеуличных пешеходных переходов в местах кольцевых площадей.

Для организации движения пешеходов в направлении мест приложения труда, расположенных в зоне пешеходной доступности за железнодорожной линией, необходимо создание в определённых местах пешеходных наземных переходов.

На расчётный срок необходимо устройство путепроводов: в створе продолжения проектируемой объездной магистрали в северо-восточной части города через реку Средний Егорлык, а также в западной части города на пересечении обходной автомагистрали и реки Средний Егорлык.

По два путепровода предусматривается при пересечении магистралей общегородского и районного значения балок Рыбасова и Капустина.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего пешеходного моста, с устройством перекрытия через железнодорожные пути в районе вокзала с устройством подъёмников для инвалидов.

Предусмотрена реконструкция мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии в створе ул. Кавказской, ул. Колхозной, ул. Тихорецкой, пер. Газетный, ул. Суворова и ул. Новостройки. Габариты проезжих частей новых путепроводов, тоннелей, мостов должны быть приняты в соответствии с шириной проезжих частей подходящих к ним городских магистралей и дорог.

3.9.4. Городской пассажирский автотранспорт.

Все существующие маршруты в основном сохраняются, при этом в связи с классификацией магистралей часть маршрутов организована односторонним движением транспорта. Основная часть маршрутов организована по магистралям общегородского значения и районного значения. Дополнительными маршрутами предусмотрено движение автобусов в направлении по ул. Одесской, по северной части планировочного района «Заречный», по ул. Чайковского, по ул. Новостройка, по ул. Магистральной, ул. Кавалерийской с охватом промышленной зоны, а также удлинения маршрута № 4 с охватом кварталов новой жилой застройки. Общая протяжённость новой части маршрутов составит до 31,55 км.

Проектом предлагается также продление маршрутов пассажирского автотранспорта вглубь новой жилой застройки, по мере освоения участков. Использование пассажирского автотранспорта малой вместимости позволит организовать более оперативное движение по маршрутам, а также обеспечит пропускную способность существующих улиц и их проезжих частей. Генеральным планом определены места остановочных пунктов. Общая протяжённость сети городских автобусных маршрутов составит 68,25 км.

3.10. Инженерная подготовка территории.

В комплекс работ по инженерной подготовке территории входят следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока и организация ливнестоков;

- благоустройство балок;

- благоустройство береговой полосы реки Средний Егорлык и берегоукрепление;

- понижение уровня грунтовых вод;

- рекультивация и уположивание склонов глиняного карьера;

- подсыпки территории в местах устройства рекреационных зон.

3.11. Развитие инженерной инфраструктуры.

3.11.1. Водоснабжение.

Генеральным планом Сальского городского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения городской территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территории Сальского городского поселения с организацией зон их санитарной охраны, а также реконструкция сооружений водозабора;

- развитие водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Проектом установлена необходимость проведения мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий;

- технологические производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- полив территории, зелёных насаждений;

- противопожарные мероприятия.

Суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии 36 066 м3/сутки.

Источником водоснабжения застройки городского поселения приняты разведанные запасы подземных вод конкско-карганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных Сальского и Новосальского месторождений с утверждёнными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс. м3/сутки соответственно.

Кроме этого, разведано «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс. м3/сутки, расположенное в 16 км от населённого пункта.

3.11.2. Водоотведения.

Генеральным планом решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Развитие и реконструкция сложившейся системы водоотведения может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с реконструкцией единых канализационных очистных сооружений, расположенных в северо-восточной части поселения. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населённого пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по сборным бассейнам города и, далее, напорными коллекторами на действующие и реконструируемые очистные сооружения биологического типа. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий различной мощности. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по существующему рельефу с последующим выпуском в прилегающие балки (решается на следующей стадии проектирования);

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые на площадках, объединяющих несколько предприятий. Подключение КНС предусмотрено напорными коллекторами, трассы которых размещаются вдоль основных автотрасс. Дальнейший сброс предполагается также на очистные сооружения канализации (ОСК) Сальского городского поселения;

- строительство системы ливневой канализации по проезжим частям жилой застройки и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения;

- строительство системы дождевой канализации селитебной зоны, предусматриваемой с учётом рельефных условий, сложившихся водосборных участков, которые сформированы водоразделами в направлении р. Средний Егорлык и водосбором в балки. Формируемая система дождевой канализации будет как закрытой, по трубопроводам с приёмными водосборными решётками, так и открытой – по ж/б лоткам вдоль улично-дорожной сети (в основном – в существующей части села). Далее, стоки по дождевым коллекторам вдоль балок будут поступать на очистные сооружения, размещаемые в низовьях балок и после очистки выпускаться в р. Средний Егорлык.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Существующие канализационные очистные сооружения предусматриваются к радикальной реконструкции с переходом на новые технологии очистки стоков закрытым способом. Таким образом, после проведения реконструкции очистные сооружения будут иметь возможность принять расчётный расход - 34 100 м3/сутки.

3.11.3. Санитарная очистка территории.

В комплекс санитарной очистки существующей и проектируемой территории Сальского городского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО. Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твёрдого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов. Полигон твердых бытовых отходов запроектирован в Буденновском сельском поселении, площадью 31,1 га. Кроме Сальского городского поселения на данный полигон ТБО отходы мусора будет свозить Буденновское и Гигантовское сельские поселения.

Существующая несанкционированная свалка мусора общей площадью 8,5 га, расположенная у южной границы населенного пункта подлежит закрытию и рекультивации территории, на которой она расположена.

Генеральным планом предусматривается на II этапе расчётного срока строительство мусороперерабатывающего завода, который помимо сортировки и переработки отходов будет выпускать на основе вторсырья строительные материалы, продукцию хозяйственно-бытового назначения, фильтропласты, нетканые материалы, агломерат, гранулят, полимерную плёнку, трубы, туалетную бумагу, биогумус, товарный компост.

3.11.4. Теплоснабжение.

Проектными решениями генерального плана установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ. Проектируемая среднеэтажная и многоэтажная многоквартирная жилая застройка будет обеспечена теплоснабжением и горячей водой за счёт предлагаемых к строительству микрорайонных блочно-модульных котельных на газовом топливе. При этом не исключено применение крышных и пристроенных котельных.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения, размещаемые в микрорайонах многоэтажной жилой застройки, будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

В соответствии с решениями генерального плана, все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

3.11.5. Газоснабжение.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Сальского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и промышленных предприятий.

Схема газоснабжения города решена, исходя из градостроительных решений, а также расположения ГРС, ГРП, промышленных и сельскохозяйственных объектов, по схеме газоснабжения.

Распределение газа по городу проектируется по 2-х ступенчатой системе:

- первая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПк.;

- вторая ступень – газопроводы низкого давления до 300 ДаПа.

Схема газопровода высокого давления принята тупиковая. Газопроводами среднего давления подключаются блочно-модульные котельные и ГРПШ.

Схема газопровода низкого давления принята кольцевая и тупиковая. Газопроводам низкого давления подключаются: жилые дома, коммунально-бытовые предприятия. Схемой газоснабжения предусматривается строительство 7 новых ГРПШ.

3.11.6. Электроснабжение.

Генеральным планом предусмотрено электропотребление жилых и общественных зданий, промышленных предприятий и предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствии с расчётные нагрузки на проектный срок с выделением I очереди.

. Источником покрытия ожидаемых электрических нагрузок 155,13 МВт является Ростовская энергосистема.

Электроснабжение на I этап расчётного срока и II этап расчётного срока будет осуществляться по действующей схеме: от существующей подстанции 220/110/35 кВ «Сальская», которая в свою очередь запитана от ЛЭП 220 кВ от подстанции «Тихорецкая» и имеет связь по ЛЭП 110 кВ с другими подстанциями.

Все подстанции предусмотрены к реконструкции с заменой трансформаторов на более мощные.

В основу проектируемой питающей сети 10 кВ положена двухзвенная схема с сооружением распределительных пунктов, а также однозвенная схема с подключением распределительных сетей непосредственно к шинам 10 кВ центров питания.

Существующие распределительные пункты реконструируются.

Необходимость сооружения дополнительных РП в городе обусловлена уменьшением расхода кабелей по сравнению с вариантом присоединения распределительной сети непосредственно к центральному пункту.

При установленной суммарной нагрузке на расчётный срок 155,13 МВт распределительная сеть 10 кВ исходя из условия допустимых отклонений напряжения должна состоять из множества линий, присоединяемых к РУ 10 кВ подстанций, однако в условиях городской застройки прокладка значительного количества кабелей от подстанции глубокого ввода затруднена. Вместе с тем наличие в городе 4-5 подстанций глубокого ввода позволяет присоединить часть распределительной сети непосредственно к РУ 10 кВ.

Распределительные сети 10 кВ рекомендуется выполнить по петлевой схеме, при которой все линии связаны друг с другом рядом разомкнутых линий (перемычек). При такой схеме, в случае необходимости, любая из линий полностью или частично может быть переключена на питание от смежной линии с помощью выключателей нагрузки, установленных на вводах в каждый ТП.

ТП закрытого типа рекомендуются для установки в центральной части городского поселения. ТП проходного типа – на резервируемых перемычках и комплектные тупиковые – на окраинах городского поселения.

3.11.7. Сети связи.

В соответствии с нормами телефонной плотности количество телефонов на      1 000 жителей должно составить 350 номеров, при этом абонентская ёмкость, необходимая для телефонизации города составляет 42 000 номеров

Телефонизацию Сальского городского поселения частично предполагается обеспечить от существующей АТС при условии расширения её до 15 000 номеров, и от проектируемой АТС на 30 000 номеров, предусмотренную к строительству.

При строительстве линейных сооружений и реконструкции существующих, необходимо предусмотреть соединительные межрайонные линии, заказно-соединительные линии к МТС, магистральные линии от проектируемых ПТС к распределительным шкафам. Для повышения гибкости кабельной сети отдельные распределительные шкафы необходимо соединить кабелями межшкафной связи. Линейные сооружения ГТС предусмотрено выполнить кабелями с прокладкой их в телефонной канализации.

Ёмкость телефонных кабелей должна включать в себя абонентские линии индивидуального и коллективного пользования, линии прямой телефонной связи, служебного пользования, прочие провода для дистанционного управления, передачи программ проводного вещания и других видов связи, кроме телевидения.

Помимо телефонной фиксированной (стационарной) связи генеральным планом предусмотрены следующие услуги: услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов городского поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от городской сети радиотрансляции.

3.12. Мероприятия по охране историко-культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), регионального значения, расположенных на территории Сальского городского поселения

| №№ | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без адреса | Памятник И.О. Коломийцеву – первому послу РСФСР в Иране, погибшему в 1919 г. | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.92 № 301 |
| 2 | Без адреса | Памятник В.К. Нечитайло – народному художнику РСФСР | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.92 № 301 |
| 3 | Центральная пл. | Памятник В.И. Ленину | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.92 № 301 |
| 4 | ул. Свободы | Мемориальная плита на могиле И.О. Коломийцева – первого посла РСФСР в Иране | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.92 № 301 |

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22. 10. 2004  № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

## В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

3.13. Основные технико-экономические показатели

генерального плана Сальского городского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | I этап расчетного срока 2019 г. | II этап расчетного срока 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га | 4829,0 | 5205,0 | 5205,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 1309,2 | 1762,6 | 1762,6 |
|  | из них: | га |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка и 4-5 этажная застройка; | - “ - | 31,4 | 78,4 | 78,4 |
|  | малоэтажная застройка усадебного типа; | - “ - | 1271,4 | 1677,8 | 1677,8 |
|  | малоэтажная застройка с приквартирными земельными участками; | - “ - | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | общественно-деловых зон; | - “ - | 106,3 | 157,0 | 157,0 |
|  | производственных зон; | - “ - | 399,0 | 434,8 | 434,8 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - “ - | 60,4 | 87,5 | 87,5 |
|  | рекреационных зон; | - “ - | - | 614,9 | 614,9 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - “ - | 950,2 | 493,7 | 493,7 |
|  | зон специального назначения; | - “ - | 2,3 | 438,8 | 438,8 |
|  | режимных зон; | - “ - | - | - | - |
|  | иных зон (водные пространства) | - “ - | 206,4 | 210,3 | 210,3 |
| 1.2. | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования, |  | 337,6 | 550,0 | 550,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования; | - “ - | 34,7 | 94,1 | 94,1 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади; | - “ - | 302,9 | 455,9 | 455,9 |
| 1.3. | Из общей площади земель городского, сельского поселения, территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т. п.) | га | 92,1 | 46,0 | - |
| 1.4. | Из общей площади земель городского поселения, территории резерва для развития поселения. | - “ - | 266,2 | 356,2 | 447,1 |
| 1.5. | Из общего количества земель городского поселения: |  |  |  |  |
|  | земли муниципальной собственности; | - “ - | } 4829,0 | }5205,0 | } 5205,0 |
|  | земли частной собственности | - “ - |  |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 60 955 | 69 600 | 89 700 |
|  | в том числе собственно города | - “ - | 60 955 | 69 600 | 89 700 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |  |
|  | прирост | - “ - | 663 | - | - |
|  | убыль | - “ - | 1049 | 90 | - |
| 2.3. | Показатели миграции населения | - “ - |  |  |  |
|  | прирост | - “ - | 365 | 180 | 180 |
|  | убыль | - “ - | - | - | - |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел./% | 60955/100 | 69600/100 | 89700/100 |
|  | дети до 15 лет | - “ - | 10055/16,5 | ( | ( |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16-54 лет) | - “ - | 37105/60,9 | ( | ( |
|  | население старше трудоспособного возраста | - “ - | 13795/22,6 | ( | ( |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего, | тыс.чел. | 21,0/56,6 | 26,7/62,5 | 32,5/68,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в материальной сфере, | тыс.чел./% от численности занятого населения | 11,2/30,1 | 12,7/30,0 | 14,2/29,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность; | - “ - | 6,0/16,1 | 6,5/15,2 | 7,0/14,7 |
|  | строительство; | - “ - | 2,0/5,4 | 2,2/5,35 | 2,5/5,3 |
|  | транспорт и связь | - “ - | 2,0/5,4 | 2,5/5,85 | 3,0/6,3 |
|  | сельское и лесное хозяйство; | - “ - | 1,2/3,2 | 1,4/3,4 | 1,7/3,6 |
|  | здравоохранение, образование, культура, наука и пр.; | - “ - | 4,3/11,5 | 5,5/12,9 | 6,8/14,3 |
|  | прочие; | - “ - | 1,0/2,7 | 1,2/2,9 | 1,5/3,2 |
|  | в обслуживающей сфере | - “ - | 4,5/12,1 | 7,2/16,55 | 10,0/21,1 |
| 2.6. | Число семей и одиноких жителей – всего | единиц | ( | 23 200 | 29 900 |
| 2.7. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс.чел. | - | ( | ( |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общей площади квартир | 2557,1 | 2795,0 | 3482,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 421,9/16,5 | ( | ( |
|  | частной собственности | - “ - | 2135,2/83,5 | 2795/100 | 3482,7/100 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах; | - “ - | 90,2/3,5 | }428,0/15,3 | }560,4/16,1 |
|  | 4-5 этажных домах; | - “ - | 244,6/9,6 |  |  |
|  | в малоэтажных домах; | - “ - | 2222,3/86,9 | 2367/84,7 | 2922,3/83,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | - “ - | 54,5/2,1 | 45,8/1,7 | 45,8/1,3 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - “ - | 2167,8/84,8 | 2321,2/83 | 2876,5/82,6 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | - “ - | 8,7/0,3 | ( | ( |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - “ - | 8,7/0,3 | ( | ( |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего: | - “ - | - | 27,0/0,97 | 40,0/1,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | - “ - | - | ( | ( |
|  | частной собственности | - “ - | - | 27,0/0,97 | 40,0/1,15 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | - | 8,7/0,31 | - |
|  | реконструкции | - “ - | - | 18,3/0,66 | 40,0/1,15 |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - “ - | - | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 2557,0 | 2468,0 | 2428,0 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего | - “ - | ( | 327,0 | 727,7 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | - “ - | ( | 226,0 | 509,5 |
|  | их них: | - “ - |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - “ - | ( | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - “ - | ( | 226,0 | 509,5 |
|  | 4-5 этажное | - “ - | ( | } 101,0 | }218,2 |
|  | многоэтажное | - “ - | ( |  |  |
| 3.9. | Обеспеченность жилищного фонда | % общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | канализацией | - “ - | ( | 100 | 100 |
|  | электроплитами | - “ - | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | газовыми плитами | - “ - | ( | 99,97 | 99,98 |
|  | теплом | - “ - | ( | 100 | 100 |
|  | горячей водой | - “ - | ( | 100 | 100 |
| 3.10. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 37,0 | 38,0 | 38,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 2150 | 2600 | 3050 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | - “ - | 6560 | 7810 | 9060 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 3275 | 3275 | 3500 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | 581 | 581 | 600 |
| 4.5. | Больницы, всего | коек | 1037 | 1070 | 1070 |
| 4.6. | Поликлиники, всего | посещений в смену | 2247 | 2300 | 2300 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 13570 | 23570 | 33570 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 1000 | 2300 | 3600 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 250 | 350 | 450 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства | посетит. | 2300 | 6430 | 10560 |
| 4.11. | Физкультурно-спортивные сооружения, всего | м2 площади спортзала | 15000 | 16200 | 17450 |
| 4.12. | Учреждения социального обеспечения, всего | объект | 5 | 5 | 5 |
| 4.13. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансо-вые учреждения | объект | 20 | 20 | 25 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 39,9 | 45,0 | 68,25 |
| 5.2. | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 46,7 | 78,2 | 109,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральных улиц общегородского значения; | - “ - | 25,6 | 40,0 | 53,9 |
|  | магистральных улиц районного значения | - “ - | 21,1 | 38,2 | 55,3 |
| 5.3. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 2 | 3 | 5 |
| 5.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | ( | 220 | 308 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 6,384 | 26,499 | 36,066 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды; | - “ - | 4,697 | 20,384 | 27,743 |
|  | на производственные нужды | - “ - | 0,485 | 6,115 | 8,323 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - “ - | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 128,6 | 266 | 280,0 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - “ - | 128,6 | 266 | 280,0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | ( | 26,0 | 34,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | - “ - | ( | 19,99 | 26,4 |
|  | производственные сточные воды | - “ - | ( | 6,01 | 7,7 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | - “ - | 6,3 | 26,0 | 35,0 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 56,0 | ( | ( |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии - всего | тыс. кВт/ч | ( | 171 300 | 264 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды; | - “ - | ( | 90 000 | 120 000 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 72 140 | 140 695 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | ( | 900 | 1350 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Электроподстанция «Сальская» 220/110/35 кВ |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | МВт | ( | 162,0 | 208,357 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 110,0 | 138,577 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | - “ - | ( | 162,0 | 210,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - “ - | - | - | - |
|  | районные квартальные котельные | - “ - | - | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | ( | 162,0 | 210,0 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 55 | ( | ( |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | ( | 100% | 100% |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | ( | 223,167 | 260,905 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 219,087 | 252,577 |
|  | на производственные нужды | - “ - | ( | 4,080 | 8,328 |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | - “ - | Магистральный газопровод |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | ( | ( | ( |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100% | 100% | 100% |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | ( | 100 | 100 |
| 6.7. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | площадь | га | - | 24,0 | 45,0 |
|  | протяженность защитных сооружений | км | - | 7,70 | 15,5 |
|  | устройство береговых подпорных стенок | км | - | 7,7 | 15,5 |
| 6.7.2. | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории: |  |  |  |  |
|  | укрепление склонов балок | га | ( | 35,0 | 70,0 |
| 6.8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | ( | 20,880 | 26,910 |
| 6.8.2. | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - | 1/70,0 |
| 6.8.3. | Общая площадь свалок, | га | ( | - | - |
|  | в том числе стихийных | - “ - | 8,5 | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 28,1 | 28,1 | 49,7 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1. | Рекультивация нарушенных территорий | га | 70,0 | 35,0 | - |
| 8.2. | Территории неблагополучные в экологическом отношении | - “ - | 185,0 | 90,0 | - |
| 8.3. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - “ - | 23 | 220,0 | 438,8 |