Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Сальского городского поселения

от  08.11.2012 г. № 25

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Сальского городского  поселения

Сальского района Ростовской области

на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Содержание программного документа развития систем коммунальной инфраструктуры  Сальского городского поселения на 2012-2015

с перспективой до 2030 года.

| № п/п | Наименование раздела | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы |  |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения |  |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 2.2 | Теплоснабжение |  |
| 2.3 | Электроснабжение |  |
| 2.4 | Газоснабжение |  |
| 2.5 | Сбор и утилизация ТБО |  |
| 2.6 | Анализ состояния установки приборов учета и энергоресусо- сбережения у потребителей. |  |
| 3 | Перспективы развития Сальского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения |  |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения |  |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности |  |
| 3.4 | Прогноз развития застройки Сальского городского поселения |  |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
| 5.1 | -программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении |  |
| 5.2 | -программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| 5.3 | -программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| 5.4 | -программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| 5. 5 | -программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО |  |
| 5.6 | - программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |
| 7. | Управление программой |  |

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Сальского городского поселения  на 2012-2015  с перспективой до 2030 года.

| Наименование Программы | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения на 2012-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р. |
| Заказчик Программы | Администрация Сальского городского поселения |
| Разработчик Программы | Сектор жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сальского городского поселения (далее – сектор ЖКХ) |
| Исполнители мероприятий Программы | все структурные подразделения администрации Сальского городского поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цель Программы | обеспечение устойчивого развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки. |
| Задачи Программы | разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; создание основы для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры; модернизация систем коммунальной инфраструктуры достижение доступности коммунальных услуг для потребителей на всем периоде действия Программы; реализация генерального плана Сальского городского поселения и других документов территориального планирования; обеспечение нормативной экологической безопасности населения; повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставления коммунальных услуг |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2030 годы Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012-2015 годы; 2 этап: 2015 – 2030 годы. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса; -сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; - доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса); - эффективность деятельности организации коммунального комплекса. ?) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования составляет 817,96 млн. руб., в том числе: по системам водоснабжения водоотведения, всего-422,366 - по системам водоснабжения, всего 92,2 млн. руб., - по системам водоотведения, всего 323,28 млн. руб., - на подключение к системам всего 6,886 млн. руб. в том числе: I этап развития - 135,666 млн. руб., II этап развития - 286,7 млн. руб., - теплоснабжение, всего 226,89 млн. руб., - газификация, всего 9,8 млн. руб., -электроснабжения, всего 29,76 млн. руб. - антитеррористические мероприятия – 22,9 млн. руб |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Сальского городского поселения контроль за реализацией Программы осуществляет путем проведения мониторинга. Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения

  - Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время  услуги по водоснабжению на территории  Сальского городского поселения  оказывают:  пять  организаций: ОАО «Водоканал», ООО «Водоснабжение», Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок), ООО «Коммунальщик» и ОАО "Ремонтно-Эксплуатационное Управление" филиал "Ростовский").

По водоотведению: ОАО «Водоканал», Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок).

Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения и водоотведения: населением и организациями города.

Расчеты с организациями за предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур, расчеты с населением осуществляются за расчетный период времени, на основании приборов учета и нормативов водопотребления и водоотведения.

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения и водоотведения  от ОАО «Водоканал».

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал»   использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений.

Водоснабжение

Источником  водоснабжения застройки Сальского городского поселения являются  разведанные запасы подземных вод конкско-каррганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных  Сальского и Новосальского месторождений с утвержденными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс.м3/сутки соответственно.

Кроме этого, разведано  «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс.м3/сутки, расположенного в 16 км от населенно пункта.

Новосальское месторождение в настоящее время зарезервировано,  водоснабжение осуществляется в основном от Сальских водозаборных сооружений, расположенных в 3 км. от города, в районе х. Бровки.

Конкско-караганский водоносный горизонт характеризуется значительной и  выдержанной мощностью, высокими фильтрационными свойствами.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ по показателям сухого осадка, нитратов, аммиака, фенолов. Сероводород содержится до 0,41 г/л.  Однако, учитывая отсутствие других более качественных источников воды, согласовано использование для централизованного водоснабжения. Надежность источника воды подтверждена многолетним опытом эксплуатации его на территории города Сальска (горизонт эксплуатируется с 1913 года).

Система водоснабжения принята с двумя подъемами. 1-й подъем- на площадке водозабора в районе х. Бровки. Водопроводные сооружения 11-го подъема расположены севернее площадки водозабора, на отдельном участке.

На перспективу принята система водоснабжения с двухсторонним питанием- вторе со стороны зарезервированного водозабора, расположенного в планировочном районе «Новосальск».

Схема водоснабжения: вода от скважин с помощью насосов 1-го подъема подается двумя водоводами в сборные резервуары при насосной станции 11-го подъема, затем насосной станцией 11-го подъема по двум водоводам диаметром 500мм вода подается в разводящую сеть города. Обезораживание воды осуществляется жидким хлором.

Водозаборный узел состоит из эксплуатационных скважин и насосных станций 1-го подъема.

Общая глубина скважин  125-140м.

Водоносный горизонт напорный со статическим уровнем порядка 17-20м и

25-28 м.

Насосные станции 1-го подъема оборудованы насосами производительностью 50-75 м3/час, высотой 72-56м.

Площадка насосной 11-го подъема расположена севернее площадки водозабора на расстоянии 400м и занимает площадь 3 га.

Насосная станция 11-го подъема оборудована насосами производительностью 540м3/час, высотой подъема 94-78м. На территории насосной станции находятся 3 резервуара по 2 тыс. м3 каждый, хлораторные и вспомогательные сооружения.

Расходы на 1-ую очередь  расчетного срока полностью обеспечиваются Сальским водозабором.

Необходимое количество питьевой воды на 11-ой период расчетного

срока будет обеспечено за счёт включения в систему водообеспечения городского поселения Новосальского водозабора.

При этом, все существующие водозаборные скважины, расположенные по городской территории, подлежат тампонажу.

Схема подачи воды в город Сальск сохраняется, с закольцовкой сетей от Новосальского водозабора.

Основной производственной деятельностью ОАО «Водоканал» является:

* Подъем воды из подземного горизонта и транспортировка ее потребителям г. Сальск;

* Сбор и очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод г. Сальск.

* Эксплуатация и техническое обслуживание сооружений, сетей водопровода и канализации

Для выполнения этих функций  ОАО «Водоканал» располагает комплексом специальных гидротехнических сооружений  и технологических процессов в составе систем водоснабжения и канализации.

Система водоснабжения

Для снабжения потребителей г. Сальска водой  в качестве источника

водоснабжения используется подземный горизонт водозаборов расположенных на окраине х. Бровки и  водозабор района Заречный а также ряд арт. скважин расположенных  в черте города: микрорайоне Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города . Водозаборные сооружения находятся на балансе ОАО «Водоканал». Общее количество артезианских скважин 31. Годовая величина подъема воды за 2005 год  составляет 3515,5 тыс м3.

Перечень водозаборов и скважин:

* Водозабор х. Бровки

Включает в себя 13 скважин:

№ 3.4.6.8.11.12.14.15.16.17.18. 5.13

* Водозабор «Заречный»

Содержит 2 скважины. В работе  скважины № 1, № 3

Резервуар чистой воды объемом 500 м3

* Микрорайон «Кучур-да»

№№ 7. 9, 9 а – ул. Кутузова

№ 8 а – ул. Новостройка

№ 8 – ул. Халтурина

№ 1 – ул. Трудовая

на скв.№7 установлен водомер

Микрорайон Ново-Сальска

Расположены 2 скважины

№ 3 – ул. Победы – установлен водомер

№ 4 – ул. Семашко

* Микрорайон «Капустино»

Расположено 3 скважины

№№ 11,12 – ул. Целинная

№ 13 – ул. Лесная

* Центральная часть города

Количество скважин 4

№№ 5,5 «А» – городской парк (старый и новый) установлены водомеры

№ 6 – пер. Коммунальный

№ 10 – ул. Крымского

№ 2 –  База ОАО «Водоканал» , ул. Кирова

резервуар чистой воды объемом 200 м3

1. Принятая расчетная схема водозабора х. Бровки:

Количество скважин – 13, размещение скважин – площадное, в шахматном порядке, в три ряда с расстоянием между скважинами 150-200 м и расстоянием между рядами 150 м.

Согласно расчетной схемы в первом ряду располагается 4 скважины , во втором ряду 4 скважины, в третьем ряду 5 скважин. Дебит одной скважины составляет 1250 м3/сут.

Конструкция скважин состоит :

Из обсадных колонн диаметром 273-425 мм, фильтровые колонны диаметром 127, 168 и 219 мм, установленные вплотную к обсадным. Фильтры сетчатые и керамические. Скважины оборудованы погружными электронасосами марки ЭЦВ 6-16 *110, ЭЦВ 8-65-11-, ЭЦВ 10-63-110, ЭЦВ 6-16-110.

По качеству воды пресные, величина минерализации 980-1028 мг/дм3. Вода из всех скважин собирается на насосной станции 2-го подъема в двух резервуарах объемом по 2000 м3.

Насосная станция  2-го подъема включает в себя :

* Машинный зал размером 26 * 12 (м), с двумя насосами марки 200, Д 90, производительностью 630 м3/час

* Хлораторную без оборудования

* Склад хлора на 200 баллонов, размером 6м * 18 м

* Навес  для отработанных баллонов из под хлора ( на 300 штук), размером 4 * 12 м.

Вода из 13 артезианских скважин по двум водоводам из стальных труб диаметром 500 мм подается в два резервуара  чистой воды емк. 2000 м3, каждый .  Одним центробежным насосом подается в разводящие сети города. Подача воды питьевого качества составляет 1912,05  тыс.м3 за год.

2. Принятая расчетная  схема водозабора «Заречный»

Количество скважин – 2 , размещение скважин – площадное, водозабор включает также  резервуар чистой воды емк. 500 м3

Конструкция скважин типовая. Скважины оборудованы насосами погружными марки ЭВЦ 8-16-110.

По качеству вода соответствует ГОСТ. Вода из скважины собирается в резервуар  объемом 500 м3, и подается в водопроводную сеть.

Подача воды питьевого качества составляет 54,1 т.м3 .

3. Водозаборые сооружения микрорайона «Кучур-Да»

На территории  микрорайона находится 6 скв. 7, 9, 9 а  ул. Кутузова , скв 8 ул.Халтурина, скв 8 а ул. Новостройка, скв 1 по ул. Трудовой   Конструкция скважин типовая, оборудованы насосами ЭЦВ 8-65-110, ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ-8-16-140, ЭЦВ 10-65-100.

Подача воды питьевого качества составляет 538,298 т.м3/

4. Водозаборные сооружения Ново- Сальска

Объединяют  2 артезианские скважины, подающие воду  непосредственно в разводящую сеть. Конструкция скважин типовая , оборудованы скважины погружными  насосами : скв № 3 – ЭЦВ 10-65-110, скв № 4 – ЭЦВ 6-10-140.Подача воды составляет 233,7 т.м3.

5. Водозаборные сооружения микрорайона  Капустино

Объединяют  3 арт скважины, 2 расположены по ул. Целинная, одна по ул. Авторотовская-Лесная.

Все скважины подают воду в разводящую сеть. Подача воды питьевого качества составляет 46,163 т.м3.

Конструкция скважин типовая, оборудованы скважины насосами скв. № 11 ЭЦВ 10-63-110, скв № 13 ЭЦВ8-25-100,ЭЦВ 6-10-140

6. Водозаборные сооружения Центра города объединяют 4 арт. скважины:

2 скважины  расположены в городском парке, по пер. Коммунальный – одна скважина, одна скв по ул. Крымского. Проектный дебит скважины № 5 – 20 м3/час, № 5 а- 60 м3/час. Скважина № 6 по пер. Коммунальный  имеет проектный дебит – 20 м3/час. Конструкция скважин типовая. По качеству вода соответствует ГОСТу. Вода из скважин подается в систему водоснабжения.

Скважины оборудованы  насосами погружными скв № 5 ЭЦВ 6-16-110, скв № 5 а -  ЭЦВ 8-65-110, скв. № 6 ЭЦВ 6-16-110  № 10 – ЭЦВ 8 –25-150.Подача воды составляет 401,019 т.м3.

7. Водозаборные сооружения центральной базы

Объединяют 1 арт. скважины  №№ 2. Проектный дебит скважин 1250 м3/сут. Подача воды питьевого качества составляет  154,366 т. м3. Конструкция скважин типовая. Вода по качеству  соответствует ГОСТу

Вода из скважины собирается  в резервуар объемом 200 м3, подается потребителю центробежным насосом. Скважины  оборудованы  погружными насосами скв № 2 ЭЦВ 10-63-110.

По двум водоводам вода с городского водозабора  х. Бровки  д-500 мм подается  1-й ниткой до ул. Ленина – Дзержинского, 2-й ниткой водовода вода подается в м/р Новосальск до завода КПО. С водоводами в единую систему включены разводящие уличные сети, которые в большей части закольцованы. Протяженность водопроводных сетей составляет 259,3 км, количество водоразборных контрольных колонок 39 шт.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Новые прокладываются в существующих и проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят из условия подачи воды в 9-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети через каждые 1500 м.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто - кольцевыми.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб 0 110 - 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей - 1,8 м до верха трубы.

Магистральные сети каждой обслуживаемой зоны имеют между собой перемычки, образуя единую систему водоснабжения города с водопотреблением от двух источников водоснабжения.

Удельная аварийность на сетях водопровода в 2011 году составила 2,4 аварии на 1 км и по сравнению с 2008  годом  выросла в 1,2 раза.

Распределение полезного отпуска воды по категориям потребителей

| Показатели | Объем, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Водопотребление, всего в том числе: (производственные нужды водоснабжающих предприятий, потери в разводящих сетях) | 16830 |
| - предприятия и организации | 9648,43 |
| - население | 7181,57 |

В 252 многоквартирных домах  установлены приборы учета

-    по холодному водоснабжению -  91%  от общего числа жителей;

Население проживающие в индивидуально-определенных зданиях  обеспечено приборами учета    по холодному водоснабжению -  72%  от общего числа (40225чел.).

Водоснабжающие предприятия  имеет лицензии на право пользования недрами РСТ 01180 ВЭ с целю добычи подземных вод хозяйственно-питьевого назначения (срок действия – до 31.12.2029)

В 2012  году с целью снижения затрат на энергоносители на предприятиях ВКХ проводится энергетическое обследование.

## Инженерная система водоотведения и очистки сточных вод

включает в себя:

* Самотечные канализационные коллекторы О-150-500 мм  протяженностью 28,6км и напорный канализационный коллектор 23,6 км -служащие для сбора  и транспортировки сточных вод к насосным станциям.

Канализационные насосные станции 8 шт, служащие для перекачки сточных вод от бассейнов канализования до главной насосной станции (ГКНС), расположенной в 3.5 км от площадки очистных сооружений.

В приемную камеру ОСК сточные воды перекачиваются по двум проложенным напорным коллекторам.

С ГКНС «Азовская» ( 1 –я нитка)  сточные воды насосами по стальному коллектору диаметром 400мм  перекачиваются в приемную камеру ОСК , от КНС «Попова» ( 2-я нитка) сточные воды насосами по стальному коллектору диаметром 300мм перекачиваются в приемную камеру ОСК.

ОСК- комплекс сооружений механической и биологической очистки сточных вод проектной мощностью 6.3 тыс. куб. м/сек. Строительство ОСК начато в 1966 году по проекту , разработанному институтом «Ростовгражданпроект», завершено в 1980 году. С 1972 года функционирует механическая  очистка сточных вод, биологическая очистка из-за конструкторских и строительных недоработок введена в  эксплуатацию в 1984 году после реконструкции биофильтров и строительства пескоуловителя для задержания песка, выносимого из тела загрузки биофильтров.

Состав ОСК:

Решетки ручные

Песколовки горизонтальные  - 2 ед.

Двухъярусные первичные отстойники - 6 ед

Биофильтры капельные   - 6 ед

Пескоуловители    - 2 ед

Вторичные вертикальные отстойники - 2 ед

Хлораторная со складом хлора

Приемный резервуар иловой насосной станции

Иловая насосная станция

Ершовый смеситель

Песковые площадки    - 2 ед

Иловые площадки    - 5 ед.

СХЕМА РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Сточные воды поступают  на комплекс очистных сооружений  канализации (ОСК), предназначенный для очистки промышленных хозяйственно-бытовых  стоков.

Комплекс ОСК включает:

1. Механическую очистку (решетки, песколовки, двухъярусные отстойники, пескоуловители.)

2. Биологическую очистку (биофильтры, вторичные отстойники)

3. Обеззараживание очистных сточных вод (хлораторная станция, ершовый смеситель)

4. Обработку осадка ( сбраживание  в двухъярусных  отстойниках, подсушка и складирование осадка на иловых и песковых площадках).

Сточные воды от населения города  и промпредприятий по  напорным

трубопроводам  д- 300 мм и 400 мм подаются  в приемную камеру,  проходят  по лотку  через решетку, где улавливаются отбросы и поступают в песколовки предназначенные для задержания  крупных (более 0.25 мм) механических примесей минерального происхождения в виде песка, содержащихся в сточных  водах. Гидроэлеватором механические примеси – песок  перекачиваются на песковые площадки.

Из песколовок сточные воды по лоткам самотеком направляются в  двухъярусные отстойники, где продолжается механическая  очистка и

сбраживание осадка. Выпавший песок  под гидравлическим давлением  поступает в приемный  резервуар   иловой насосной станции, откуда насосами перекачивается на иловые площадки для обезвоживания  и подсушивания, а осветленные сточные воды  по лоткам  собираются в камеры  и далее поступают   на биологическую очистку.

Процесс  биологической очистки сточной жидкости  происходит  в капельных биофильтрах с естественной  и принудительной вентиляцией ( естественная вентиляция – при температуре до + 10  С, принудительная – свыше + 10  С) . Присутствующие в сточных водах органические  примеси окисляются микроорганизмами  биопленки, сорбированными на загрузке  биофильтров в присутствии кислорода  подаваемого  воздуха. В биофильтрах происходит  нитрификация аммонийных солей. В связи с допущенными конструктивными и строительными недоделками и некачественной загрузкой  биофильтров, достичь высокой  степени очистки не удалось. Для задержания вымываемого из тела  загрузки  биофильтров песка построены  пескоуловители, через которые  пропускаются сточные воды после биофильтров.

После пескоуловителей сточные воды  направляются  во вторичные отстойники, где происходит осаждение  вымытой из биофильтров  биопленки. Осадок из вторичных   отстойников поступает  в приемный резервуар  иловой насосной станции, и далее перекачивается на иловые  площадки.

Часть очищенных сточных вод  используется для технических нужд ОСК:

* Промывки песколовок

* Работы гидроэлеваторов

Для обезвоживания осадка на ОСК предусмотрены иловые  и песковые  площадки, представляющие собой распланированные участки земли.

Иловые площадки (5 ед. ) размерами 20 м х 10 м – на естественном  основании с дренажом, окруженные со всех сторон земляными валами. Песок из песколовок направляется на песковые площадки, сброженный осадок из двухъярусных отстойников и сырой осадок из вторичных отстойников – на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке до влажности 60 %.

Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или)

объекта очистки сточных вод на 01.01.2012.

Сооружения механическо-биологической  очистки

Проектная мощность: 6.3 тыс. куб. м/сек.

Фактический пропуск:	3,139 тыс. куб.м. /сек

Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоотведения

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. – всего: | 998,00 | 1020,00 | 1080,00 |
| в том числе: от населения | 912,00 | 920,00 | 956,77 |
| прочие потребители | 86,00 | 100,00 | 123,23 |

На территории Сальского городского поселения отсутствует практика применения перекрестного субсидирования  в части тарифов по холодному водоснабжению и водоотведению. Экономически обоснованные тарифы на территории Сальского городского поселения установлены  едиными для всех групп потребителей.

Уровень оплаты  за услуги холодного, горячего водоснабжения  и водоотведения  для населения проживающего на территории Сальского городского поселения установлен  -100%  постановлением  Администрации  Сальского городского поселения от 16.11.2009г. №896, от 18.11.2009г. № 916.

| № п/п | Наименование | Тариф в рублях за 1 м3, без НДС по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Водоканал" | 10,99 | 12,48 | 15,25 | 15,25 | 16,17 | 16,80 |
|  | СевероКавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | 20,98 | 21,55 | 29,93 | 29,93 | 31,73 | 31,73 |
|  | ООО "Водоснабжение" | 15,84 | 16,23 | 22,7 | 22,7 | 24,06 | 24,75 |
|  | ООО "Коммунальщик" | - | - |  | 21,00 | 22,26 | 23,13 |
|  | ОАО "Ремонтно-Эксплуатационное Управление" филиал "Ростовский" | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Водоканал" | 10,82 | 12,15 | 14,23 | 14,23 | 15,08 | 15,67 |
|  | СевероКавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | 21,33 | 21,74 | 35,63 | 35,63 | 37,35 | 37,35 |

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения  для предприятий ВКХ устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области.

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает ряд серьезных проблем:

Сети  водоснабжения, водоотведения, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют 98 % физический и моральный износ, поэтому  требуют срочной замены.

На 2012-2015 год планируется строительство наружных сетей канализации жилых домов по пер. Светлый и ул. Волгодонской  г. Сальска. Общая стоимость объекта  (цены 01.01.2011г.) составляет 22711600 рублей. Протяженность самотечного коллектора 1,125 км, протяженность напорного коллектора -0,8 км. Имеется  проектно-сметная документация (№3342009  в реестре №61-1-5-0208-10 от 05.03.2010г.).  Планируется  разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутригородских разводящих водопроводных сетей города Сальска на  общую стоимость – 3000000руб., также в плане корректировка ПСД с разделом на поэтапное строительство по проекту «Расширение и реконструкция канализации г. Сальска Ростовской области» (1-этап реконструкция существующих очистных сооружений и строительство новой канализационной насосной станции). В наличии повторное заключение экспертизы №0516200500-00-00 от01.08.2005г.- 10829036 (в базисных ценах 2001г.) Пропускная способность системы канализации -15000м3/сут. Планируется приобретение и установка оборудования по обеззараживанию воды «Хлорэфс»   на водозаборе   х. Бровки г. Сальска.

В бюджете Сальского городского поселения  запланировано финансирование строительства скважины района Заречья - 2526004руб и софинансирование областного бюджета  -411300руб.

Северо Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению

филиал ОАО "РЖД"

****Канализационные сети  находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность сетей – 20 км. По структуре материала:  88,7 % труб выполнены из  чугуна, 6,2% - из керамики, 5,1% - из асбестоцемента. Средний уровень износа канализационных сетей – 89%, при этом наиболее изношенные – чугунные трубы.

Динамика объемов оказываемых услуг населению предприятиями  ВКХ

в сфере  водоснабжения и водоотведения

| Предприятия ВКХ | факт 2009, тыс.м³ | факт 2010, тыс.м³ | факт 2011, тыс.м³ | план 2012, тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | ОАО "Водоканал" | 2535,48 | 2621,00 | 2493,00 | 2493,00 |
|  | СевероКавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | 86,30 | 93,20 | 97,273 | 97,273 |
|  | ООО "Водоснабжение» | 6,33 | 8,50 | 6,00 | 6,00 |
|  | ООО "Коммунальщик | - | - | 25,00 | 25,00 |
|  | ОАО "Ремонтно-Эксплуатационное Управление" филиал "Ростовский" | - | - | - |  |
|  | всего | 2628,11 | 2722,70 | 2621,273 | 2621,273 |
| водоотведение | ОАО "Водоканал" | 848,59 | 858,80 | 897,10 | 897,10 |
|  | СевероКавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | 63,41 | 61,20 | 59,67 | 59,67 |
|  | всего | 912,00 | 920,00 | 956,77 | 956,77 |

2.2	Теплоснабжение

Инженерная система теплоснабжения города представлена следующим образом: обеспечение теплоносителем города осуществляет Сальский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго"-"Тепловые сети", СевероКавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" (далее – ДТВУ-2), ОАО РТП "Авторемонтник", Вагонное ремонтное депо ст. Сальск ОАО "Ремонтно-Эксплуатационное Управление" филиал "Ростовский".

Предприятие - Сальский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго"-"Тепловые сети" является основным поставщиком тепловой энергии (производит, транспортирует и реализует тепловую энергию, осуществляя теплоснабжение жилых и административных зданий города).

На балансе предприятия находится 21 котельных, из которых 12 – газовых и 9  угольных.Система теплоснабжения города – закрытая.

Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой Сальский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго"-"Тепловые сети"  являются:

- население – 80%;

- бюджетные потребители – 13,0%;

- прочие потребители – 7%.

Расчеты за предоставленные услуги производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству услуг, другим условиям выполнения обязательств.

Котельные работают по температурному графику.

Теплотрассы смонтированы в двухтрубном и четырехтрубном исполнении. Износ тепловых сетей составляет более 60%.

На 2012 год планируется строительство блочно-модульной котельной школы №5 и тепловых сетей от нее по адресу ул. К.Маркса, г. Сальск, Ростовской области на сумму14774000руб.  Источник софинансирования бюджет Сальского района (794000руб).  Имеется  проектно-сметная документация ( в реестре №61-1-5-4437-08 от 24.11.2008г.) Также в плане строительство блочно-модульной котельной детского сада «Красная шапочка» и тепловых сетей от нее по адресу ул. Можайского,16 «в» г. Сальск, Ростовской области на сумму14097000руб.  Источник софинансирования бюджет Сальского района (758000руб). Имеется  проектно-сметная документация (в реестре №61-1-5-4438-08 от 24.11.2008г.)

Теплоснабжение объектов строительства по муниципальному образованию «Сальское городское поселение» планируется проводить за счёт устройства индивидуального отопления и существующих резервных мощностей котельных.

Доля поставки тепловой энергии потребителям по приборам учета составляет  62 %.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации).

Качество поставляемой  тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области. Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.12.2011 № 31/3 установлены тарифы (с НДС) на 2012 год на тепловую энергию.

Количество повреждений на сетях за последние 3 года составляет в среднем - 6 в год. Время восстановления работы в среднем составляет 10 часов.

На предприятиях реализуются   проведение энергетического обследования. в соответствии действующего законодательства  Проведение энергетического обследования позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов на предприятии.

На сегодняшний день на предприятиях имеются  технические и технологические проблемы. Физический износ тепловых сетей составляет более 60 %.

Сети гидравлически разрегулированы, так как многие элементы системы теплоснабжения не соответствуют расчетным данным (диаметры распределительных сетей) или отсутствуют совсем (дроссельные шайбы): требуется наладка гидравлического и теплового режимов тепловых сетей. На предприятиях уделяется недостаточное внимание капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов коммунальной теплоэнергетики, плановые предупредительные ремонты этих объектов почти полностью заменились восстановительными мероприятиями.

Ниже в таблице представлены cведения о  системах теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения о расходе топлива | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормир.потерь и собст. нужд (тыс.Гкал/год) | Сведения по основному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год, т.н.т/год | Нормативный расход топлива, т.н.т/год | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |  | Марки котлов | Количеств, шт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАО "Сальское РТП" | г. Сальск ул. Прямая 85 | газ | 219.6 | 418.6 | 600 | 2.88 | Е-1,0-0,9(-2шт, ДКВР-4/13 - 1шт. | 3 | 3.692 |
| МУП "Стройзаказчик" | г. Сальск ул. Дзержинского 47 | газ |  |  | 120 |  | КСВ-500 (горелка дутьевого типа)-1шт., КСВ-150 (горелка дутьевого типа) -1шт. | 2 | 0.7206 |
| НОУ ВПО "НИЭУП" | г. Сальск ул. Привокзальная 2 | газ | 2.6 | 2.7 | 6.9 | 0.02 | Котлы КСГ-31,5 (Мимакс) | 1 | 0.286 |
| МБДОУ №17 "Теремок" г. Сальска | г. Сальск, ул. Кирова, 10, детсад | газ | 14.1 | 14.8 | 20 | 0.10 | КС-ГВМ-16 (Дон-16) | 2 | 0.031 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ г. Сальска | г. Сальск, ул. Буденного, 101, спортивная школа | газ | 13.8 | 14.4 | 15 | 0.10 | КС-ГВ-31,5 (Дон-31,5) | 1 | 0.031 |
| МБОУ ДОД СЮН Сальского района | г. Сальск, ул. Юннатов, 4, станция юнных техников | газ | 7.7 | 8.1 | 9 | 0.06 | КС-ГВ-31,5 "Кебер" | 1 | 0.0302 |
| МБДОУ №2 "Василек" г. Сальск | г. Сальск | уголь | 300.7 | 320.5 | 350 | 0.09 | Универсал 5М | 2 | 0.38 |
| МБДОУ№6 "Солнышко" г. сальск | г. Сальск | уголь | 65.0 | 69.3 | 70 | 0.02 | ДОН-31,5 | 3 | 0.1 |
| МБУ "ПКиО" | г. Сальск, пер. Спортивный, 1, теплица | газ | 5.1 | 5.3 | 10 | 0.04 | КС-ГВ-12,5 | 1 | 0.0101 |
| МБУ "ПКиО" | г. Сальск, пер. Спортивный, 1, административ. здание | газ | 9.0 | 9.4 | 10 | 0.06 | КС-ГВМ-16 (Дон-16) | 1 | 0.0155 |
| Библиотека-филиал№2 | г. сальск | уголь | 15.5 | 16.5 | 20 | 0.00 | Факел-31,5 | 1 | 0.0213 |
| МБУ "ЦСОГПВиИ Сальского района" | г. Сальск, ул. Крупской, 56, администр. Здание | газ | 8.7 | 9.1 | 10 | 0.06 | КС-ГВ-25 (КС-Г-25К) "Кебер" | 2 | 0.048 |
| МБУ ЦСПОР | г. Сальск, ул. Набережная, 1, спортив. школа | газ | 18.0 | 18.8 | 20 | 0.13 | ПГ-2-1шт., КС-ГВ-31,5 (Дон-31,5)-1шт., КСУВ-40 (УГТ 41)-2шт. | 3 | 1.1037 |
| МБУЗ "ЦРБ" Сальского района | г. Сальск, ул. Буденного, 46, лаборатория СПИД | газ | 10.2 | 10.7 | 12 | 0.07 | ПГ-4-1шт., КС-ТГ-16-1шт., ВПГ-23,2-1шт. | 2 | 0.0472 |
| МБУЗ "ЦРБ" Сальского района | г. Сальск, ул. Буденного, 72, детская поликлиника | газ | 15.8 | 16.5 | 20 | 0.11 | КСУВ-40 (УГТ 41) | 2 | 0.0681 |
| МБУК "Дворец культуры" | г. Сальск, ул. Свободы, б/н, Мемориал " Братская могила воинов " | газ | 32.0 | 33.5 | 40 | 0.23 | АГУ-Т-М-16 | 1 | 0.0132 |
| МБУК "ЦБО" (Сальск) | г. Сальск, ул. Береговая, 48, | газ | 4.7 | 4.9 | 7 | 0.03 | Котлы АОГВ-17,4-3 | 1 | 0.0139 |
| ОАО РТП "Авторемонтник" | г. Сальск, ул. Фабричная, 2, котельная | газ | 1867.8 | 2223.0 | 20236 | 13.53 | ДКВР-10/13 | 2 | 13 |
| Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению (Сальск) | г. Сальск, ул. Островского, 3, котельная № 2 (паровая) | газ | 1668.4 | 1746.0 | 1970 | 12.12 | ДЕ-6,5-14 ГМ-2шт. | 2 | 9 |
| Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению (Сальск) | г. Сальск, ул. Привокзальная, 22/1, котельная № 1 | газ | 796.8 | 887.3 | 900 | 4.22 | КВГ-2,5 | 2 | 4.4737 |
| Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению (Сальск) | г. Сальск, ул. Островского, 3, котельная № 3 | газ | 968.2 | 1327.0 | 1450 | 6.97 | КВГ-4-150 | 4 | 16.269 |
| ТСЖ "Рассвет" | г. Сальск, ул. Коломийцева, 78, котельная | газ | 118.3 | 123.8 | 150 | 0.85 | КВ-400 (ГИП-200) | 2 | 0.6192 |
| 1филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Кузнечная 102а | газ | 3672.0 | 3824.0 | 3824 | 26.44 | ДКВР-6/13 | 2 | 12.21 |
| 2филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Павлова 2 | газ | 752.2 | 696.0 | 696 | 5.42 | Факел-Г | 4 | 3.44 |
| 3филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Халтурина 21 | газ | 947.6 | 732.0 | 732 | 6.82 | ВВД-1,8 | 2 | 3.6 |
| 4филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск пер. Морской 1 | газ | 172.0 | 189.0 | 189 | 1.24 | Факел-Г | 2 | 1.72 |
| 5филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Береговая 2а | газ | 717.7 | 593.0 | 593 | 5.17 | Факел-Г | 4 | 3.44 |
| 6филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | ул. Коломийцева 128 | газ | 689.4 | 743.0 | 743 | 4.96 | ВК-21 | 2 | 3.2 |
| 7филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск, ул. Верхняя, 178 а, котельная | газ | 48.7 | 50.0 | 50 | 0.35 | MIGHTY THERM HH-325 | 2 | 0.236 |
| 8филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск, ул. Родниковая, 4, котельная | газ | 797.3 | 243.0 | 243 | 5.74 | КВГ-4,5 Классик | 4 | 6.688 |
| 9филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск, ул. Промышленная, 2 /3а, котельная | газ | 1593.4 | 1529.0 | 1529 | 11.47 | КССУ-1,0 | 3 | 6.45 |
| 10 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск, ул. Московская, 14, котельная | газ | 1746.4 | 1318.0 | 1318 | 12.57 | КВГ-2,5-95 | 3 | 6.45 |
| 11 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск, ул. Седова, 1а /131а, котельная | газ | 239.3 | 216.0 | 216 | 1.72 | Гидроник-1200 | 3 | 1.61 |
| 12 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск, ул. Кутузова, 1 д, котельная | газ | 66.5 | 571.0 | 571 | 0.48 | Гидроник-140 | 2 | 0.244 |
| 13 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Столбовая 88 | уголь | 116.7 | 82.26 | 82.26 | 0.39 | У-6-1шт., У-5-1шт. | 2 | 0.743 |
| 14 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Ленина 5 | уголь | 32.5 | 25.20 | 25.2 | 0.11 | Кировец | 1 | 0.5 |
| 15 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Карла Маркса 19 | уголь | 120.8 | 99.7 | 57 | 0.40 | Универсал-5 | 2 | 0.6 |
| 16 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Можайского 16 | уголь | 78.0 | 66.87 | 39 | 0.26 | Универсал-5 | 2 | 0.32 |
| 17филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Крымского 32 | уголь | 151.2 | 134.35 | 73 | 0.50 | Универсал 6 | 2 | 0.5 |
| 18филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Школьная площадь 7 | уголь | 77.2 | 69.59 | 69.59 | 0.26 | Универсал 5 | 2 | 0.9 |
| 19филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Победы 27 | уголь | 73.9 | 78.08 | 38 | 0.25 | Универсал 5 | 2 | 0.9 |
| 20филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Соцтруда 31 | уголь | 41.1 | 56.17 | 56.17 | 0.14 | Универсал5 | 1 | 0.34 |
| 21 филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" (Сальский район тепловых сетей) | г. Сальск ул. Железнодорожная 6 | уголь |  |  |  | 0.00 | Универсал -5, Универсал 6 | 2 | 1.38 |

Модернизация котельных и тепловых сетей Сальского городского поселения

ОАО ф-л «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальского района

| № п/п | Наименование объекта инвестиций | Наличие проектов, характеристика (мощность, диаметр, протяженность) | Капитальные вложения (тыс. руб.) (цены 2008г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод котлов на котельной Ленина, 5 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 0,0622 Гкал/ч | 300 |
| 2 | Перевод котлов на котельной Южный, 6 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 1,2151 Гкал/ч, установленная – 1,355 Гкал/ч | 1500 |
| 3 | Перевод котлов на котельной Можайского, 16 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 0,0933 Гкал/ч, установленная – 0,32 Гкал/ч | 300 |
| 4 | Перевод котлов на котельной Столбовая, 88 на другой вид топлива (штаб АШ) | Присоединенная нагрузка – 1,08 Гкал/ч, установленная – 0,203 Гкал/ч | 600 |
| 5 | Газификация котельной К.Маркса, 19а | Присоединенная нагрузка – 0,1965 Гкал/ч | 3600 |
| 6 | Газификация котельной Соц.Труда, 31 | Присоединенная нагрузка – 1,1815 Гкал/ч, установленная – 0,2475 Гкал/ч | 2857 |
| 7 | Газификация котельной Крымская, 32 | Присоединенная нагрузка – 0,1188 Гкал/ч, установленная – 0,91 Гкал/ч | 3235 |
| 8 | Реконструкция ТС от котельной Промышленная, 2 до ТК №3 до д/с «Ивушка», ж/д Шаумяна, 4, 4а, 4б | Диаметр 89 мм,, протяженность 182 тр.м, Д 76мм – 107тр.м; Д 57мм – 520 тр.м | 1183 |
| 9 | Реконструкция ТС от котельной Южный до ТК №10 | Диаметр 159 мм, протяженность 515 тр.м | 2162 |
| 10 | Реконструкция ТС от котельной Южный уч-ка 11 до ж/д по ул. Мечникова | Диаметр 76 мм, протяженность 160 тр.м, Д 57мм – 50 тр.м | 439 |
| 11 | Реконструкция ТС от котельной Южный до ТК №1 до ж/д по ул. Ленина | Диаметр 108 мм, протяженность 145 тр.м., Д 89мм – 140 тр.м, Д 48 мм – 30 тр.м | 920 |
| 12 | Реконструкция ТС от котельной Морской, 1 до ТК №4 | Диаметр 159 мм, протяженность 153 тр.м, д 133 мм – 43 тр.м. | 849 |
| 13 | Реконструкция ТС от котельной Московская, 14 от уч-ка14а до ТК 38 | Диаметр 108 мм, протяженность 310 тр.м, Д 89 мм – 407 тр.м | 1970 |
| 14 | Реконструкция ТС от котельной Павлова, 2 от ж/д Свободы, 60 до школы №1 | Диаметр 159 мм, протяженность 65 тр.м., Д 89 мм – 30 тр.м. | 399 |
| 15 | Реконструкция ТС от котельной Школьная, 6 ТК №2 до медпункта | Диаметр 76 мм, протяженность 134 тр.м, Д 57 мм – 39 тр.м. | 364 |
| 16 | Прокладка ТС на ГВС от котельной Халтурина, 21 к ж/д Халтурина, 19 | Диаметр 219 мм, протяженность 11 тр.м, Д 159 мм – 235,8 тр.м., Д 76 мм – 10 тр.м, Д 57 мм – 10 тр.м | 2011 |
| 17 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | ЗИЛ 5310 ГА – 1 шт. ЗИЛ 5301 ГА – 2 шт. «Газель» - пассажирская – 1 шт. Универсальные агрегаты MOSA NS200 DS/CF – 2 ШТ. | 1 1,936 0,3 0,33 |

в таблице представлены данные о тарифах на теплоснабжение

Тариф (без НДС)

| Поставщики услуг | Ед. измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго"-"Тепловые сети", | руб./Гкал | 1890,64 | 2062,89 | 2372,32 | 2372,32 | 2514,66 | 2632,32 |
| Северо - Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" | руб./Гкал | 1726,98 | 1667,55 | 1782,44 | 1782,44 | 1889,38 | 1937,86 |
| ОАО РТП "Авторемонтник" | руб./Гкал | 1114,37 | 1103,91 | 1385,17 | 1385,17 | 1468,28 | 1537,21 |
| Вагонное ремонтное депо ст. Сальск | руб./Гкал | 1411,52 | 1539,75 | 1585,68 | 1661,79 | - | - |
| "Ремонтно-Эксплуатационное Управление" филиал "Ростовский" | руб./Гкал | - | - |  | 900,20 | 954,98 | 999,86 |

- Износ внешних теплосетей составляет около 60%;

- Теплопотери в сетях составляют  более – 10%;

- В связи с тем, что жилищный фонд достаточно старый, имеется износ внутридомовых сетей.

Производственный участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (далее – «ДТВУ-2»)

«ДТВУ-2» являясь территориальным участком (станция г. Сальск) Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российский железные дороги», осуществляет производство и подачу тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения представлена четыремя коммунальными котельными, работающими на природном газе  (данные представлены в таблице)

Расчеты за потребляемую тепловую энергию осуществляются согласно договорам, заключенным с потребителями, при наличии установленного у потребителя узла учета тепловой энергии – по представленным отчетам об объеме потребленной тепловой энергии.

Ежегодно производится плановый ремонт технических устройств и оборудования.

Тепловые сети данных котельных  проложены подземным и надземным способами. Ежегодно производится осмотр, гидравлические испытания, шурфовка, замена изношенных участков тепловых сетей.

В настоящее время резерва мощности нет.

Выброс загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых.

Уровень собираемости платы за теплоэнергию

| Ресурсоснабжающие организации | Начислено за 2010г. (тыс.руб.) | Оплачено за 2010г. (тыс.руб.) | Уровень собираемости платы за КУ, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| горячее водоснабжение ОАО«Донэнерго» «Тепловые сети» | 15662,00 | 13265,7 | 84,70 |
| горячее водоснабжение ДТВУ ОАО «РЖД» | 1036,8 | 1016,1 | 98,00 |
| горячее водоснабжение Вагонное депо ОАО «РЖД» | 146,9 | 146,9 | 100,00 |
| горячее водоснабжение ОАОРТП «Авторемонтник» | 936,59 | 936,59 | 100,00 |
| централизованное отопление ОАО«Донэнерго» «Тепловые сети» | 78005,10 | 66070,32 | 84,70 |
| централизованное отопление ДТВУ ОАО «РЖД» | 5169,40 | 4687,7 | 90,68 |
| централизованное отопление Вагонное депо ОАО «РЖД» | 439 | 439 | 100,00 |
| централизованное отопление ОАОРТП «Авторемонтник» | 5756,36 | 5756,36 | 100,00 |

В целом для обеспечения надёжности теплоснабжения города необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

-замена физически изношенных и устаревших котлов на новые котлы с высокой теплоотдачей и оснащенных автоматикой горения;

-замена водоподогревательных установок на котельных, на более производительные и удобные в обслуживании пластинчатые теплообменники;

-для уменьшения теплопотерь по т/трассам: замена 60% изношенных т/трасс на новые;

-реконструкция существующей системы квартального теплоснабжения (ликвидация технологически устаревших встроенных квартальных котельных, использование новых  централизованных теплоисточников с современным котлооборудованием и высокими параметрами теплоносителя);

-модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками);

-использование резервных тепловых мощностей существующих котельных для существующих и новых объектов строительства;

- строительство новых источников тепла для теплообеспечения районов нового строительства;

- прокладка новых теплопроводов с полносборной изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК);

-кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы;

- децентрализованное теплообеспечение районов индивидуальной малоэтажной застройки от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе.

  - Электроснабжение

Электроснабжением населения, предприятий и организаций на территории Сальского городского поселения занимается ОАО «Донэнерго» филиал Сальскихмежрайонных электрических сетей . Сбытовые функции на розничном рынке электрической энергии выполняет ООО "Донэнергосбыт", ЮВМО ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

По состоянию на 01.07.2012 общее количество потребителей, включенных в договоры услуг по передаче электрической энергии составляет 61188 человек в том числе по юридическим, физическим лицам. Объем потребления коммунальных услуг населением по муниципальному образованию (по нормативам+ по показаниям приборов учета - 44310.3 тыс. кВт).

Расчёт электрических нагрузок и уровней электропотребления.

В основу определения электрических нагрузок и уровней электропотребления на перспективу положены исходные данные о росте численности населения, развитии промышленности, коммунально-бытовых предприятий и социально-культурных учреждений.

На первую очередь (2019 год) и расчётный срок (2029 год) по промышленным предприятиям уровни электропотребления приняты по ранее проектируемым объектам - аналогам.

На коммунально-бытовые нужды населения уровни электропотребления определены исходя из заданной численности населения 69,60 тыс. человек на I этапе расчётного периода и 89,70 тыс. человек на II этап расчётного периода, а также средних удельных норм электропотребления, и с учётом фактического уровня электропотребления и темпа его роста, а именно 900 квт.ч./чел. в год на I этап расчётного периода и 1350 кВт.ч/чел. в год на II этап расчётного периода.

Согласно СНиП в приведённые укрупнённые показатели предусматривается электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки потребителей городского поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД

34.20.185-94, а также по объектам - аналогам.

В таблице приведены расчётные нагрузки на проектный срок с выделением I очереди.

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2019 год) | Расчётн (202S | ый срок год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электропотребление, тыс. кВт./час | электронагрузка, кВт | электропотребление, тыс. кВт./час | электронагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Промышленность | 90 000 | 20 000 | 120 000 | 26 000 |
| 2. | Коммунально-бытовое потребление населением малоэтажной усадебной застройки и коммунально-бытовые предприятия и социально-культурные учреждения | 50 400 | 109 580 | 87 750 | 127 180 |
| 3. | Коммунально-бытовое потребление населением многоквартирной застройки, коммунально-бытовые предприятия и социально-культурные учреждения | 12 240 | 15 622 | 33 345 | 23 615 |
| 4. | Потребители общегородского значения | 9 500 | 2 500 | 19 600 | 5 000 |
| 5. | Не учтённые потребители | 1 000 | 400 | 2 000 | 600 |
|  | Итого: | 163 140 | 148 102 | 262 695 | 182 395 |
| 6. | То же, с коэффициентом совмещения максимума нагрузок К=0,81 | - | 119 960 | - | 147 740 |
| 7. | Потери в сетях 5% | 8 160 | 6 000 | 13 135 | 7 390 |
|  | Всего: | 171 300 | 125 960 | 264 000 | 155 130 |

Источником покрытия ожидаемых электрических нагрузок 155,13 МВт является Ростовская энергосистема.

Исходными материалами для проектирования электроснабжения генерального плана Сальского городского поселения послужили:

- Решение основных материалов генерального плана.

- Отчётные данные межрайонных электрических сетей г. Сальска.

При разработке настоящего раздела генерального плана использовалась схема развития энергосистемы согласно Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2004 года.

Перечень основных мероприятий по развитию системы электроснабжения города Сальска

на период 2012-2015 гг.

| №п/п | Наименование района застройки | Наименование основных объектов строительства | Показатели Остаточные объемы работ | Ориентировочная стоимость. Млн.руб. ( в ценах 2005 г.) | Территория инженерного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |  |
|  | ул.Заречная, ул.Прогресс, ул. Кошевого | КТП-160кВА | 2 шт |  | 0,4 | Инженерные сети МКР «Заречье» |
|  | ул.Бутлерова, ул. Огородная, ул. Ромашковая | КТП-160кВА | 1 шт |  | 0,2 | Инженерные сети МКР «Капустино» |
|  | ул.Трудовая, ул.Суворова | КТП-160кВА | 2 шт 1,7 км |  | 1,2 | Инженерные сети МКР «Кучерда» |
|  | п/с «КПО»-«Сальский кирпичный завод» | ВЛ-10кВ | 2 ,7 км |  | 4,9 | В границах г. Сальска |
|  | Строительство ВЛ-ЮкВ Л-23 п/с «Сальская» - Л-З п/с «Тяговая» | ВЛ-10кВ | 0,8 км |  | 0,56 | В границах г. Сальска |
|  | Реконструкция сетей 0,4 кВ | ВЛ-0,4кВ | 6,5 км 2,0км 0,2 км 0,2км 0,4 км 0,4км 0,3 км 0,4 км 0,8 км 0,5 км 0,5 км 0,8 км |  | 3,9 | ул. 8-е Марта ул.8-е Марта ул.Звенигодская пер.Тихий ул.Азовская ул.Азовская ул.Севастопольская ул.Ломаносова ул.Дзержинского ул.Артюхина ул.Волкова |
|  | Капитальный ремонт УО | Сети УО | 28,11км |  | 0,57 | В границах г. Сальска |
|  | Замена КЛ-10 кВ от ЗТП-133 до ЗТП-85, от оп.118 до оп.119 Л-6 п/с «АРЗ» | КЛ-10кВ | 0,85 км |  | 0,54 | В границах г. Сальска |
|  | Замена КЛ-10кВ от ЗТП-106 до ЗТП-143 Л-6 п/с «Сальская» | КЛ-10кВ | 0,42 км |  | 0,27 | В границах г. Сальска |
|  | Замена КЛ-10 кВ от ЗТП-5 до ЗТ П-38, от ЗТП-5 до ЗТП-138 Л-10 п/с «Сальская» | КЛ-10кВ | 0,97 км |  | 0,62 | В границах г. Сальска |

Всего: в ценах 2011 г. – 29,76 млн. руб.

2.4 Газоснабжение

На территории Сальского городского поселения поставку сетевого газа обеспечивает филиал ООО  «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ООО «Газпром Межрегионгаз» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения, как на транспортировку газа, так и на техническое обслуживание газопроводов (сооружений на них) и газового оборудования.

Расчеты за предоставленные услуги газоснабжения, выполненные работы проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Система газоснабжения ООО «Газпром Межрегионгаз»  включает в себя газораспределительные сети города Сальска состоящие из наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, включая сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты ( ГРП, ШГРП).

Город Сальск полностью газифицирован. В восточной части поселения, на границе городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления.

От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРП и котельным. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Сальского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и промышленных предприятий.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнёнными показателями.

Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.

Расходы газа по промышленным предприятиям рассчитаны, исходя из анкетных данных предприятий о их теплопотреблении.

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС, при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети. При обеспечении безопасной эксплуатации системы газоснабжения возникают проблемы в связи с ростом естественного износа действующей газораспределительной сети (фактический износ газовых сетей составляет 70%, газораспределительных пунктов – 60%).

Население  города Сальска пользуется  природным газом:

5161 чел.- плитой газовой (при наличии ЦО и ЦГВ);

36625 чел. - плитой газовой и газ.водоподогревателем (при отсутствии  ЦГВ);

11610 чел. - плитой газовой (при отсутствии  газ.водоподогревателя и ЦГВ).

Природный газ используется также на нужды предприятий бытового обслуживания населения и объектов соцкульбыта. На нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На 2011-2012 гг. розничная цена на природный газ, реализуемый населению Ростовской области, установлена решением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 15.12.2010 № 19/4:

-розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Ростовской области для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета:

с 01.01.2011 по 31.03.2011 - в размере 3547 руб./тыс. куб. м;

с 01.04.2011 по 30.06.2012 - в размере 3785 руб./тыс. куб. м.

Для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения существующих потребителей и перспективного развития газораспределительных сетей города Сальска схемой газоснабжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Дополнительная установка шкафных газорегуляторных пунктов.

2. Дополнительная прокладка газопроводов среднего и низкого давления.

3. Замена существующих диаметров газопроводов.

2.5 Сбор и утилизация ТБО

В настоящее время на территории Сальского городского поселения сбор и вывоз ТБО осуществляют  два специализированных предприятия: ОАО «Чистый город» и ИП «Солопов». Организованный сбор ТБО на территории города Сальска осуществляется контейнерным и позвонковым методом.

На территории города установлено  608 контейнеров. Контейнеры установлены на 203 контейнерных площадках. Контейнерные площадки размещаются с учётом градостроительных и санитарных норм и правил.

Вывоз ТБО контейнерным методом на территории жилищного фонда осуществляется по установленному графику.

Транспортирование ТБО осуществляется с помощью мусоровозов с боковой загрузкой. Применяемые мусоровозы предназначены для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТБО.

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования  «Сальского городского поселения», вывозится на  полигон, расположенный  по адресу: 600 м  вправо от автодороги  Сальск – Городовиковск. Полигон эксплуатируется с 1926 года. Общая площадь полигона составляет 42 тыс. м2,  проектная вместимость – 3000,00м3. В настоящее время  объем захоронения составляет -88,15%. На территории муниципального образования «Сальское городское поселение» отсутствует система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья). Сбор и утилизация ТБО в городе Сальске производится в соответствии с Генеральной схемой очистки города территории муниципального образования «Сальское городское поселение».

Показатели мониторинга производственной программы ОАО «Чистый город»  отражают  соблюдение технологии захоронения твердых бытовых отходов,    высокую  пожароустойчивость.

Объем утилизации ТБО г. Сальска за 2009-2011 годы

| Категории потребителей | 2009, тыс.м³ | 2010, тыс.м³ | факт 2011, тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 100,20 | 100,38 | 100,38 |
| Бюджетные организации | 9,00 | 11,00 | 11,00 |
| Прочие организации | 12,52 | 14,62 | 14,62 |
|  | 121,72 | 126,00 | 126,00 |

Организация вывоза и утилизация отходов от потребителей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Существующие в городе объекты, задействованные в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют удовлетворить спрос потребителей в этих услугах.

Организация, эксплуатирующая  полигон проводится эколого-геохимический мониторинг состояния окружающей природной среды.

Динамика изменения тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО

| Наименование организации | Установленные тарифы по годам, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
| ОАО «Чистый город» | 28,00 | 29,91 | 33,28 | 28,29 | 29,99 | 31,75 |

В комплексе санитарной очистки существующей и проектируемой территории Сальского городского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборники и  вывозится на полигон ТБО.  Для улучшения экологической ситуации на территории города Сальска   и для бесперебойного предоставления качественных услуг населению   города и близлежащих территорий других муниципальных образований - предусмотрено строительство нового межмуниципального полигона, площадка, которого выбрана южнее городского поселения.

Генеральным планом Сальского городского поселения  предусматривается строительство мусороперерабатывающего завода, который помимо сортировки и переработки отходов будет выпускать на основе вторсырья строительные материалы, продукцию хозяйственео-бытового назначения, фильтропласты, нетканые материалы, агломерат, гранулят, полимерную пленку, трубы, туалетную бумагу, биогумус, товарный компост. В настоящее планируется разработка экологического проекта генеральной схемы очистки территорий муниципальных образований Ростовской области, мероприятия которой будут гарантировать безопасность для окружающей среды и здоровья жителей города, а также обеспечат высокие характеристики  отобранного вторичного сырья.

2.6	 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-

ресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Сальске  разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сальского городского поселения на период до 2020 года».

Основными задачами  Программы являются:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях города, в жилищном фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях, в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования;

- популяризация энергосбережения среди населения.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд, коммунальная инфраструктура.

В целях реализации программных мероприятий в 2012 году за счет средств местного бюджета администрацией Сальского городского поселения  организована работа  по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. Запланировано в местном бюджете сумма – 358,63 тыс. руб.

Жилищный фонд.

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. По состоянию на 01.01.2012 года  число многоквартирных домов на территории города Сальска составляет 252, общей  площадью – 406,4 тыс. кв. метров, в том числе блокированной застройки – 55 домов с общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В жилищном фонде города Сальска считывается 9150 квартир, средний размер квартиры составляет 44,4 кв. метра, частных жилых домов – 15807  общей площадью 994,2 тыс.кв. метров, средний размер частного жилого дома составляет  62,9 кв. метров.

По состоянию на IV квартал 2011 г. в городе Сальске уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет  91,28%.

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Согласно прогнозу социально-экономического развития города на период до 2030 года потребление электроэнергии, воды, природного газа будет расти. Положительная динамика потребления выше перечисленных энергоресурсов населением не связана с динамикой численности населения.

Основными причинами, влияющими на увеличение объемов энергопотребления, прогнозируются следующие причины:

- увеличение общей площади жилых домов на 1 жителя;

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

- естественный рост электропотребления бытовыми приборами, используемыми населением.

В результате проведения  мероприятий по энергосбережению темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в  жилищном фонде города Сальска, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Доля объема отпуска энергоресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета по состоянию на 01.01.2012

| Наименование | Единица измерения | Объем отпуска | Объем отпуска, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Доля объема отпуска по приборам учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 2621,27 | 1647,473 | 62,9 |
| Горячее водоснабжение | тыс. куб. м | 94,037 | 70,937 | 75,4 |
| Газоснабжение | тыс. куб. м | 47411 | 47411 | 100 |
| Электроснабжение | тыс. кВт/час | 46427 | 46427 | 100 |
| Теплоснабжение | Гкал | 57367 | 48287 | 84,2 |

Информация об оснащенности многоквартирных домов  на территории Сальского городского поселения  коллективными (общедомовыми) приборами  учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды по состоянию  на 01.04.2012 года

| Потребность в приборах учета | Фактически установлено |
| --- | --- |
| теплэнергии | холодного водоснабжния | эл. энергии | горячего водоснабжния | теплэнергии | холодного водоснабжния | эл. энергии | горячего водоснабжния |
| 101 | 104 | 194 | 36 | 84 | 79 | 79 | 37 |

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведены в следующей таблице

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на    2,5 % и составит 3700 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 5 % и составит 3793 человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Предусматривается  позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать.  При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

Динамика возрастной структуры населения Сальского городского  поселения

| № п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 18701 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 21574 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 20913 |
|  | ИТОГО: | 61188 |

В 2011 году демографическая ситуация в городе характеризуется улучшением демографических показателей: снижением  числа умерших, ростом числа родившихся и снижением естественной убыли населения.

## Важным фактором, влияющим на общую численность населения, является миграция. Заметны резкие колебания, как в положительную, так и в отрицательную сторону миграционного сальдо. Значительный приток населения наблюдался  лишь в 2001-2003 годах и в 2007 году. С 2008 года наблюдается отрицательное сальдо миграционного прироста населения, по итогам 2011 года выросшего до 550 единиц.

## Таким образом, анализ современной демографической ситуации и тенденций ее развития свидетельствует о том, что в городе происходит сокращение абсолютной численности населения.

В целях обеспечения условий для улучшения демографической ситуации, повышения качества жизни населения Ростовской области Постановлением Администрации Ростовской области от 16.12.2009 № 672 утверждена Концепция демографической политики Ростовской области на период до 2025 года. Концепция предполагает развитие системы социально-экономических мер, направленных на уменьшение отрицательных последствий сокращения трудовых ресурсов, значительных демографических, экономических и социальных потерь.

На территории города выполняется План мероприятий  по реализации Концепции в 2010-2012 годах.

## Реализация демографической политики на период до 2025 года будет осуществляться в три этапа.

## В результате реализации мероприятий первого этапа (2010-2012 годы) предполагается снизить темпы естественной убыли населения города до 350 и обеспечить снижение миграционной убыли до 150.

## По итогам реализации второго этапа (2013-2015 годы) прогнозируется к 2016 году: стабилизировать численность населения города на уровне 62,1 тыс. человек, снизить темпы естественной убыли населения до 200, уменьшить отток квалифицированных специалистов, обеспечить на этой основе отсутствие миграционной убыли.

## На третьем этапе (2016-2025 годы) к 2020 году предполагается постепенное увеличение численности населения города до 62,9 тыс. человек за счет роста рождаемости, снижения смертности и миграционного притока.

## Прогноз основных показателей численности населения города Сальска приведен в разделе 1.2. Обосновывающих материалов.

Генеральным планом Сальского городского поселения                                                                 при расчете территорий нового строительства и развития жилищного фонда предполагаемый рост численности населения города несколько выше, чем в Программе социально-экономического развития города Сальска. Так, на первую очередь строительства (до 2015 года) население должно вырасти до 62,9 тыс. человек, на вторую очередь строительства (до 2020 года) население должно вырасти до 89,7 тыс. человек

Программой социально-экономического развития города определено, что стратегической целью муниципальной демографической политики является снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста, а также увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Достижение стратегической цели и установленного значения целевых показателей предполагает решение следующих стратегических задач:

- снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака, последовательная борьба с распространением наркотиков и реабилитация больных наркоманией,  существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения;

- стимулирование уровня рождаемости, в особенности рождения в семьях второго и последующих детей;

- управление миграционными процессами в целях недопущения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики.

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения.

В 2012 году улучшилась ситуация на рынке труда. За текущий год в Центр занятости населения по вопросу трудоустройства обратилось 447 человек, это на 42 человека  меньше, чем за прошлый  год.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, по состоянию на 01.01.2012 составила  506  человек, что на 118 человек меньше, чем за 2011 год.

В числе безработных наибольшая их доля приходится на  ИТР и служащих, а также  ранее не работавших граждан и граждан, имеющих перерыв в работе более 1 года, эта категория составляет  12,5%  от общего числа безработных или  56 человек.

Уровень безработицы на 01.01.2012  года составил  1,0 %, на 01.01.2011 года – 1,2 %. К 2020 году ожидается снижение уровня безработицы до 0,7%.

Ситуация на рынке труда

| Показатели | по состоянию за: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество зарегистрированных безработных на 1.01 | 466 | 826 | 624 | 506 |
| Количество человек, обратившихся в Центр занятости | 3028 | 2369 | 2355 | За 1кв. 447 |
| Количество трудоустроенных всего | 1483 | 1792 | 1798 | За 1кв. 330 |

Город  Сальск  принимает активное участие в реализации областной целевой программы  «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2011год».

В рамках Программы за 2011 год:

- Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» - 46чел.

- .«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей» - 4 чел.

- .«Адресная поддержка гражданам, включая организацию их переезда в другую

местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов»- 6чел.

- .«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности» -

8 чел.

- «Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, включая наставничество».- 11чел.

- .«Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства» - 3 чел.

Среднемесячная заработная плата по городу за 2011 год составила 15 565,9 руб. и увеличилась на 11,1 % к 2010 году (в 2010 году среднемесячная заработная плата составляла  14 011,7 руб.)     Уровень среднемесячной заработной платы в городе по сравнению с Ростовской областью ниже на 9,8 %      (среднемесячная заработная плата по Ростовской области составила в 2011 году – 17086,5 руб.). В 2011 году отмечается рост заработной платы во всех сферах экономики.

Прожиточный минимум по трудоспособному населению Ростовской области за IV квартал 2011 года составил 6224 руб. и вырос на 7,4% по сравнению с IV кварталом 2010 года.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума за IV квартал 2011 года составила 5824 руб., темп роста по сравнению с аналогичным периодом составляет 107,0 % (величина прожиточного минимума за IV квартал 2010 года – 5442 руб.)

Положительная динамика реальных денежных доходов населения в среднесрочной перспективе будет обеспечиваться замедлением роста инфляции, увеличением реальной заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.

3.3.Прогноз развития промышленности

Город  Сальск -  крупный промышленный центр Ростовской области. Объем промышленного производства на протяжении многих лет имеет устойчивую тенденцию роста.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сочетание крупных промышленных производств, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики города Сальска выглядит следующим образом:

( промышленность – 83%;

( сельское хозяйство – 9,0%;

( строительство – 1,9;

( жилищно-коммунальное хозяйство – 3,3%;

( торговля и общественное питание – 1,2%;

( на остальные отрасли приходится 1,6%.

Предприятиями города Сальска производят: кирпичи, черепицу и прочие строительные изделия из обожженной глины, станки, мясную, молочную продукцию, перерабатывают и консервируют фрукты и овощи. Основным предприятием Сальского района является ЗАО «Сальский кирпичный завод»

- один из крупнейших в Ростовской области производителей  продукции кирпича и других изделий из обожженной глины.

В структуре экономики Сальского городского поселения значительные объемы занимают производства предприятий пищевой промышленности        ЗАО «Мясокомбинат Сальский», ОАО «Сальское Молоко», ООО «Консервный завод». ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» производит

станки

В таблице  приводится перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Сальское городское поселение».

Перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Сальского городское поселение»

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетворительное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Мясокомбинат Сальский» | 12 | Производство мясной продукции | Критическое |
| 2 | ООО «Консервный завод» | 120 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | Стабильное |
| 3 | ОАО «Сальское Молоко» | 183 | Производство молочных продуктов | Стабильное |
| 4 | ЗАО «Сальский кирпичный завод» | 384 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных Изделий из обожженной глины | Стабильное |
| 5 | ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» | 150 | Производство станков | Удовлетворительное |

Важной особенностью экономического развития Сальского городского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

В поселении действует 4 предприятия, основное  направление техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств сельхозхозяйственного назначения.  Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ)  немаловажную роль играют в аграрной деятельности поселения.

В следующей таблице  приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования «Сальское городское поселение»

| п/п | Наименование | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сальск-сельхоз химия» | 150 | Предоставление услуг в области растениеводства, животноводства кроме ветеринарных услуг |
| 2 | ЗАО «Сальское ремонтно-техническое предприятие» | - | Предоставление услуг по техническому обслуживанию сельхозпредприятий |

Прочие предприятия

| № п/п | Наименование | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Сальский хлебокомбинат» | ОАО «Сальский хлебокомбинат» ООО «Трио» ООО «Сальский хлеб» | 77 90 31 | Производство прочих пищевых продуктов | Стабильное |
| 2 | ОАО «Сальский комбикормовый завод» | ООО «РОСЗЕРНОТРАНС» | 63 | Производство комбикормов | Удовлетворительное |
| 3 | ОАО «Сальск-Лада» | ОАО «Автоваз» | 24 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Удовлетворительное |
| 4 | ОАО РТП «Авторемонтник» | - | 96 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Стабильное |

Направления территориального развития поселения. Потребности в территориях на перспективу Развитие Сальского городского  поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области от 21.12.07 г. №510.

На расчётный период определены перспективные направления развития населенных пунктов, выявлены резервные площадки для жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Областным законом №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе  "Сальское городское  поселение» сохраняется в своих административных границах  с основной площадью занимаемой территории.

На расчётный период предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на I период расчетного срока    (до 2020 г.), на II период расчетного срока (до 2030 г.) и за расчетный срок.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- сложившейся градостроительной ситуации;

- планируемым градостроительным развитием Сальского района Ростовской области, согласно «Схеме территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области №510 от 21.12.07 г.;

прогнозируемого роста численности населения Сальского городского  поселения (с 61188 до 62900 человек) и обусловленной этим необходимости увеличения территории населенных пунктов

-    подготовки формирования инвестиционных площадок;

- реконструкции внешней транспортной сети – автомобильных дорог регионального – Р61-2, межмуниципального значения –  ММ 61-280, и местного значения;

-  создания лесопарковой зоны  с целью улучшения экологического состояния.

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

****Динамика объёма промышленной продукции

по хозяйственным видам экономической деятельности

по полному кругу предприятий,

млн. руб.

3.4. Прогноз развития застройки Сальского городского поселения

# Развитие г. Сальска – административного центра поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

За период с 2006-2010год в  муниципальном образовании «Сальский район» введено жилья общей площадью -  138310кв.м., в том числе индивидуального -  122346 кв.м.

Ввод жилья в среднем составил -  27662тыс.кв.м. в год.

За 2010-2011 годы  введено  31096 кв.м жилья, в том числе индивидуального – 24183 кв. м, многоэтажного – 6913 кв.м – это 10-ти этажный, 108-ми квартирный жилой дом  в г. Сальске по ул. Дзержинского.

Общая потребность жилья по муниципальному образованию «Сальское городское поселение» составляет :

- семьи, состоящие в муниципальной очереди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий – 420 семей;

- семьи,  проживающие в ветхих аварийных домах – 105 квартир.

Кроме того, имеются категория граждан, желающих улучшить свои жилищные условия за счет собственных средств.

На территории муниципального образования «Сальское городское поселение» находятся в аварийном состоянии 14 жилых домов, из них:

– 4 жилых дома, в количестве - 95 квартир;

Для реализации программы по расселению граждан из ветхих и аварийных жилых домов предусматривается строительство 3-х  24 квартирных жилых домов в 2011г. и 16-ти квартирный жилой дом.

Программа по вводу жилья составлена отделом градостроительства и архитектуры,  совместно с главным архитектором администрации Сальского района. Строительство нового жилья до 2015 года планируется вести по двум направлениям: строительство многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов.

Жилой фонд Сальского городского поселения насчитывает 325 многоквартирных домов и более 15 тыс. частных домовладений. Город газифицирован. Источником водоснабжения горожан служат  водозаборные скважины. Централизованным водоснабжением пользуются 98% населения, централизованной канализацией -28% населения. Источником теплоснабжения городского поселения являются 24 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

На территории Сальского городского поселения имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты территории от названных факторов предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- расчистка акватории р.Средний Егорлык и проведение дноуглубительных работ с целью увеличение скорости водотока и ликвидации застойных и заболачиваемых участков;

- устройство ливневой канализации;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Достаточно широко распространены в районе водная эрозия и дефляция, оврагообразование.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения вдоль водных объектов. Проектирование и осуществление противоэрозионных мероприятий должно быть тесно увязано и проводиться на базе генеральных схем использования земельных ресурсов.

В настоящее время в области разработаны и осуществляются комплексные областные программы по борьбе с эрозией почв – «Плодородие».

Водорегулирующие защитные лесополосы высаживаются по границам землеустроительных контуров, на склонах крутизной более 3° в направлении, приближенном к горизонталям, а также по контурам эрозионно-опасных гидрографических элементов.

В соответствии с положениями «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция 2009 г.) ширина охраной зоны реки Средний Егорлык установлена в размере – 200 м. Для балок расположенных на территории поселения 50м.

Гидротехнические сооружения на территории поселения имеются, согласно реестру  прудов и водохранилищ, расположенных на территории Сальского района, емкостью более 100 млн. куб м.:

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в городе активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного, программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение»  (далее ПКР) на 2012-  2015 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05. 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», предусматривающий

методические указания по разработке ПКР и мероприятия, направленные на обеспечение потребностей жилищно-гражданского строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сальское городское поселение».

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного строительства, создания условий для привлечения инвестиций, обеспечения ресурсосбережения, создания современной системы ценообразования.

Определены площадки под комплексное освоение в целях жилищного строительства на следующих земельных участках:

- Земельный участок, расположенный в г. Сальске по ул. Трудовая, площадью 8,3 га, с кадастровым  №61:57:0011045:11 под среднеэтажную жилую застройку, этажностью  2-3 этажные, с ожидаемой вводимой площадью 9340,0 м2;

- Земельный участок, расположенный в г. Сальске по ул. Магистральная, площадью 4,5 га,  под среднеэтажную жилую застройку, этажностью 2-3 этажные, с ожидаемой вводимой площадью 5000,0 м2;

- Земельный участок, расположенный в г. Сальске по ул. Аэродромная, площадью 40,0 га,  под индивидуальную  жилую застройку, этажностью 1-2 этажные, с ожидаемой вводимой площадью 20000,0 м2. (приложение: рисунок (2, 3,4)

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального образования «Сальское городское поселение» в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов.

Программа разработана  на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и  Генерального плана Сальского городского поселения.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, объектов.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории города, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищно-гражданского строительства.

Сальское городское поселение располагает высокими показателями среди муниципальных поселений Ростовской области.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2030 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсноэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Сальского района, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон.

Город Сальск – крупный промышленный и культурный центр юго-востока области. В городе насчитывается 148 крупных и средних, и 129 малых предприятий, и  сеть  промышленных предприятий. Город Сальск  расположен в Сальских степях на  берегу реки Средний Егорлык  (левый приток реки Маныч, относящейся к бассейну Дона). Общая площадь городских земель составляет 4474 га. с населением 61188 тыс. чел.  Физико-геологические условия района г.Сальска определяются положением его вблизи границ ландшафтных областей Предкавказья: Кубано-Приазовской черноземной степи и полупустыни Прикаспийской низменности. В летний период проходят массы сильно прогретого воздуха, что вызывает устойчивые летние температуры воздуха и отсутствие дождей. Эти обстоятельства позволяют  отнести г. Сальск к засушливой зоне Ростовской области. Средне-месячная температура самого жаркого месяца достигает 24-25 градусов. Продолжительность теплого периода года 220-250 дней.  Почвенный покров в районе г. Сальска представлен маломощными тяжелыми суглинистыми карбонатными черноземами на лессовидных суглинках. Растительность – носит характерные для разнотравно-ковыльной степи.

Жилой фонд Сальского городского поселения насчитывает 325 многоквартирных домов и более 15 тыс. частных домовладений. Город газифицирован. Источником водоснабжения горожан служат  водозаборные скважины. Централизованным водоснабжением пользуются 98% населения, централизованной канализацией -28% населения. Источником теплоснабжения городского поселения являются 24 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в городе активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного, программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов. В настоящее время на территории Сальского городского поселения с учётом подключения к инфраструктуре при незначительных вложениях в развитие инженерных сетей  возможно предоставить в черте города около 200 земельных участков, в том числе:

микрорайон Заречье-2  - 150 земельных участков (схема расположения земельного участка №1);

микрорайон Кучур-Да  - 50 земельных участков (схема расположения земельного участка №2).

На 200 земельных участках, при средней площади индивидуального жилого дома 100 кв.м., возможно построить 20 тыс. кв.м. по период 2020 года и 60 жилых домов, площадью 6000кв.м до 2015 г.  с разбивкой по годам:

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 10 | 1000 |
| 2 | 2013 | 15 | 1500 |
| 3 | 2014 | 15 | 1500 |
| 4 | 2015 | 20 | 2000 |
|  | Итого: | 60 | 6000 |

Индивидуальное жилищное строительство будет развиваться также из числа ранее выделенных земельных участков, общее количество которых по муниципальному образованию «Сальское городское поселение» составляет 320 земельных участков, из них планируется построить и ввести в эксплуатацию 128 жилых домов.

За период с 2011   по 20 15 год доля вводимого в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства из числа ранее выделенных земельных участков составит:

Таблица №6

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 22 | 2200 |
| 2 | 2013 | 25 | 2500 |
| 3 | 2014 | 30 | 3000 |
| 4 | 2015 | 31 | 3100 |
|  | Итого: | 108 | 10800 |

Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать и за счет строительства на реконструируемых территориях поселений Сальского района.

В среднем по Сальскому городскому поселению в год выдается до 95 разрешений на строительство  индивидуальных жилых домов и 15 разрешений на строительство по Сальскому району. Итого в среднем 100-110 разрешений на строительство в год.

Так как средняя площадь индивидуального жилого дома на реконструируемой территории составляет 90 кв.м, то в год возможно ввести в эксплуатацию до 110 жилых домов, общей площадью 9900кв.м.

Планирование по годам  ввода индивидуального жилья на реконструируемой территории приведено в таблице:

| п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 95 | 7950 |
| 2 | 2013 | 100 | 9000 |
| 3 | 2014 | 110 | 9900 |
| 4 | 2015 | 115 | 10350 |
|  | Итого: | 420 | 37200 |

Данные по вводу индивидуального жилищного строительства на перспективу с 2011-2015 гг. приведены в сводной таблице:

| Годы строите-льства | На реконструируемых территориях | Ранее выделенные зем. участки | Вновь выделенные зем. участки | Всего по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во индив. жилых домов | Площ. кв.м. | Кол-во индив. жилых домов | Площ,, кв.м. | Кол-во индив. жилых домов | Площ., кв.м. | Кол-во Инд. жилых домов | Площ., кв.м. |
| 2012 | 95 | 7950 | 22 | 2200 | 10 | 1000 | 127 | 11150 |
| 2013 | 100 | 9000 | 25 | 2500 | 15 | 1500 | 140 | 13000 |
| 2014 | 110 | 9900 | 30 | 3000 | 15 | 1500 | 155 | 14400 |
| 2015 | 115 | 10350 | 31 | 3100 | 20 | 2000 | 166 | 15450 |
| Итого: | 37200 | 108 | 10800 | 60 | 6000 | 578 | 54000 |

Строительство многоквартирных жилых домов, с квартирами площадью в пределах социальной нормы, для переселения граждан по гарантированным федеральным и областным программам, а также для участников программ ипотечного кредитования (в т.ч. для работников бюджетной сферы) будет производиться в Сальском городском поселении.

Под многоквартирную застройку имеется возможность выделения земельных участков в микрорайонах Сальского городского поселения:

- микрорайон Низовский – 3га = 500 квартир (Схема №3);

- микрорайон Кучер-Да  - 2,5га =400 квартир(Схема №4);

- микрорайон Ново-Сальск – 5 га = 500 квартир(Схема №5);

- микрорайон Центр  - 0,8 га = 160 квартир(Схема №6);

Итого:       1610 квартир, площадью – 103040 кв.м.

Перспектива ввода многоквартирного жилья на период 2011-2015 г.г выглядит следующим образом:

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения
 Сальского городского поселения на период с 2012-2015 гг. представлен таблице

| № | Наименование объектов | Мероприятия | Потребность воды м3 сутки | Потребность канализации м3 сутки | Финансовые потребности в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сальск ул. Халтурина,17 «Б» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 12,120 | 12,120 | 182,0 |
| 2 | г. Сальск ул. Халтурина,17 «В» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 12,120 | 12,120 | 182,0 |
| 3 | г. Сальск ул. Халтурина,17 «Г» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 12,120 | 12,120 | 182,0 |
| 4 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «А» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 5 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «Б» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 6 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «В» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 7 | г. Сальск ул. Магистральная, 16 «Г» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 13,120 | 13,120 | 134,0 |
| 8 | г. Сальск ул. Пушкина, №32 | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 29,00 | 29,00 | 125,0 |
| 9 | г. Сальск ул. Новостройка- угол ул. Халтурина строительство спортивного зала с бассейном | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 67,02 | 67,02 | 240,0 |
| 10 | г. Сальск ул. Островского,63 «А» | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 24,78 | 24,78 | 499,0 |
| 11 | г. Сальск, ул. Береговая строительство МДОУ с крытым плавательным бассейном | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 83,48 | 83,48 | 450,0 |
| 12 | г. Сальск ул. Чернышевского,133 «Е» строительство МДОУ | Строительство или модернизация систем водоснабжения и водоотведения | 18,91 | 18,91 | 490,0 |
| 13 | г. Сальск, р-н Заречья | Строительство скважины | Д= 30 м3/ч | - | 4000,0 |

Программа жилищного строительства муниципального образования «Сальский район» на период 2012-2015 г.г. представлена в сводной таблице:

| № п/п | Годы строительства | Виды строительства | Вводимая площадь всего (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирное жил. стр-во. | Индивидуальное жил. стр-во. |  |  |
|  |  | Кол-во квартир | Площадь (кв.м.) | Кол-во жилых домов | Площадь (кв.м.) | Кол-во квартир и жилых домов | Площадь (кв.м.) |  |
| 1 | 2011 | 136 | 6900 | 110 | 10100 | 246 | 17000 |  |
| 2 | 2012 | 96 | 6780 | 127 | 11150 | 223 | 17930 |  |
| 3 | 2013 | 50 | 3200 | 140 | 13000 | 190 | 16200 |  |
| 4 | 2014 | 80 | 5120 | 155 | 14400 | 235 | 19520 |  |
| 5 | 2015 | 120 | 7680 | 166 | 15450 | 286 | 23130 |  |
|  | Итого: | 482 | 29680 | 688 | 64100 | 1170 | 93780 |  |

Объекты социальной инфраструктуры.

Для развития социальной программы на 2012-2015гг. в муниципальном образовании «Сальский район» запланировано строительство следующих объектов:

2013г. – МДОУ на 240 мест в микрорайоне Заречье сметной стоимостью               130 млн. руб.;

2014г. – МДОУ на 140 мест по ул. Чернышевского сметной стоимостью                   63 млн. руб;

2012-2013гг. - плавательный бассейн по ул. Новостройка сметной стоимостью 150 млн. руб.;

2014-2015гг. – ледовый каток по ул. Кутузова сметной  стоимостью                230 млн. руб..

В г. Сальске учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.)  средний состав семьи – 3,0чел., потребность в новых участках составит:

3200 : 3,0 = 1066 участков;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,4 га, согласно публичной кадастровой карте. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 1,5 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон населенных пунктов Сальского городского поселения составит:

1066 × 1,5 = 1599,0 га,

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., с целью улучшения экологической ситуации в черте населенного пункта организуется озелененная рекреационная зона.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Основное развитие жилой зоны города предлагается в  границах населенного пункта. Также предусматриваются к освоению на I период расчетного срока реализации пустующие территории в существующих границах населенного пункта

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы города, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда Сальского городского поселения проведены мероприятия по ремонту:

За счет федеральных и областных денежных средств на территории Сальского городского поселения были проведены  мероприятию по капитальному ремонту.

В 2006 году было отремонтировано 5 домов на сумму – 7,9 млн. рублей, в 2007 году- 8 домов на сумму – 13,2 млн. руб.

В 2008году город Сальск  один из первых в Ростовской области принял участие в региональной программе  Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Согласно муниципальной адресной программе, являющейся частью региональной, в 2008г. получена финансовая поддержка из Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Сальска в сумме 44,95 млн. руб., из областного и местного бюджета 7,1млн. руб.

Реализация адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в 2008г. позволила отремонтировать 15 многоквартирных домов

В 2009г. в городе Сальске в ходе реализации муниципальной  адресной программы по  капитальному ремонту многоквартирных домов  при финансовой поддержке из Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 48,5 млн. руб.,  областного бюджета в сумме 5,7 млн. руб. было отремонтировано 12 многоквартирных дома

Выполнение программы позволило произвести ремонт:

- кровли на 12 домах;

- внутридомовых инженерных систем 11 домов;

- ремонт фасадов 8 домов;

- ремонт подвалов 5 домов ;

- ремонт подъездов 12 домов.

Реализация адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с учетом финансовой поддержки Фонда содействия развитию ЖКХ в 2010 г. позволила отремонтировать 17 многоквартирных домов.

Выполнение программы позволило произвести ремонт:

- кровли на  9домах ;

- внутридомовых инженерных систем 14 домов;

- ремонт фасадов 16 домов;

- ремонт подвалов 12 домов;

- ремонт подъездов 6 домов.

Всего на сумму – 125,4 млн. руб.

В 2011 году в рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Сальского городского поселения Ростовской области в 2008-2013 годах» был произведен капитальный ремонт  многоквартирных домов с общим объемом финансирования программы 12,09 млн. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 9,89 млн. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 1,6 млн. руб.

- за счет средств граждан – 0,6 млн. руб.

|  | ИТОГИ за 2008- 2010 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральные деньги | областные деньги | всего |
|  | 2008 год |  |  |  |
| ул. Ленина, 104 | ООО «Энергостройсервис» | 5 310 040,00 | 754 929,00 | 6 064 969,00 |
| ул. Ленина, 49 | ООО «Энергостройсервис» | 5 029 980,00 | 555 410,00 | 5 585 390,00 |
| ул. Ленина, 47 | ООО «Энергостройсервис» | 5 060 650,00 | 778 116,00 | 5 838 766,00 |
| ул. Будённого, 1 | ООО «Гранит-М» | 2 065 240,00 | 257 776,00 | 2 323 016,00 |
| ул. Железнодорожная, 53 | ООО «Стройсервис» | 2 913 050,00 | 203 864,00 | 3 116 914,00 |
| ул. Железнодорожная, 63-А | ООО «Стройсервис» | 9 070 150,00 | 1 677 841,00 | 10 747 991,00 |
| ул. Севастопольская, 53 | ООО «Кузьмич» | 5 001 540,00 | 622 638,00 | 5 624 178,00 |
| ул. Одесская, 214-а | ООО «Гранит-М» | 1 324 760,00 | 247 142,00 | 1 571 902,00 |
| ул. Островского, 8 | ЗАО «Сальскжилсервис» | 1 001 460,00 | 179 868,00 | 1 181 328,00 |
| ул. Островского, 8 «Б» | ООО «Гранит-М» | 1 516 170,00 | 184 085,00 | 1 700 255,00 |
| ул. Шаумяна, 4 «б» | ООО «Кузьмич» | 1 980 220,00 | 238 279,00 | 2 218 499,00 |
| ул. Социалистическая, 193 | ЗАО «Сальскжилсервис» | 993 030,00 | 97 484,00 | 1 090 514,00 |
| ул. Заводская, 21 | ООО «Кузьмич», ЗАО «Сальскжилсервис» | 1 151 250,00 | 87 047,00 | 1 238 297,00 |
| ул. Родниковая, 22 | ООО «Гранит-М» | 1 346 620,00 | 236 312,00 | 1 582 932,00 |
| ул. Островского, 28 | ООО «Номинал» | 1 187 690,00 | 162 572,00 | 1 350 262,00 |
| ул. Социалистическая, 189-а | ЗАО «Сальскжилсервис» |  | 817 420,00 | 817 420,00 |
| ИТОГО |  | 44 951 850,00 | 7 100 783,00 | 52 052 633,00 |
|  | 2009 год |  |  |  |
| ул. Кирова, 9 | ООО «Кузьмич» | 2 663 850,00 | 241 100,00 | 2 904 950,00 |
| ул. Ленина. 18 | ООО «Факел» | 5 415 180,00 | 738 440,00 | 6 153 620,00 |
| ул. Ленина, 36 | ООО «Сальскстрой» | 2 086 310,00 | 346 745,00 | 2 433 055,00 |
| ул. Ленина, 40 | ООО «Дмитрий и К» | 6 343 240,00 | 926 266,00 | 7 269 506,00 |
| ул. Ленина, 42 | ООО «Дмитрий и К» | 10 474 670,00 | 1 402 797,00 | 11 877 467,00 |
| ул. Свободы, 11 | ООО «Сальскстрой» | 5 953 520,00 |  | 5 953 520,00 |
| ул. Социалистическая, 181–а | ООО «Номинал» | 2 221 000,00 | 147 885,00 | 2 368 885,00 |
| ул. Социалистическая, 183 | ООО «Номинал» | 2 136 860,00 | 147 885,00 | 2 284 745,00 |
| ул. Социалистическая, 185 | ООО «Номинал» | 1 739 980,00 | 79 890,00 | 1 819 870,00 |
| ул. Станиславского , 160 | ООО «Факел» | 1 465 940,00 | 83 153,00 | 1 549 093,00 |
| ул. Толстого, 3-а | ООО «Номинал» | 2 106 960,00 | 147 885,00 | 2 254 845,00 |
| ул Шаумяна , 11-а | ООО «Гранит-М» | 5 858 270,00 | 1 475 391,00 | 7 333 661,00 |
| ИТОГО |  | 48 465 780,00 | 5 737 437,00 | 54 203 217,00 |
|  | 2010 год |  |  |  |
| ул.Ворошилова, 18 | ООО «Кузьмич» | 9 886 520,00 | 776 692,00 | 10 663 212,00 |
| ул.Ворошилова, 6 | ООО «СМУ-77» | 3 842 803,00 | 270 444,00 | 4 113 247,00 |
| ул.Заводская, 20 | ООО «ССК» | 2 777 600,00 | 99 153,00 | 2 876 753,00 |
| ул.Ленина, 10 | ООО «Гранит-М» | 8 713 273,00 | 1 005 608,00 | 9 718 881,00 |
| ул.Ленина, 13 | ООО «Номинал» | 3 509 030,00 | 126 186,00 | 3 635 216,00 |
| ул.Ленина, 44 | ООО «СМУ-77» | 7 652 173,00 | 1 185 873,00 | 8 838 046,00 |
| ул.Островского, 2 | ООО «Номинал» | 1 479 000,00 | 113 449,00 | 1 592 449,00 |
| ул.Островского, 6-б | ООО «Гранит-М» | 3 806 282,00 | 1 271 067,00 | 5 077 349,00 |
| ул. Островского, 72 | ОО «Анита», ООО «Гранит-М», ЗАО «Сальскжилсервис» | 8 692 577,00 | 16 772 877,00 | 25 465 454,00 |
| ул.Свободы, 13 | ООО «Сальскстрой» | 10 876 440,00 | 1 761 693,00 | 12 638 133,00 |
| ул.Седова, 1-а | ООО «ССК» | 18 817 270,00 | 2 254 567,00 | 21 071 837,00 |
| ул.Социалистическая,191 | ООО «Номинал» | 1 661 253,00 | 100 460,00 | 1 761 713,00 |
| ул.Соцтруда,31 | ООО «Номинал» | 4 483 528,00 | 285 769,00 | 4 769 297,00 |
| ул.Столбовая, 88-в | ООО «Сальскстрой» | 6 699 951,00 | 1 443 341,00 | 8 143 292,00 |
| ул.Железнодорожная, 52 | ОАО «Ростовоблгаз», ЗАО «Сальскжилсервис» |  | 496 540,00 | 496 540,00 |
| ул.Шаумяна, 1 | ООО «Номинал» |  | 3 774 864,00 | 3 774 864,00 |
| ул. Дзержинского, 43 | ООО «ТЭП-ГАЗ» |  | 762 282,00 | 762 282,00 |
| ИТОГО |  | 92 897 700,00 | 32 500 865,00 | 125 398 565,00 |

3.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Для определения потребности населения и организаций города в коммунальных ресурсах построен долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2030 года. Он построен на основании:

данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

удельных показателей потребления коммунальных ресурсов объектами перспективной застройки (согласно соответствующим СНИП и СП);

действующих целевых программ развития и Генерального плана Сальского городского поселения.

Кроме того при прогнозировании спроса учтено повышение энергоэффективности зданий в соответствии с выполнением требований постановления Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Холодное водоснабжение и водоотведение

Анализ изменения объемов реализации услуг с детальной разбивкой по потребителям и ресурсам приведен во 2 разделе Обосновывающих материалов.

Из приведенных данных видно, что объемы реализации холодной воды и услуг по водоотведению снижаются из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета, в связи, с чем показатели прогноза спроса на холодную воду предприятия прогнозируют на 2012 год со стабильным снижением объема реализации.

Расчеты спроса на услуги водоснабжения и водоотведения  на 2013 год прогнозируются по средневзвешенному уровню динамики за последние 3 года: 2012 г. к 2011 г., 2011 г. к 2010 г. и 2010 г. к 2009 г.

В связи с реализацией Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  2012 год  является окончательным сроком установки общедомовых приборов учета энергоресурсов, в связи с чем координального снижения потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 2014 года быть не может. В расчетах применяется коэффициент снижения объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения до 2020 по 1,5% в год, с 2021 по 2030 гг. – 1%, учитывая реализацию программы энергоресурсосбережения.

Показатели прогноза спроса на холодную воду   к 2015 году   уменьшатся по сравнению с  объемами реализации 2011 года:

При этом  согласно Генеральному плану Сальского городского поселения численность населения города к расчетному сроку – 2030 году – составит  89,7 тыс. человек. Прирост населения повлечет за собой увеличения объемов  водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, к 2030 году объем реализации холодной воды за год составит 3606 тыс. м3, по водоотведению – 1041тыс.м3.

Теплоснабжение

К 2020 году объем отпуска тепловой энергии за год уменьшится

на 1,5 %.

Изменение объемов отпуска тепловой энергии в основном произойдет в связи с реализацией программы энергоресурсосбережения.

Незначительный рост присоединяемых нагрузок по тепловой энергии за период действия Программы объясняется строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Электроснабжение

Объем потребления электроэнергии за 2011 год составил для  населения – 46 427 тыс. кВт/час,  ожидаемый объем в 2012 году – 46594 тыс. кВт/час.

Прогноз спроса на электроэнергию рассчитан исходя из перспектив развития города, предусмотренных Генеральным планом и программой энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере города.

Принимая во внимание объем нового жилищного строительства, предусмотренного Генеральным планом города и снижение удельного расхода электрической энергии в жилых дома, предусмотренного программой энергосбережения планируемый объем отпускаемой электрической энергии населению к 2015 году составит -  49855,58 тыс.кВт.ч., а к 2025 году – 53345,48 тыс. кВт.ч.

По прочим потребителям снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет.

Более подробный анализ изменения объемов реализации электрической энергии потребителям представлен в  разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Газоснабжение

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из перспектив развития города, предусмотренных Генеральным планом Сальского городского поселения, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города Сальска за последние 2 года.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Согласно схеме газоснабжения города охват населения газоснабжением на индивидуально-бытовые нужды к расчетному сроку – 2030году – принят 100%.

В соответствии с Генеральным планом расчетная численность населения города Сальска на перспективу развития до 2030 года составляет  89,7 тыс. человек.

Схемой газоснабжения города определено, что отопление от местных источников в индивидуальную и малоэтажную многоквартирную застройку будет подаваться в размере 25% от общего объема, а в многоэтажную – 10%.

Норма жилой обеспеченности на расчетный срок принята в размере 30,0 м2.

Годовые расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с удельными нормами расхода газа, принятым по СП 42-101-2003 из расчета теплоты сгорания используемого газа 33927 кДж/м3 (8103 ккал/м3).

В результате проведенных расчетов в схеме газоснабжения города годовой расход газа по группам потребителей на расчетный срок (2029 год) составляет 260,905 млн. м3, в том числе:

- на  коммунально-бытовые нужды – 252,577 млн. м3,

- на производственные нужды – 8,328 млн.  м3.

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.05.2011 № 11/1 установлены показатели критерии доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012-2014 годы.

## Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2012 год | на 2013 год | на 2014 год |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3. | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 88,0 | выше 89,0 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,1 |

# Согласно расчетным данным для оценки доступности для населения Сальского городского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

# Так, на 2013 году:

# - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 9,41%

# - уровень собираемости платежей планируется в размере 91,18%,

# -доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 14,79 %,

# -доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности – 14,79%.

Группы целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города  Сальска  в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- источники инвестирования инвестиционной программы

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют  показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется  показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Раздел «Источники инвестирования инвестиционной программы» характеризуется показателями:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на  подключение;

- привлеченные средства;

-заемные средства  других организаций.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период разработки Программы приведен в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

5. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной

инфраструктуры Сальского городского поселения

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Проекты мероприятий по холодному водоснабжению и водоотведению разработаны  в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит из трех разделов:

- Проекты по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации.

- Проекты по улучшению технического состояния оборудования

- Проекты по энергосбережению

1. Проекты по повышению качества товаров и услуг в сфере водоснабжения по  улучшению экологической ситуации.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1.1. Проект реконструкции разводящих сетей г.Сальска Ростовской области;

1.2. Строительство скважин;

1.3. Реконструкция в/з Бровки Строительство резервуара V= 2500 м3

2. Проекты по улучшению технического состояния оборудования водоснабжения

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Проект реконструкции водовода  d = 500 мм ул. Мирная;

2.2. Проект  реконструкции водовода  d = 500 мм ул. Чкалова;

2.3.  Проект реконструкции водовода  d = 500 мм ул. Дзержинского

3. Проекты по энергосбережению в сфере водоснабжения

3.1 Строительство подстанции в/з Бровки КТП  10/,4кв 2х250кв;

1. Проекты по повышению качества товаров и услуг в сфере водоотведения по  улучшению экологической ситуации.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1.1. Приведение в соответствие с требуемыми нормативами проекта «Расширение и реконструкция канализации г Сальска Ростовской области»

1.2. Изготовление рабочих чертежей к проекту «Расширение и реконструкция канализации г Сальска Ростовской области», Реконструкция ОСК.

1.3. Строительно-монтажные работы по проекту «Расширение и реконструкция канализации г Сальска Ростовской области»

1.4. Проект реконструкции разводящих сетей канализации г. Сальска Ростовской области.

2. Проекты по улучшению технического состояния оборудования водоотведения

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

Реконструкция КНС

  - Проект реконструкции КНС ул. Севастопольская;

Реконструкция КНС ул. Севастопольская;

  - Проект реконструкции ГКНС ул. Азовская;

Реконструкция ГКНС ул. Азовская;

  - Проект реконструкции КНС ул. Попова;

  - Реконструкция КНС ул. Фабричная;

Проект реконструкции КНС ул. Фабричная;

3. Проекты по энергосбережению в сфере водоотведенияния

3.1 Строительство подстанции 0,4кв 2х250кв;

3.2. Строительство резервной линии ГКНС по ул. Азовская

В целом по развитию систем водоснабжения  программой предусмотрена реализация 3 инвестиционных проектов на общую сумму 323 276,0 тыс. руб., по водоотведению 3 проектов на сумму  92200,0 тыс. руб.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в 6 разделе Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В целом по модернизации и развитию систем теплоснабжения  программой предусмотрена реализация 3 инвестиционных проектов на общую сумму 226,89 млн. руб.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

По модернизации и развитию систем электроснабжения  программой предусмотрена реализация 4 инвестиционных проектов на общую сумму 29,76 млн. руб.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Сальское городское поселение является участником областной Программы газификации Ростовской области на 2012-2013гг. В программу включена газификация микрорайона «Заречье-2» протяженность- 1,5 тыс.м. на сумму 1200,00 тыс руб. 132 домовладения. Удельные затраты при газификации  на 1 домовладение – 13,6 тыс. руб. Источник финансирования- кредит  ОАО «Ростовоблгаз».

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации                    (захоронении) ТБО

Генеральной схемой очистки территории города ряд мероприятий, направленных на решение задач по санитарной очистке города Сальска.

Финансирование  плана мероприятий  санитарной очистки территории муниципального образования «Сальское городское поселение» происходит за счет  муниципального бюджета по муниципальной целевой программе.

Полный перечень мероприятий перспективного плана и ориентировочные объемы финансирования представлены в таблицах разделе 10 Обосновывающих материалов Программы.

В настоящее время разрабатывается Генеральная схема очитки территории Ростовской области, проектом которой предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комбината в Сальском районе, с вводом в эксплуатацию которого,  отходы после сортировки  должны будут отправляться  для дальнейшей переработки на вышеназванный комбинат. После утверждения областной схемы очистки в Программу могут быть внесены корректировки.

5.6 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

В соответствии с действующим законодательством по состоянию на 01.07.2012года реализованы следующие мероприятия в области энергоресурсосбережения:

- Утверждена Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования;

- Разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях  Сальского городского поселения;

- Во всех муниципальных учреждениях ведется работа по оснащению приборами учета теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроэнергии, газа;

- Ведутся работы по обязательному энергетическому обследованию муниципальных учреждений и предприятий Сальского городского поселения.

В целях реализации программных мероприятий в 2012 году за счет средств местного бюджета администрацией Сальского городского поселения организована работа  по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. Заключено 8 договоров на энергетическое обследование на сумму 261,0 тыс. руб.

В жилищной сфере по состоянию на 1 июля 2012 года в многоквартирных домах города Сальска  установлено:

- 84 общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии;

- 37 общедомовых  прибора учета горячего водоснабжения;

- 79 общедомовых  прибора  учета холодного водоснабжения;

- 152 общедомовых приборов учета электрической энергии.

5.7 Программа по подключению к системам инфраструктуры.

Программа установки приборов учета в жилых домах

и бюджетных организациях

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 |  |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Местный бюджет | 62,4 | 70,9 | 78,4 | 85,1 | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 30% |
| 2 . | Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | - | - | - | - | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007 года |
|  | Всего: |  | 62,4 | 70,9 | 78,4 | 85,1 |  |

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Сальска на период до 2020 года»  предусмотрены следующие ресурсосберегающие проекты  в социальной сфере:

1. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

2. Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях города;

3. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

4. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

5. Учет энергетических ресурсов по приборам учета;

6. Нормирование потребления энергетических ресурсов;

7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования;

8. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Программой по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетном секторе Сальского городского поселения до 2020 года предусмотрено снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями ежегодно не менее чем  на 5,3% (в натуральных показателях от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре следующие:

1. Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов;

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

3. Разработка проектов ликвидации нерентабельных и встроенных котельных.

4. Санация изношенных водопроводных сетей.

Так же запланированы основные мероприятия повышения энергоэффективности в жилищном фонде:

1. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов;

2. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования  в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту;

3. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования  в многоквартирных домах,  при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

4. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования;

5. Восстановление/ внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах;

6. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов;

7. Реконструкция и модернизация лифтового хозяйства. Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов;

8. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов.

Обоснование сроков реализации вышеперечисленных проектов приводится в разделе 11 «Общая программа инвестиционных проектов» Обосновывающих материалов.

6. Тарифы и доступность программы для населения

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

В нижеприведенных таблицах приведены прогнозные расчеты (на период действия Программы  по годам с 2012 по 2015 гг.) платы граждан за коммунальные услуги  на семью из трех человек, проживающих в многоквартирных домах и индивидуальных домах.

Расчеты проведены по многоквартирным домам,  оборудованным центральным отоплением, центральным горячим водоснабжением, централизованным холодным  водоснабжением, централизованным водоотведением, электроснабжением, с газоснабжением на плитах.

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, |
| --- |
| оборудованных центральным отоплением, центральным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, |
| централизованным водоотведением, электроснабжением, с газоснабжением на плитах |
| Год | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за КУ |
|  | тариф, руб. за Гкал | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр | тариф, руб. за м3 | норматив потребления, Гкал на чел. | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за кВт.час | норма-тив потреб-ления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | на семью из трех человек |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | 2632,32 | 0,012939*18 | 174,47 | 2,93 | 19,82 | 4,67 | 18,49 | 7,6 | 3,23 | 81 | 3,785 | 13 | 5004,52 |
| 2013 | 3023,92 | 0,012939*18 | 200,47 | 2,93 | 22,77 | 4,67 | 21,25 | 7,6 | 3,49 | 81 | 5,01 | 13 | 5700,66 |
| 2014 | 3359,58 | 0,012939*18 | 220,52 | 2,93 | 25,05 | 4,67 | 23,38 | 7,6 | 3,87 | 81 | 5,56 | 13 | 6326,97 |
| 2015 | 3695,54 | 0,012939*18 | 242,57 | 2,93 | 27,56 | 4,67 | 25,72 | 7,6 | 4,26 | 81 | 6,12 | 13 | 6932,67 |

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в индивидуальных домах |
| --- |
| оборудованных централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, |
| электроснабжением, с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями, |
|  | Отопление от АГВ | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за КУ |
|  | тариф, руб. за Гкал (куб. м, ) | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, ) на кв. метр | тариф, руб. за куб. метр | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за кВт.час | норма-тив потреб-ления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за куб. метр | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | на семью из трех человек |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| 2012 | 3,785 | 6,2 | 0 | 0 | 19,82 | 5,6 | 0 | 0 | 3,23 | 81 | 3,785 | 29 | 2714,40 |
| 2013 | 5,01 | 6,2 | 0 | 0 | 22,77 | 5,6 | 0 | 0 | 3,49 | 81 | 5,01 | 29 | 3343,83 |
| 2014 | 5,56 | 6,2 | 0 | 0 | 25,05 | 5,6 | 0 | 0 | 3,87 | 81 | 5,56 | 29 | 3706,47 |
| 2015 | 6,12 | 6,2 | 0 | 0 | 27,56 | 5,6 | 0 | 0 | 4,26 | 81 | 6,12 | 29 | 4079,61 |

Данные о доступности планируемой платы за коммунальные услуги   критериям доступности на период действия Программы приведены в нижеследующей таблице.

Критерии доступности установлены решением Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.05.2011 № 11/1.

| Расчет показателей критериев доступности для населения |
| --- |
| платы за коммунальные услуги по Сальскому городскому поселению |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели критериев, утв. пост. РСТ Ростовской области от 27.05.2011 № 11/1 |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| I. Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс.чел. | 61,18 | 60,84 | 60,58 | 60,39 | 60,26 | 60,13 | 60,13 | 60,26 | 60,51 |  |
| Расчет совокупного среднемесячного дохода семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | руб./чел. | 17528 | 19606,78 | 22034,15 | 24769,8 | 27841,26 | 31293,57 | 35173,97 | 39535,55 | 44437,95 |  |
| % к предыдущему году | % |  | 111,86% | 112,38% | 112,42% | 112,40% | 113,20% | 113,20% | 113,20% | 113,20% |  |
| Совокупный доход семьи | руб. | 35056 | 39213,56 | 44068,3 | 49539,6 | 55682,51 | 62587,1417 | 70347,9473 | 79071,0927 | 88875,9082 |  |
| (2 взрослых человека и 1 ребенок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Расчет показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет показателя доля расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату ЖКУ семьи из трех человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для многоквартирных домов (с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением, газоснабжением на плитах) | руб. | 5004,52 | 5700,66 | 6326,97 | 6932,67 | 7165,66 | 7243,85 | 7435,65 | 7892,54 | 8156,12 |  |
| для индивидуальных домов (с холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АОГВ, газоснабжением на плитах, с газовым водонагревателем) | руб. | 2714,40 | 3343,83 | 3706,47 | 4079,61 | 4328,31 | 4521,41 | 4756,11 | 5136,21 | 5448,32 |  |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для многоквартирных домов | % | 11,63% | 11,80% | 11,66% | 11,41% | 11,15% | 10,86% | 10,55% | 10,05% | 9,22% | не более 15% |
| для индивидуальных домов | % | 9,69% | 10,47% | 10,33% | 10,12% | 9,89% | 9,62% | 9,35% | 8,91% | 8,14% | не более 15% |
| 3.Расчет показателя доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел | 61,18 | 60,84 | 60,58 | 60,39 | 60,26 | 60,13 | 60,13 | 60,26 | 60,51 |  |
| Коэффициент семейности |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |  |
| Число семей | ед. | 25284 | 25140 | 25033 | 24955 | 24901 | 24847 | 24847 | 24904 | 25004 |  |
| Число семей с доходом ниже прожиточного минимума | ед. | 3120 | 3103 | 3090 | 3081 | 3074 | 3068 | 3068 | 3074 | 3087 |  |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел | 7308 | 7509 | 7478 | 7456 | 7439 | 7425 | 7425 | 7439 | 7471 |  |
| Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума | % | 11,94% | 12,80% | 12,85% | 12,89% | 12,92% | 12,93% | 12,93% | 12,91% | 12,85% | не более 16,2% |
| 4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | 91,18 % | не менее 88% |
| 5. Расчет показателя доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей - получателей субсидий | ед. | 3120 | 3103 | 3090 | 3081 | 3074 | 3068 | 3068 | 3074 | 3087 |  |
| Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 11,94% | 12,80% | 12,85% | 12,89% | 12,92% | 12,93% | 12,93% | 12,91% | 12,85% | не более 20,1% |

- Управление программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации Сальского городского поселения,   организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

На основе утвержденной Программы администрация Сальского городского поселения:

- разрабатывает технические задания для организаций коммунального комплекса, проводит мониторинг реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством

- на основе утвержденных Собранием депутатов  Сальского городского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает плату за подключение, надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.