Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022                                                                                                  № 607

г. Сальск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  ООО «Сальский Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   общих принципах организации местного самоуправления в Российской              Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технический заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», с целью разработки инвестиционной программы ООО «Сальский Водоканал», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной                программы  ООО  «Сальский Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения Сальского городского поселения на 2023-2027 годы согласно приложению.

2. Постановление Администрации Сальского городского поселения от 26.10.2022 № 496 «Об утверждении технического задания на разработку          инвестиционной программы  Акционерного общества «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Сальского

городского поселения Сальского района Ростовской области на 2023-2032 годы» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его на официальном сайте         Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,                благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                        	      И.И. Игнатенко

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Горячая Н.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 13.12.2022 № 607

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  общества с ограниченной

ответственностью  «Сальский Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения Сальского городского поселения

Сальского района Ростовской области на 2023-2027 годы

| №№ п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для выполнения работ | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (деле Федеральный закон № 416-ФЗ); Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения (далее постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 1673/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановления Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 415) «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Администрации Сальского городского поселения от 13.12.2022 № 606 «О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 24.10.22 № 495 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области |
| 2 | Заказчик Инвестиционной программы | Администрация Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области |
| 3 | Исполнитель Инвестиционной программы | ООО «Сальский Водоканал» г. Сальск Ростовской области |
| 4 | Границы разработки Инвестиционной программы | Границы разработки Инвестиционной программы: в пределах зоны деятельности гарантирующей организации ООО «Сальский Водоканал» г. Сальск Ростовской области |
| 5 | Цели и задачи Инвестиционной программы | Обеспечение гарантированного долгосрочного доступного водоотведения потребителей Сальского городского поселения с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованной системы водоотведения: - создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности Сальского городского поселения в строительстве объектов жилищного, коммерческого, промышленного, социального и культурно-бытового назначения к сетям водоотведения ООО «Сальский Водоканал» согласно Адресному перечню объектов, приведенный в приложении №1 к настоящему Техническому заданию - повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения; - повышение качества услуг водоотведения; - улучшение экологической ситуации и всей территории Сальского городского поселения; - обеспечение государственных, областных и муниципальных программ по строительству и вводу жилья; - реализация программы комплексного развития Сальского городского поселения систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года. Перечень мероприятий, направленный на достижение поставленных целей указан в приложении №2 к настоящему Техническому заданию. |
| 6 | Срок реализации Инвестиционной программы | 2023-2027 годы |
| 7 | Обоснование необходимости разработки | 7.1. Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения обуславливает необходимость соответствующего развития Инфраструктуры Сальского городского поселения, включая развитие объектов, используемых в сфере водоотведения. 7.2. Инфраструктура сферы водоотведения г. Сальска Ростовской области не содержит резерв мощности в части объектов, осуществляющих процесс водоотведения. 7.3. Достижение плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ООО «Сальский Водоканал», утвержденных в «Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» на 2022-2032 годы», возможно при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов КХ г. Сальска Ростовской области. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения № п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 2023 2024 2025 2026 2027 1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 17,13 12,0 10,0 1,0 1,0 2. Показатели очистки сточных вод 2.1. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения ед. /км 0 0 0 0 0 2.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 100 100 0 0 0 3. Показатели энергетической эффективности ресурсов | 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч./ куб.м. 0,300 0,281 0,269 0,269 0,269 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч./ куб.м. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7.4. Принятие Инвестиционной программы позволит развить инженерную инфраструктуру для присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| 8 | Основные требования к Инвестиционной программе | 8.1. Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска в соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 8.2. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны на основании Адресного перечня с учетом разработки проектной документации, строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения Сальского городского поселения на период 2023-2027гг. 8.3. Мероприятия Инвестиционной программы в сфере водоотведения должны быть выделены в следующие группы: А) Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: - строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов; - строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения); - увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов; Б) строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоотведения; - строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения); В) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; Г) осуществление мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения; Д) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; Е) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности и иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 8.4. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО «Сальский Водоканал», приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение». 8.5. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9 | Структура Инвестиционной программы | 9.1. В соответствии с п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, Паспорт Инвестиционной программы должен содержать следующую информацию: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, её местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы; - наименование уполномоченного органа исполнительной власти местного самоуправления поселения, утверждающего Инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Инвестиционную программу, его местонахождение; - плановое значение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы; 9.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: -собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения; - займы и кредиты; - бюджетные средства с выделением расходов концендента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения при наличии таких расходов; 9.3. Инвестиционная программа должна содержать: 9.3.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска, разработанный на основании Адресного перечня объектов капитального строительства (приложение №1 к настоящему Техническому заданию); 9.3.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы; 9.3.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 9.4. Пояснительная записка включает в себя: - общую характеристику деятельности ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска; - цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения; - краткое описание мероприятий Инвестиционной программы; - фактический и плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 10 | Условия реализации Инвестиционной программы | 10.1. Реализация Инвестиционной программы, включая отдельные её проекты, этапы, мероприятия, для достижения целевых индикаторов и показателей Инвестиционной программы, обеспечиваются источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме. 10.2. Целевые показатели, содержащиеся в настоящем техническом задании, указаны с учетом их значений и отдельных этапов программы. 10.3. Итоговые целевые индикаторы определяются по завершению реализации Инвестиционной программы. |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам					А.В. Хмельниченко

Приложение №1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

ООО  «Сальский Водоканал» по развитию централизованной

системы водоотведения

Сальского городского поселения Сальского района

Ростовской области на 2023-2027 годы

Перечень объектов капитального строительства г. Сальска

| №№ п/п | Месторасположение площадки (адрес земельного участка, кадастровый номер при наличии) | Разрешенный вид земельного участка | Подключаемые нагрузки (тыс.м3/час) | Сроки строительства объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По водоотведению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | мкр.Новосальск, ул. Магистральная | Для строительства многоквартирного жилищного фонда | 0,43 | 2026-2027 |
| 2. | мкр. Аэродромная | Для индивидуального жилищного строительства, детские сады, школа, поликлиника, магазины, кафе | 7,28 | 2026-2027 |
| 3. | Ул. Трудовая | Для среднеэтажного жилищного строительства | 0,13 | 2026-2027 |
| 4. | Ул. Халтурина | Для среднеэтажного жилищного строительства | 0,13 | 2026-2027 |
| 5. | Ул.Верхняя, 10а | Для строительства школы | 0,03 | 2026-2027 |
| 6. | Ул. Ушакова, 10-а | Для строительства детского сада-ясли | 0,03 | 2022-2023 |
| 7. | Ул. Чернышевского, 133-е | Для строительства детского сада-ясли | 0,03 | 2022-2023 |
| 8. | Ул. Халтурина, 61 | Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса | 0,03 | 2026-2027 |
| 9 | Ул. Кутузова | Строительство ледового катка | 0,195 | 2027 |

Приложение №2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

ООО «Сальский Водоканал» по развитию централизованной

системы водоотведения

Сальского городского поселения Сальского района

Ростовской области на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов водоотведения  г. Сальска

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем выполнения работ | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Сроки реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| 1. | Разработка Проектно-сметной документации по Объекту: очистные сооружения канализации г. Сальска, расположенные в Северо-Восточной части г. Сальска, Ростовской области, на берегу реки Средний Егорлык, по адресу г. Сальск, Ростовской области, ул. Чайковского, д. 160, принадлежащие ООО «Сальский Водоканал» на праве аренды по Договору № б/н от 15.08.2022 | объект | 1 | 19985,98 | 2023 |
| 2. | Выполнение работ по предварительной реагентной очистке сточных вод методом аппаратно-реагентной обработки сточных вод в напорных и самотечных коллекторах города для окисления различных вредных примесей органического и минерального происхождения, поставка и монтаж дозирующего оборудования | объект | 8 | 8460,0 | 2023 |
| 3. | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Сальска Ростовской обл. Местоположение: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского, 160 | объект | 1 | 73770,9 | 2023-2027 |
| 4. | Замена насосного оборудования (3 шт) с установкой канального канализационного измельчителя на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | объект | 1 | 9409,378 | 2023 |
| 5. | Замена насосного оборудования (2 шт) с установкой канального канализационного измельчителя на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47-а | объект | 1 | 4349,008 | 2023 |
| 6. | Замена насосного оборудования (2 шт) с установкой канального канализационного измельчителя на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | объект | 1 | 4349,008 | 2023 |
| 7. | Замена насосного оборудования (2 шт) с установкой канального канализационного измельчителя на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Газетный 6/1 | объект | 1 | 4349,008 | 2023 |
| 8. | Замена насосного оборудования (2 шт) с установкой канального канализационного измельчителя на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | объект | 1 | 4349,008 | 2023 |
| 9. | Замена насосного оборудования (2 шт) с установкой канального канализационного измельчителя на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | объект | 1 | 4349,008 | 2023 |
| 10. | Установка решетки канализационной механизированной ступенчатой на очистных сооружениях канализации, расположенных по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского 160 | объект | 1 | 3966,724 | 2023 |
|  | Итого по водоотведению |  |  | 137338,02 |  |